| «СОГЛАСОВАНО» | «УТВЕРЖДАЮ» |
| --- | --- |
| Директор НО «Республиканский Фонд капитального ремонта многоквартирных домов» ________________ /А.А.Матренин / «______»____________________ 20___г. | Решением общего собрания собственников помещений МКД по адресу: ________________________________________ __________________________________________________ Протокол №________________________________________ |
| Стройка: | Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах |
| ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА |
| (Локальный сметный расчет) |
| на капитальный ремонт фасада МКД №70 по ул. К.Маркса, г. Рузаевка, Рузаевский район, Республика Мордовия |
| Основание: Деф.акт |
| Сметная стоимость: | 7 465.697 | тыс. руб. |
| Сметная заработная плата: | 1 332.191 | тыс. руб. |
| Составлена в текущих ценах на 10.2016 г. по НБ: "ТСНБ-2001 Республики Мордовия (эталон 2014г, приказ Минстроя России № 140/пр)". |

| № поз. | Шифр, номер норматива, код ресурса | Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса | Единица измерения | Количество | Сметная стоимость в текущих ценах |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Кол-во механиза-торов | на единицу измерения | по проектным данным | на единицу измерения | общая |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Раздел 1. Цоколь |
| 1. | Е46-02-009-02 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Отбивка штукатурки с поверхностей стен и потолков кирпичных | 100 м2 |  | 1.606 | 3 153.72 | 5 065 |
| 1. 1. | З1-1020 | Рабочий строитель среднего разряда 2 | чел.-ч | 22.82 | 36.64892 | 138.200 | 5 065 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 84% | 4 255 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 48% | 2 431 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 11 751 |
| 2. | Е26-01-036-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов с креплением на клее и дюбелями холодных поверхностей наружных стен | 100 м2 поверхности |  | 1.606 | 3 147.22 | 5 054 |
|  |  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
| 2. 1. | З1-1026 | Рабочий строитель среднего разряда 2,6 | чел.-ч | 18.469 | 29.661214 | 145.960 | 4 329 |
| 2. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.0375 | 0.060225 | 242.520 | 15 |
| 2. 3. | Х02-0128 | Краны башенные при работе на других видах строительства 5 т | маш.-ч | 0.0375 | 0.060225 | 495.46 | 30 |
|  |  |  | (1) |  |  | 242.52 | 15 |
| 2. 4. | Х13-4041 | Шуруповерт | маш.-ч | 1.05 | 1.6863 | 10.76 | 18 |
| 2. 5. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.0625 | 0.100375 | 655.03 | 66 |
|  |  |  | (1) |  |  | 201.79 | 20 |
| 2. 6. | С113-8076 | Клей для приклеивания минеральной ваты типа "BOLIX ZW" | кг | 17 | 27.302 | 22.37 | 611 |
| 2. 7. | С411-0001 | Вода | м3 | 0.02 | 0.03212 | 19.13 | 1 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 77% | 3 345 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 48% | 2 085 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 10 484 |
| 3. | С104-900 | Минераловатные плиты на основе горных пород базальтовой группы марки ТЕХНОВЕНТ СТАНДАРТ | м3 |  | 8.03 | 2 402.54 | 19 292 |
|  |  | Объем: 160.6*0.05 |  |  |  |  |  |
| 4. | С101-9105-2 | Дюбели для изоляции 10х100 мм | шт. |  | 803 | 2.24 | 1 799 |
|  |  | Объем: 160.6*5 |  |  |  |  |  |
| 5. | Е15-01-061-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Наружная облицовка поверхности стен в вертикальном исполнении по металлическому каркасу (с его устройством) профилированным листом с полимерным покрытием <Полиэстер> с пароизоляционным слоем из пленки ЮТАФОЛ | 100 м2 поверхности облицовки |  | 1.606 | 117 021.29 | 187 936 |
|  |  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
| 5. 1. | З1-1037 | Рабочий строитель среднего разряда 3,7 | чел.-ч | 176.295 | 283.12977 | 164.570 | 46 595 |
| 5. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.3625 | 0.582175 | 242.520 | 141 |
| 5. 3. | Х02-1141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т | маш.-ч | 0.3625 | 0.582175 | 573.87 | 334 |
|  |  |  | (1) |  |  | 242.52 | 141 |
| 5. 4. | Х13-4041 | Шуруповерт | маш.-ч | 49.9875 | 80.279925 | 10.76 | 864 |
| 5. 5. | Х33-0206 | Дрели электрические | маш.-ч | 14.375 | 23.08625 | 7.61 | 176 |
| 5. 6. | Х33-1531 | Пила дисковая электрическая | маш.-ч | 5.425 | 8.71255 | 4.98 | 43 |
| 5. 7. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.5 | 0.803 | 655.03 | 526 |
|  |  |  | (1) |  |  | 201.79 | 162 |
| 5. 8. | С101-1691 | Шурупы-саморезы 4,2х16 мм | шт. | 4000 | 6424 | 0.42 | 2 698 |
| 5. 9. | С101-2403 | Нащельник стальной оцинкованный с покрытием <Полиэстер> | п.м | 12 | 19.272 | 89.48 | 1 724 |
| 5. 10. | С101-2404 | Угол наружный, внутренний из оцинкованной стали с полимерным покрытием | п.м | 55 | 88.33 | 60.36 | 5 332 |
| 5. 11. | С101-2405 | Начальная планка из оцинкованной стали с полимерным покрытием | п.м | 42 | 67.452 | 84.50 | 5 700 |
| 5. 12. | С101-2406 | Кронштейн выравнивающий стальной оцинкованный, высотой профиля (h) 200 мм, толщиной металла (t) 1,2 мм | шт. | 400 | 642.4 | 38.80 | 24 925 |
| 5. 13. | С101-2502 | Лента полиэтиленовая с липким слоем А50 | п.м | 70 | 112.42 | 33.60 | 3 777 |
| 5. 14. | С101-3400 | Дюбель-гвоздь 8х100 мм | шт. | 1000 | 1606 | 5.63 | 9 042 |
| 5. 15. | С101-4135 | Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ (3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос) | м2 | 120 | 192.72 | 13.78 | 2 656 |
| 5. 16. | С201-0793 | Профиль направляющий ПН-4 75/40/0,6 | м | 400 | 642.4 | 47.23 | 30 341 |
| 5. 17. | с101-4951 | Лист профилированный с полимерным покрытием С10-1000-0,5 толщиной 0,5 мм | м2 | 116 | 186.296 | 285.59 | 53 204 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 80% | 37 389 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 37% | 17 292 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 242 617 |
| 6. | Е12-01-010-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали | 100 м2 покрытия |  | 0.12688 | 20 402.34 | 2 589 |
|  |  | Объем: 158.6*0.08 |  |  |  |  |  |
|  |  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
| 6. 1. | З1-1030 | Рабочий строитель среднего разряда 3 | чел.-ч | 129.6625 | 16.451578 | 151.080 | 2 486 |
| 6. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.25 | 0.03172 | 242.520 | 8 |
| 6. 3. | Х02-0129 | Краны башенные при работе на других видах строительства 8 т | маш.-ч | 0.25 | 0.03172 | 512.01 | 16 |
|  |  |  | (1) |  |  | 242.52 | 8 |
| 6. 4. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.0875 | 0.011102 | 655.03 | 7 |
|  |  |  | (1) |  |  | 201.79 | 2 |
| 6. 5. | С101-0195 | Гвозди толевые круглые 3,0х40 мм | т | 0.004 | 0.00050752 | 51 458.89 | 26 |
| 6. 6. | С101-0795 | Проволока канатная оцинкованная, диаметром 3 мм | т | 0.012 | 0.00152256 | 35 148.34 | 54 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 92% | 2 294 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 44% | 1 097 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 5 981 |
| 7. | С101-2405-1 | Планка гнутая из оцинкованной стали с полимерным покрытием шир. 80 мм | м |  | 158.6 | 135.59 | 21 505 |
| 8. | Е46-04-001-04 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Разборка кирпичных стен (разрушенного тамбура входа в подвал) | 1 м3 |  | 7.12 | 1 821.11 | 12 966 |
| 8. 1. | З1-1033 | Рабочий строитель среднего разряда 3,3 | чел.-ч | 8.24 | 58.6688 | 156.920 | 9 206 |
| 8. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 1.15 | 8.188 | 170.430 | 1 395 |
| 8. 3. | Х05-0101 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин | маш.-ч | 1.15 | 8.188 | 453.21 | 3 711 |
|  |  |  | (1) |  |  | 170.43 | 1 395 |
| 8. 4. | Х33-0804 | Молотки при работе от передвижных компрессорных станций отбойные пневматические | маш.-ч | 2.3 | 16.376 | 3.00 | 49 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 84% | 8 905 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 48% | 5 088 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 26 959 |
| 9. | Е46-02-007-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Кладка отдельных участков кирпичных стен и заделка проемов в кирпичных стенах при объеме кладки в одном месте до 5 м3 | 1 м3 |  | 1 | 5 845.69 | 5 846 |
| 9. 1. | З1-1025 | Рабочий строитель среднего разряда 2,5 | чел.-ч | 14.63 | 14.63 | 144.690 | 2 117 |
| 9. 2. | Х03-0403 | Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т) | маш.-ч | 0.32 | 0.32 | 15.16 | 5 |
| 9. 3. | С402-0013 | Раствор готовый кладочный цементно-известковый марки 50 | м3 | 0.24 | 0.24 | 2 223.58 | 534 |
| 9. 4. | С404-0005 | Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 100 | 1000 шт. | 0.4 | 0.4 | 7 975.91 | 3 190 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 84% | 1 778 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 48% | 1 016 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 8 640 |
|  | . ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 |  |  |  |  | 262 052 |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 262 052 |
|  | . МАТЕРИАЛОВ - |  |  |  |  | 21 091 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84 - по стр. 1, 8, 9; %=77 - по стр. 2; %=80 - по стр. 5; %=92 - по стр. 6) |  |  |  |  | 57 966 |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1, 2, 8, 9; %=37 - по стр. 5; %=44 - по стр. 6) |  |  |  |  | 29 011 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 349 029 |
|  | . ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1 |  |  |  |  | 349 029 |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  |  | 57 966 |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  |  | 29 011 |
|  | Материалы |  |  |  |  | 186 410 |
|  | Оплата труда рабочих |  |  |  |  | 69 798 |
|  | Эксплуатация машин |  |  |  |  | 5 846 |
|  | в т. ч. оплата труда механизаторов |  |  |  |  | 1 559 |
|  | Сметная заработная плата |  |  |  |  | 71 357 |
|  | Нормативная трудоемкость |  |  |  |  | 448.0524 |
|  | Непредвиденные затраты |  |  |  | 2 | 6 981 |
|  | Всего по смете с непредвиденными затратами |  |  |  |  | 356 010 |
|  | НДС |  |  |  | 18 | 64 082 |
|  | ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1 с НДС |  |  |  |  | 420 092 |
|  | Индекс-дефлятор |  |  |  | 5 | 21 005 |
|  | Всего с учетом индекса-дефлятора |  |  |  |  | 441 097 |
|  | Раздел 2. Вход в подвал |
| 10. | Е09-04-012-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Демонтаж металлических дверных блоков в готовые проемы | 1 м2 проема |  | 1.71 | 385.88 | 660 |
|  |  | Начисления: Н3= 0.7, Н4= 0.7, Н5= 0.7, Н48= 0 |
| 10. 1. | З1-1042 | Рабочий строитель среднего разряда 4,2 | чел.-ч | 1.68 | 2.8728 | 175.660 | 505 |
| 10. 2. | Х04-0502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 0.28 | 0.4788 | 37.60 | 18 |
| 10. 3. | Х33-0301 | Машины шлифовальные электрические | маш.-ч | 0.084 | 0.14364 | 17.31 | 2 |
| 10. 4. | Х33-1451 | Перфораторы электрические | маш.-ч | 0.133 | 0.22743 | 6.33 | 1 |
| 10. 5. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.119 | 0.20349 | 655.03 | 133 |
|  |  |  | (1) |  |  | 201.79 | 41 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 69% | 348 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 58% | 293 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 301 |
| 11. | Е46-04-008-02 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Разборка покрытий кровель из листовой стали | 100 м2 покрытия |  | 0.15 | 1 214.26 | 182 |
| 11. 1. | З1-1020 | Рабочий строитель среднего разряда 2 | чел.-ч | 8.58 | 1.287 | 138.200 | 178 |
| 11. 2. | Х03-0403 | Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т) | маш.-ч | 1.88 | 0.282 | 15.16 | 4 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 84% | 150 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 48% | 85 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 417 |
| 12. | Е58-1-1 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусков с прозорами | 100 м2 кровли |  | 0.15 | 2 369.14 | 355 |
| 12. 1. | З1-1022 | Рабочий строитель среднего разряда 2,2 | чел.-ч | 15.16 | 2.274 | 140.740 | 320 |
| 12. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.46 | 0.069 | 242.520 | 17 |
| 12. 3. | Х02-0129 | Краны башенные при работе на других видах строительства 8 т | маш.-ч | 0.46 | 0.069 | 512.01 | 35 |
|  |  |  | (1) |  |  | 242.52 | 17 |
| 12. 4. | с509-9900 | Строительный мусор | т | 1.4 | 0.21 |  |  |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 71% | 239 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 52% | 175 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 770 |
| 13. | Е58-12-2 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали | 100 м2 |  | 0.15 | 9 819.39 | 1 473 |
| 13. 1. | З1-1022 | Рабочий строитель среднего разряда 2,2 | чел.-ч | 21.35 | 3.2025 | 140.740 | 451 |
| 13. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.32 | 0.048 | 242.520 | 12 |
| 13. 3. | Х03-0954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0.32 | 0.048 | 287.72 | 14 |
|  |  |  | (1) |  |  | 242.52 | 12 |
| 13. 4. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.19 | 0.0285 | 655.03 | 19 |
|  |  |  | (1) |  |  | 201.79 | 6 |
| 13. 5. | С101-1805 | Гвозди строительные | т | 0.006 | 0.0009 | 50 018.86 | 45 |
| 13. 6. | С102-0077 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 32-40 мм, III сорта | м3 | 1.8 | 0.27 | 3 498.86 | 945 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 71% | 329 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 52% | 241 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 2 042 |
| 14. | Е12-01-023-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015 применит.) | Устройство покрытия из профилированного листа по готовым прогонам простая кровля | 100 м2 кровли |  | 0.15 | 8 828.97 | 1 324 |
|  |  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
| 14. 1. | З1-1031 | Рабочий строитель среднего разряда 3,1 | чел.-ч | 44.3095 | 6.646425 | 152.980 | 1 017 |
| 14. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.9875 | 0.148125 | 242.520 | 36 |
| 14. 3. | Х02-0129 | Краны башенные при работе на других видах строительства 8 т | маш.-ч | 0.625 | 0.09375 | 512.01 | 48 |
|  |  |  | (1) |  |  | 242.52 | 23 |
| 14. 4. | Х02-1141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т | маш.-ч | 0.3625 | 0.054375 | 573.87 | 31 |
|  |  |  | (1) |  |  | 242.52 | 13 |
| 14. 5. | Х33-0206 | Дрели электрические | маш.-ч | 3.0125 | 0.451875 | 7.61 | 3 |
| 14. 6. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.5 | 0.075 | 655.03 | 49 |
|  |  |  | (1) |  |  | 201.79 | 15 |
| 14. 7. | С101-1845 | Винты самонарезающие с уплотнительной прокладкой 4,8х35 мм | шт. | 645 | 96.75 | 1.03 | 100 |
| 14. 8. | С101-1846 | Винты самонарезающие с уплотнительной прокладкой 4,8х80 мм | шт. | 81 | 12.15 | 1.28 | 16 |
| 14. 9. | С101-1998 | Прокладки уплотнительные пенополиуретановые открытопористые для металлочерепицы (1800*50*50 мм) | м | 16 | 2.4 | 25.25 | 61 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 92% | 969 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 44% | 463 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 2 756 |
| 15. | С101-4953. | Лист профилированный с полимерным покрытием С21-1000-0,55 толщиной 0,55 мм | м2 |  | 16.2 | 349.15 | 5 656 |
|  |  | Объем: 15*1.08 |  |  |  |  |  |
| 16. | С101-4953-1 | Планка примыкания | м |  | 5.68 | 150.00 | 852 |
| 17. | Е15-01-061-02 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Наружная облицовка поверхности стен в вертикальном исполнении по металлическому каркасу (с его устройством) профилированным листом с полимерным покрытием <Полиэстер> без пароизоляционного слоя | 100 м2 поверхности облицовки |  | 0.122 | 112 304.34 | 13 701 |
|  |  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
| 17. 1. | З1-1036 | Рабочий строитель среднего разряда 3,6 | чел.-ч | 132.2615 | 16.135903 | 162.660 | 2 625 |
| 17. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.3625 | 0.044225 | 242.520 | 11 |
| 17. 3. | Х02-1141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т | маш.-ч | 0.3625 | 0.044225 | 573.87 | 25 |
|  |  |  | (1) |  |  | 242.52 | 11 |
| 17. 4. | Х13-4041 | Шуруповерт | маш.-ч | 41.2125 | 5.027925 | 10.76 | 54 |
| 17. 5. | Х33-0206 | Дрели электрические | маш.-ч | 14.375 | 1.75375 | 7.61 | 13 |
| 17. 6. | Х33-1531 | Пила дисковая электрическая | маш.-ч | 5.425 | 0.66185 | 4.98 | 3 |
| 17. 7. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.5 | 0.061 | 655.03 | 40 |
|  |  |  | (1) |  |  | 201.79 | 12 |
| 17. 8. | С101-1691 | Шурупы-саморезы 4,2х16 мм | шт. | 4000 | 488 | 0.42 | 205 |
| 17. 9. | С101-2403 | Нащельник стальной оцинкованный с покрытием <Полиэстер> | п.м | 12 | 1.464 | 89.48 | 131 |
| 17. 10. | С101-2404 | Угол наружный, внутренний из оцинкованной стали с полимерным покрытием | п.м | 55 | 6.71 | 60.36 | 405 |
| 17. 11. | С101-2405 | Начальная планка из оцинкованной стали с полимерным покрытием | п.м | 42 | 5.124 | 84.50 | 433 |
| 17. 12. | С101-2406 | Кронштейн выравнивающий стальной оцинкованный, высотой профиля (h) 200 мм, толщиной металла (t) 1,2 мм | шт. | 400 | 48.8 | 38.80 | 1 893 |
| 17. 13. | С101-3400 | Дюбель-гвоздь 8х100 мм | шт. | 1000 | 122 | 5.63 | 687 |
| 17. 14. | С201-0793 | Профиль направляющий ПН-4 75/40/0,6 | м | 400 | 48.8 | 47.23 | 2 305 |
| 17. 15. | с101-4952. | Лист профилированный с полимерным покрытием С10-1000-0,6 толщиной 0,6 мм | м2 | 116 | 14.152 | 344.92 | 4 881 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 80% | 2 109 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 37% | 975 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 16 785 |
| 18. | Е09-04-012-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Установка металлических дверных блоков в готовые проемы | 1 м2 проема |  | 1.71 | 4 661.94 | 7 972 |
|  |  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
| 18. 1. | З1-1042 | Рабочий строитель среднего разряда 4,2 | чел.-ч | 2.76 | 4.7196 | 175.660 | 829 |
| 18. 2. | Х04-0502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 0.5 | 0.855 | 37.60 | 32 |
| 18. 3. | Х33-0301 | Машины шлифовальные электрические | маш.-ч | 0.15 | 0.2565 | 17.31 | 4 |
| 18. 4. | Х33-1451 | Перфораторы электрические | маш.-ч | 0.2375 | 0.406125 | 6.33 | 3 |
| 18. 5. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.2125 | 0.363375 | 655.03 | 238 |
|  |  |  | (1) |  |  | 201.79 | 73 |
| 18. 6. | С101-1513 | Электроды диаметром 4 мм Э42 | т | 0.0001 | 0.000171 | 78 348.50 | 13 |
| 18. 7. | С101-1921 | Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 0,85 л | шт. | 0.1 | 0.171 | 168.27 | 29 |
| 18. 8. | С204-0062 | Детали закладные и накладные изготовленные без применения сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий поставляемые отдельно | т | 0.003 | 0.00513 | 58 934.05 | 302 |
| 18. 9. | с203-9066 | Блоки дверные металлические | м2 | 1 | 1.71 | 3 813.56 | 6 521 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 69% | 572 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 58% | 481 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 9 025 |
|  | . ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 |  |  |  |  | 32 175 |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 23 543 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84 - по стр. 11; %=71 - по стр. 12, 13; %=92 - по стр. 14; %=80 - по стр. 17) |  |  |  |  | 3 795 |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 11; %=52 - по стр. 12, 13; %=44 - по стр. 14; %=37 - по стр. 17) |  |  |  |  | 1 940 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 29 278 |
|  | СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 8 632 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=69 - по стр. 10, 18) |  |  |  |  | 920 |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=58 - по стр. 10, 18) |  |  |  |  | 774 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 10 326 |
|  | . ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2 |  |  |  |  | 39 604 |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  |  | 4 715 |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  |  | 2 714 |
|  | Материалы |  |  |  |  | 25 480 |
|  | Оплата труда рабочих |  |  |  |  | 5 925 |
|  | Эксплуатация машин |  |  |  |  | 771 |
|  | в т. ч. оплата труда механизаторов |  |  |  |  | 76 |
|  | Сметная заработная плата |  |  |  |  | 6 001 |
|  | Нормативная трудоемкость |  |  |  |  | 37.447578 |
|  | Непредвиденные затраты |  |  |  | 2 | 792 |
|  | Всего по смете с непредвиденными затратами |  |  |  |  | 40 396 |
|  | НДС |  |  |  | 18 | 7 271 |
|  | ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2 с НДС |  |  |  |  | 47 667 |
|  | Индекс-дефлятор |  |  |  | 5 | 2 383 |
|  | Всего с учетом индекса-дефлятора |  |  |  |  | 50 050 |
|  | Раздел 3. Стены |
| 19. | Е53-15-1 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Ремонт лицевой поверхности наружных кирпичных стен при глубине заделки в 1/2 кирпича площадью в одном месте до 1 м2 | 100 м2 отремонтированной поверхности стен |  | 0.4 | 90 638.81 | 36 256 |
| 19. 1. | З1-1027 | Рабочий строитель среднего разряда 2,7 | чел.-ч | 397.65 | 159.06 | 147.240 | 23 420 |
| 19. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 1 | 0.4 | 242.520 | 97 |
| 19. 3. | Х02-1141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т | маш.-ч | 1 | 0.4 | 573.87 | 230 |
|  |  |  | (1) |  |  | 242.52 | 97 |
| 19. 4. | С402-0013 | Раствор готовый кладочный цементно-известковый марки 50 | м3 | 2.4 | 0.96 | 2 223.58 | 2 135 |
| 19. 5. | С411-0001 | Вода | м3 | 0.59 | 0.236 | 19.13 | 5 |
| 19. 6. | с404-0242 | Кирпич силикатный лицевой неокрашенный одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 100 | 1000 шт. | 5.2 | 2.08 | 5 032.13 | 10 467 |
| 19. 7. | с509-9900 | Строительный мусор | т | 24.8 | 9.92 |  |  |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 73% | 17 167 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 56% | 13 170 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 66 593 |
| 20. | Е15-04-019-07 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Окраска фасадов акриловыми составами с лесов вручную по подготовленной поверхности | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  | 45.2708 | 8 476.09 | 383 720 |
|  |  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
| 20. 1. | З1-1037 | Рабочий строитель среднего разряда 3,7 | чел.-ч | 14.881 | 673.6747748 | 164.570 | 110 867 |
| 20. 2. | Х03-0401 | Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т) | маш.-ч | 0.0875 | 3.961195 | 4.71 | 19 |
| 20. 3. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.075 | 3.39531 | 655.03 | 2 224 |
|  |  |  | (1) |  |  | 201.79 | 685 |
| 20. 4. | С101-1757 | Ветошь | кг | 0.01 | 0.452708 | 17.21 | 8 |
| 20. 5. | С101-3469 | Краска фактурная ВД-АК-1180, фасадная ВГТ | т | 0.057 | 2.5804356 | 96 962.03 | 250 204 |
| 20. 6. | С101-4163 | Грунтовка акриловая НОРТЕКС-ГРУНТ | кг | 13 | 588.5204 | 34.66 | 20 398 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 80% | 88 694 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 37% | 41 021 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 513 434 |
|  | . ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 |  |  |  |  | 419 976 |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 419 976 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=73 - по стр. 19; %=80 - по стр. 20) |  |  |  |  | 105 861 |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=56 - по стр. 19; %=37 - по стр. 20) |  |  |  |  | 54 190 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 580 027 |
|  | . ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 3 |  |  |  |  | 580 027 |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  |  | 105 861 |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  |  | 54 190 |
|  | Материалы |  |  |  |  | 283 216 |
|  | Оплата труда рабочих |  |  |  |  | 134 287 |
|  | Эксплуатация машин |  |  |  |  | 2 473 |
|  | в т. ч. оплата труда механизаторов |  |  |  |  | 97 |
|  | Сметная заработная плата |  |  |  |  | 134 384 |
|  | Нормативная трудоемкость |  |  |  |  | 833.13477 |
|  | Непредвиденные затраты |  |  |  | 2 | 11 601 |
|  | Всего по смете с непредвиденными затратами |  |  |  |  | 591 628 |
|  | НДС |  |  |  | 18 | 106 493 |
|  | ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 3 с НДС |  |  |  |  | 698 121 |
|  | Индекс-дефлятор |  |  |  | 5 | 34 906 |
|  | Всего с учетом индекса-дефлятора |  |  |  |  | 733 027 |
|  | Раздел 4. Двери балконные (места общего пользования) |
| 21. | Е46-04-012-03 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Разборка деревянных заполнений проемов дверных | 100 м2 |  | 1.001 | 17 118.29 | 17 135 |
|  |  | Объем: 1.43*70 |  |  |  |  |  |
| 21. 1. | З1-1024 | Рабочий строитель среднего разряда 2,4 | чел.-ч | 103.91 | 104.01391 | 143.310 | 14 906 |
| 21. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 7.74 | 7.74774 | 242.520 | 1 879 |
| 21. 3. | Х03-0954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м | маш.-ч | 7.74 | 7.74774 | 287.72 | 2 229 |
|  |  |  | (1) |  |  | 242.52 | 1 879 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 84% | 14 099 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 48% | 8 057 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 39 291 |
| 22. | Е10-01-047-03 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах балконных в каменных стенах | 100 м2 проемов |  | 1.001 | 542 850.99 | 543 394 |
|  |  | Объем: 1.43*70 |  |  |  |  |  |
|  |  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
| 22. 1. | З1-1032 | Рабочий строитель среднего разряда 3,2 | чел.-ч | 253.046 | 253.299046 | 154.880 | 39 231 |
| 22. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 2.075 | 2.077075 | 242.520 | 504 |
| 22. 3. | Х03-0954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м | маш.-ч | 2.075 | 2.077075 | 287.72 | 598 |
|  |  |  | (1) |  |  | 242.52 | 504 |
| 22. 4. | Х13-4041 | Шуруповерт | маш.-ч | 26.1375 | 26.1636375 | 10.76 | 282 |
| 22. 5. | Х33-1451 | Перфораторы электрические | маш.-ч | 40.2625 | 40.3027625 | 6.33 | 255 |
| 22. 6. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 4.4625 | 4.4669625 | 655.03 | 2 926 |
|  |  |  | (1) |  |  | 201.79 | 901 |
| 22. 7. | С101-2052 | Лента бутиловая | м | 402 | 402.402 | 11.72 | 4 716 |
| 22. 8. | С101-2054 | Лента бутиловая диффузионная | м | 43 | 43.043 | 40.81 | 1 757 |
| 22. 9. | С101-2388 | Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) типа Makrofleks, Soudal в баллонах по 750 мл | шт. | 123.5 | 123.6235 | 212.19 | 26 232 |
| 22. 10. | С101-2789 | Лента ПСУЛ | м | 293 | 293.293 | 12.50 | 3 666 |
| 22. 11. | С101-4173 | Дюбели монтажные 10х130 (10х132, 10х150) мм | 10 шт. | 65.2 | 65.2652 | 16.27 | 1 062 |
| 22. 12. | С102-0303 | Клинья пластиковые монтажные | шт. | 800 | 800.8 | 1.03 | 825 |
| 22. 13. | С203-8078 | Блоки балконные дверные однопольные с листовым стеклом и стеклопакетами БП СП 24-9, площадь 2,07 м2 (ГОСТ 30674-99) | м2 | 100 | 100.1 | 4 613.84 | 461 845 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 90% | 35 762 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 43% | 17 086 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 596 242 |
| 23. | Е15-02-031-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню плоских | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности |  | 0.7543 | 50 184.66 | 37 854 |
|  |  | Объем: 45.26+30.17 |  |  |  |  |  |
|  |  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
| 23. 1. | З1-1037 | Рабочий строитель среднего разряда 3,7 | чел.-ч | 234.669 | 177.0108267 | 164.570 | 29 131 |
| 23. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 2.575 | 1.9423225 | 242.520 | 471 |
| 23. 3. | Х03-0954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м | маш.-ч | 2.575 | 1.9423225 | 287.72 | 559 |
|  |  |  | (1) |  |  | 242.52 | 471 |
| 23. 4. | С402-0083 | Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 | м3 | 0.1 | 0.07543 | 2 460.07 | 186 |
| 23. 5. | С402-0086 | Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,5 | м3 | 4.3 | 3.24349 | 2 460.07 | 7 979 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 80% | 23 682 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 37% | 10 953 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 72 488 |
| 24. | Е15-04-007-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная по штукатурке стен (внутренних откосов) | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  | 1.2068 | 12 515.18 | 15 103 |
|  |  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
| 24. 1. | З1-1032 | Рабочий строитель среднего разряда 3,2 | чел.-ч | 50.094 | 60.4534392 | 154.880 | 9 363 |
| 24. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.025 | 0.03017 | 201.790 | 6 |
| 24. 3. | Х03-0952 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 25 м | маш.-ч | 0.025 | 0.03017 | 243.15 | 7 |
|  |  |  | (1) |  |  | 201.79 | 6 |
| 24. 4. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.1875 | 0.226275 | 655.03 | 148 |
|  |  |  | (1) |  |  | 201.79 | 46 |
| 24. 5. | С101-1596 | Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25 | м2 | 0.84 | 1.013712 | 105.40 | 107 |
| 24. 6. | С101-1757 | Ветошь | кг | 0.31 | 0.374108 | 17.21 | 6 |
| 24. 7. | С101-3512 | Краска акриловая ВД-АК 2180, ВГТ | т | 0.03 | 0.036204 | 45 614.40 | 1 651 |
| 24. 8. | С101-3585 | Шпатлевка водно-дисперсионная | т | 0.051 | 0.0615468 | 48 475.00 | 2 983 |
| 24. 9. | С101-4163 | Грунтовка акриловая НОРТЕКС-ГРУНТ | кг | 20 | 24.136 | 34.66 | 837 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 80% | 7 495 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 37% | 3 467 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 26 065 |
| 25. | Е15-04-005-03 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке стен (наружных откосов) | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  | 0.4526 | 11 899.18 | 5 386 |
|  |  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
| 25. 1. | З1-1034 | Рабочий строитель среднего разряда 3,4 | чел.-ч | 49.335 | 22.329021 | 158.820 | 3 546 |
| 25. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.025 | 0.011315 | 242.520 | 3 |
| 25. 3. | Х03-0954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0.025 | 0.011315 | 287.72 | 3 |
|  |  |  | (1) |  |  | 242.52 | 3 |
| 25. 4. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.1875 | 0.0848625 | 655.03 | 56 |
|  |  |  | (1) |  |  | 201.79 | 17 |
| 25. 5. | С101-1596 | Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25 | м2 | 0.84 | 0.380184 | 105.40 | 40 |
| 25. 6. | С101-1712 | Шпатлевка клеевая | т | 0.051 | 0.0230826 | 8 516.71 | 197 |
| 25. 7. | С101-1757 | Ветошь | кг | 0.31 | 0.140306 | 17.21 | 2 |
| 25. 8. | С101-1959 | Краска водоэмульсионная ВЭАК-1180 | т | 0.063 | 0.0285138 | 54 056.50 | 1 541 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 80% | 2 839 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 37% | 1 313 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 9 538 |
|  | . ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4 |  |  |  |  | 618 872 |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 618 872 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84 - по стр. 21; %=90 - по стр. 22; %=80 - по стр. 23-25) |  |  |  |  | 83 877 |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 21; %=43 - по стр. 22; %=37 - по стр. 23-25) |  |  |  |  | 40 875 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 743 624 |
|  | . ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 4 |  |  |  |  | 743 624 |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  |  | 83 877 |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  |  | 40 875 |
|  | Материалы |  |  |  |  | 515 633 |
|  | Оплата труда рабочих |  |  |  |  | 96 177 |
|  | Эксплуатация машин |  |  |  |  | 7 063 |
|  | в т. ч. оплата труда механизаторов |  |  |  |  | 2 863 |
|  | Сметная заработная плата |  |  |  |  | 99 040 |
|  | Нормативная трудоемкость |  |  |  |  | 628.91487 |
|  | Непредвиденные затраты |  |  |  | 2 | 14 872 |
|  | Всего по смете с непредвиденными затратами |  |  |  |  | 758 496 |
|  | НДС |  |  |  | 18 | 136 529 |
|  | ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 4 с НДС |  |  |  |  | 895 025 |
|  | Индекс-дефлятор |  |  |  | 5 | 44 751 |
|  | Всего с учетом индекса-дефлятора |  |  |  |  | 939 776 |
|  | Раздел 5. Окна (места общего пользования) |
| 26. | Е58-3-1 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п. | 100 м труб и покрытий |  | 1.7952 | 1 258.19 | 2 259 |
| 26. 1. | З1-1020 | Рабочий строитель среднего разряда 2 | чел.-ч | 9.1 | 16.33632 | 138.200 | 2 258 |
| 26. 2. | Х03-0401 | Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т) | маш.-ч | 0.12 | 0.215424 | 4.71 | 1 |
| 26. 3. | с509-9900 | Строительный мусор | т | 0.12 | 0.215424 |  |  |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 71% | 1 603 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 52% | 1 174 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 5 036 |
| 27. | Е46-04-012-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Разборка деревянных заполнений проемов оконных с подоконными досками | 100 м2 |  | 0.53383 | 29 246.62 | 15 613 |
| 27. 1. | З1-1024 | Рабочий строитель среднего разряда 2,4 | чел.-ч | 188.54 | 100.6483082 | 143.310 | 14 424 |
| 27. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 7.74 | 4.1318442 | 242.520 | 1 002 |
| 27. 3. | Х03-0954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м | маш.-ч | 7.74 | 4.1318442 | 287.72 | 1 189 |
|  |  |  | (1) |  |  | 242.52 | 1 002 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 84% | 12 958 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 48% | 7 404 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 35 975 |
| 28. | Е10-01-034-03 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых | 100 м2 проемов |  | 0.53383 | 80 117.67 | 42 769 |
|  |  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
| 28. 1. | З1-1032 | Рабочий строитель среднего разряда 3,2 | чел.-ч | 248.492 | 132.65248436 | 154.880 | 20 545 |
| 28. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 2.2 | 1.174426 | 242.520 | 285 |
| 28. 3. | Х03-0954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м | маш.-ч | 2.2 | 1.174426 | 287.72 | 338 |
|  |  |  | (1) |  |  | 242.52 | 285 |
| 28. 4. | Х13-4041 | Шуруповерт | маш.-ч | 28.6125 | 15.274210875 | 10.76 | 164 |
| 28. 5. | Х33-1451 | Перфораторы электрические | маш.-ч | 44.0875 | 23.535230125 | 6.33 | 149 |
| 28. 6. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 4.4625 | 2.382216375 | 655.03 | 1 560 |
|  |  |  | (1) |  |  | 201.79 | 481 |
| 28. 7. | С101-2052 | Лента бутиловая | м | 429 | 229.01307 | 11.72 | 2 684 |
| 28. 8. | С101-2054 | Лента бутиловая диффузионная | м | 71 | 37.90193 | 40.81 | 1 547 |
| 28. 9. | С101-2388 | Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) типа Makrofleks, Soudal в баллонах по 750 мл | шт. | 114 | 60.85662 | 212.19 | 12 913 |
| 28. 10. | С101-2789 | Лента ПСУЛ | м | 271 | 144.66793 | 12.50 | 1 808 |
| 28. 11. | С101-4173 | Дюбели монтажные 10х130 (10х132, 10х150) мм | 10 шт. | 71.4 | 38.115462 | 16.27 | 620 |
| 28. 12. | С102-0303 | Клинья пластиковые монтажные | шт. | 800 | 427.064 | 1.03 | 440 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 90% | 18 747 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 43% | 8 957 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 70 473 |
| 29. | С203-0084 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Блоки оконные пластиковые с тройным остеклением одностворные, с глухой и поворотно-откидной створкой | м2 |  | 53.383 | 3 998.91 | 213 474 |
| 30. | Е10-01-035-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах толщиной до 0,51 м | 100 п. м |  | 0.4488 | 16 240.75 | 7 289 |
|  |  | Объем: 0.88*51 |  |  |  |  |  |
|  |  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
| 30. 1. | З1-1030 | Рабочий строитель среднего разряда 3 | чел.-ч | 24.3685 | 10.9365828 | 151.080 | 1 652 |
| 30. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.05 | 0.02244 | 242.520 | 5 |
| 30. 3. | Х03-0954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0.05 | 0.02244 | 287.72 | 6 |
|  |  |  | (1) |  |  | 242.52 | 5 |
| 30. 4. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.1875 | 0.08415 | 655.03 | 55 |
|  |  |  | (1) |  |  | 201.79 | 17 |
| 30. 5. | С101-2388 | Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) типа Makrofleks, Soudal в баллонах по 750 мл | шт. | 56.6 | 25.40208 | 212.19 | 5 390 |
| 30. 6. | С102-0303 | Клинья пластиковые монтажные | шт. | 400 | 179.52 | 1.03 | 185 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 90% | 1 491 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 43% | 713 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 9 493 |
| 31. | С101-2911-1 | Доски подоконные ПВХ, шириной 550 мм | м |  | 44.88 | 608.09 | 27 291 |
| 32. | Е15-02-031-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню плоских | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности |  | 0.3121 | 50 184.66 | 15 663 |
|  |  | Объем: 18.73+12.48 |  |  |  |  |  |
|  |  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
| 32. 1. | З1-1037 | Рабочий строитель среднего разряда 3,7 | чел.-ч | 234.669 | 73.2401949 | 164.570 | 12 053 |
| 32. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 2.575 | 0.8036575 | 242.520 | 195 |
| 32. 3. | Х03-0954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м | маш.-ч | 2.575 | 0.8036575 | 287.72 | 231 |
|  |  |  | (1) |  |  | 242.52 | 195 |
| 32. 4. | С402-0083 | Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 | м3 | 0.1 | 0.03121 | 2 460.07 | 77 |
| 32. 5. | С402-0086 | Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,5 | м3 | 4.3 | 1.34203 | 2 460.07 | 3 301 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 80% | 9 798 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 37% | 4 532 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 29 993 |
| 33. | Е15-04-007-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная по штукатурке стен (внутренних откосов) | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  | 0.4994 | 12 515.18 | 6 250 |
|  |  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
| 33. 1. | З1-1032 | Рабочий строитель среднего разряда 3,2 | чел.-ч | 50.094 | 25.0169436 | 154.880 | 3 875 |
| 33. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.025 | 0.012485 | 201.790 | 3 |
| 33. 3. | Х03-0952 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 25 м | маш.-ч | 0.025 | 0.012485 | 243.15 | 3 |
|  |  |  | (1) |  |  | 201.79 | 3 |
| 33. 4. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.1875 | 0.0936375 | 655.03 | 61 |
|  |  |  | (1) |  |  | 201.79 | 19 |
| 33. 5. | С101-1596 | Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25 | м2 | 0.84 | 0.419496 | 105.40 | 44 |
| 33. 6. | С101-1757 | Ветошь | кг | 0.31 | 0.154814 | 17.21 | 3 |
| 33. 7. | С101-3512 | Краска акриловая ВД-АК 2180, ВГТ | т | 0.03 | 0.014982 | 45 614.40 | 683 |
| 33. 8. | С101-3585 | Шпатлевка водно-дисперсионная | т | 0.051 | 0.0254694 | 48 475.00 | 1 235 |
| 33. 9. | С101-4163 | Грунтовка акриловая НОРТЕКС-ГРУНТ | кг | 20 | 9.988 | 34.66 | 346 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 80% | 3 102 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 37% | 1 435 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 10 787 |
| 34. | Е15-04-019-07 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Окраска фасадов акриловыми составами с лесов вручную по подготовленной поверхности (наружных откосов) | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  | 0.1873 | 6 633.81 | 1 243 |
|  |  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
| 34. 1. | З1-1037 | Рабочий строитель среднего разряда 3,7 | чел.-ч | 14.881 | 2.7872113 | 164.570 | 459 |
| 34. 2. | Х03-0401 | Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т) | маш.-ч | 0.0875 | 0.01638875 | 4.71 |  |
| 34. 3. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.075 | 0.0140475 | 655.03 | 9 |
|  |  |  | (1) |  |  | 201.79 | 3 |
| 34. 4. | С101-1757 | Ветошь | кг | 0.01 | 0.001873 | 17.21 |  |
| 34. 5. | С101-3469 | Краска фактурная ВД-АК-1180, фасадная ВГТ | т | 0.038 | 0.0071174 | 96 962.03 | 690 |
| 34. 6. | С101-4163 | Грунтовка акриловая НОРТЕКС-ГРУНТ | кг | 13 | 2.4349 | 34.66 | 84 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 80% | 367 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 37% | 170 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 780 |
| 35. | Е12-01-010-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали | 100 м2 покрытия |  | 0.1122 | 20 402.34 | 2 289 |
|  |  | Объем: 44.88*0.25 |  |  |  |  |  |
|  |  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
| 35. 1. | З1-1030 | Рабочий строитель среднего разряда 3 | чел.-ч | 129.6625 | 14.5481325 | 151.080 | 2 198 |
| 35. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.25 | 0.02805 | 242.520 | 7 |
| 35. 3. | Х02-0129 | Краны башенные при работе на других видах строительства 8 т | маш.-ч | 0.25 | 0.02805 | 512.01 | 14 |
|  |  |  | (1) |  |  | 242.52 | 7 |
| 35. 4. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.0875 | 0.0098175 | 655.03 | 6 |
|  |  |  | (1) |  |  | 201.79 | 2 |
| 35. 5. | С101-0195 | Гвозди толевые круглые 3,0х40 мм | т | 0.004 | 0.0004488 | 51 458.89 | 23 |
| 35. 6. | С101-0795 | Проволока канатная оцинкованная, диаметром 3 мм | т | 0.012 | 0.0013464 | 35 148.34 | 47 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 92% | 2 029 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 44% | 970 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 5 288 |
| 36. | С101-1689-1 | Слив наружный из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм | м |  | 44.88 | 200.85 | 9 014 |
|  | . ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5 |  |  |  |  | 343 154 |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 343 154 |
|  | . МАТЕРИАЛОВ - |  |  |  |  | 249 779 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=71 - по стр. 26; %=84 - по стр. 27; %=90 - по стр. 28, 30; %=80 - по стр. 32-34; %=92 - по стр. 35) |  |  |  |  | 50 096 |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=52 - по стр. 26; %=48 - по стр. 27; %=43 - по стр. 28, 30; %=37 - по стр. 32-34; %=44 - по стр. 35) |  |  |  |  | 25 355 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 418 605 |
|  | . ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 5 |  |  |  |  | 418 605 |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  |  | 50 096 |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  |  | 25 355 |
|  | Материалы |  |  |  |  | 281 900 |
|  | Оплата труда рабочих |  |  |  |  | 57 464 |
|  | Эксплуатация машин |  |  |  |  | 3 789 |
|  | в т. ч. оплата труда механизаторов |  |  |  |  | 1 497 |
|  | Сметная заработная плата |  |  |  |  | 58 961 |
|  | Нормативная трудоемкость |  |  |  |  | 382.33908 |
|  | Непредвиденные затраты |  |  |  | 2 | 8 372 |
|  | Всего по смете с непредвиденными затратами |  |  |  |  | 426 977 |
|  | НДС |  |  |  | 18 | 76 856 |
|  | ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 5 с НДС |  |  |  |  | 503 833 |
|  | Индекс-дефлятор |  |  |  | 5 | 25 192 |
|  | Всего с учетом индекса-дефлятора |  |  |  |  | 529 025 |
|  | Раздел 6. Отмостка |
|  | Ремонт отмостки |
| 37. | Е27-03-008-04 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных | 100 м3 конструкций |  | 0.04916 | 57 672.41 | 2 835 |
|  |  | Объем: 122.9*0.04 |  |  |  |  |  |
|  |  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
| 37. 1. | З1-1027 | Рабочий строитель среднего разряда 2,7 | чел.-ч | 206.77 | 10.1648132 | 147.240 | 1 497 |
| 37. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 57.0375 | 2.8039635 | 172.879 | 485 |
| 37. 3. | Х05-0101 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин | маш.-ч | 55.1 | 2.708716 | 453.21 | 1 228 |
|  |  |  | (1) |  |  | 170.43 | 462 |
| 37. 4. | Х12-0202 | Автогрейдеры среднего типа 99 кВт (135 л.с.) | маш.-ч | 1.9375 | 0.0952475 | 993.61 | 95 |
|  |  |  | (1) |  |  | 242.52 | 23 |
| 37. 5. | Х33-0804 | Молотки при работе от передвижных компрессорных станций отбойные пневматические | маш.-ч | 110.2 | 5.417432 | 3.00 | 16 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 109% | 2 160 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 65% | 1 288 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 6 284 |
| 38. | Е27-07-002-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Устройство оснований толщиной 12 см под тротуары из кирпичного или известнякового щебня | 100 м2 дорожек и тротуаров |  | 1.229 | 20 097.17 | 24 699 |
|  |  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
| 38. 1. | З1-1029 | Рабочий строитель среднего разряда 2,9 | чел.-ч | 30.176 | 37.086304 | 149.780 | 5 555 |
| 38. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 3.9625 | 4.8699125 | 190.413 | 927 |
| 38. 3. | Х03-0101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 1.4375 | 1.7666875 | 482.32 | 852 |
|  |  |  | (1) |  |  | 170.43 | 301 |
| 38. 4. | Х12-0906 | Катки дорожные самоходные гладкие 8 т | маш.-ч | 1.85 | 2.27365 | 848.92 | 1 930 |
|  |  |  | (1) |  |  | 201.79 | 459 |
| 38. 5. | Х12-1601 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.-ч | 0.675 | 0.829575 | 703.96 | 584 |
|  |  |  | (1) |  |  | 201.79 | 167 |
| 38. 6. | С408-0391 | Щебень известняковый для строительных работ марки 600 фракции 5-10 мм | м3 | 17.4 | 21.3846 | 735.64 | 15 731 |
| 38. 7. | С411-0001 | Вода | м3 | 2 | 2.458 | 19.13 | 47 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 109% | 7 065 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 65% | 4 213 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 35 978 |
| 39. | Е27-07-002-02 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | На каждый 1 см изменения толщины оснований добавлять или исключать к расценке 27-07-002-01 (исключить 2 см) | 100 м2 дорожек и тротуаров |  | -2.458 | 1 256.76 | -3 089 |
|  |  | Объем: -122.9*2 |  |  |  |  |  |
|  |  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
| 39. 1. | З1-1029 | Рабочий строитель среднего разряда 2,9 | чел.-ч | 0.621 | -1.526418 | 149.780 | -229 |
| 39. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.125 | -0.30725 | 170.430 | -52 |
| 39. 3. | Х03-0101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 0.125 | -0.30725 | 482.32 | -148 |
|  |  |  | (1) |  |  | 170.43 | -52 |
| 39. 4. | С408-0391 | Щебень известняковый для строительных работ марки 600 фракции 5-10 мм | м3 | 1.5 | -3.687 | 735.64 | -2 712 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 109% | -306 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 65% | -183 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | -3 578 |
| 40. | Е27-07-001-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальто-бетонной смеси толщиной 3 см | 100 м2 покрытия |  | 1.229 | 26 981.59 | 33 160 |
|  |  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
| 40. 1. | З1-1037 | Рабочий строитель среднего разряда 3,7 | чел.-ч | 17.388 | 21.369852 | 164.570 | 3 517 |
| 40. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.0625 | 0.0768125 | 199.266 | 15 |
| 40. 3. | Х02-1141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т | маш.-ч | 0.025 | 0.030725 | 573.87 | 18 |
|  |  |  | (1) |  |  | 242.52 | 7 |
| 40. 4. | Х03-0101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 0.0375 | 0.0460875 | 482.32 | 22 |
|  |  |  | (1) |  |  | 170.43 | 8 |
| 40. 5. | Х12-2801 | Виброплита с двигателем внутреннего сгорания | маш.-ч | 1.0625 | 1.3058125 | 188.32 | 246 |
| 40. 6. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.025 | 0.030725 | 655.03 | 20 |
|  |  |  | (1) |  |  | 201.79 | 6 |
| 40. 7. | С101-1561 | Битумы нефтяные дорожные жидкие, класс МГ, СГ | т | 0.06 | 0.07374 | 13 113.05 | 967 |
| 40. 8. | С408-0122 | Песок природный для строительных работ средний | м3 | 0.5 | 0.6145 | 308.79 | 190 |
| 40. 9. | С410-0054 | Асфальт литой для покрытий тротуаров тип II (жесткий) | т | 7.14 | 8.77506 | 3 211.48 | 28 181 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 109% | 3 850 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 65% | 2 296 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 39 306 |
| 41. | Е27-07-001-02 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к расценке 27-07-001-01 (добавить 1 см) | 100 м2 покрытия |  | 2.458 | 4 357.92 | 10 712 |
|  |  | Объем: 122.9*2 |  |  |  |  |  |
|  |  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
| 41. 1. | З1-1037 | Рабочий строитель среднего разряда 3,7 | чел.-ч | 2.668 | 6.557944 | 164.570 | 1 079 |
| 41. 2. | Х12-2801 | Виброплита с двигателем внутреннего сгорания | маш.-ч | 0.175 | 0.43015 | 188.32 | 81 |
| 41. 3. | С410-0054 | Асфальт литой для покрытий тротуаров тип II (жесткий) | т | 1.21 | 2.97418 | 3 211.48 | 9 552 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 109% | 1 176 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 65% | 701 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 12 589 |
|  | Устройство отмостки |
| 42. | Е27-04-001-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка | 100 м3 материала основания (в плотном теле) |  | 0.00702 | 47 210.41 | 331 |
|  |  | Объем: 3.9*0.18 |  |  |  |  |  |
|  |  | Начисления: Н3= 0.8125, Н4= 0.8125, Н5= 1.15 |
| 42. 1. | З1-1023 | Рабочий строитель среднего разряда 2,3 | чел.-ч | 18.078 | 0.12690756 | 142.020 | 18 |
| 42. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 11.2775 | 0.07916805 | 218.924 | 17 |
| 42. 3. | Х03-0101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 3.485625 | 0.0244690875 | 482.32 | 12 |
|  |  |  | (1) |  |  | 170.43 | 4 |
| 42. 4. | Х12-0202 | Автогрейдеры среднего типа 99 кВт (135 л.с.) | маш.-ч | 1.438125 | 0.0100956375 | 993.61 | 10 |
|  |  |  | (1) |  |  | 242.52 | 2 |
| 42. 5. | Х12-0911 | Катки на пневмоколесном ходу 30 т | маш.-ч | 5.7525 | 0.04038255 | 1 225.04 | 49 |
|  |  |  | (1) |  |  | 244.20 | 10 |
| 42. 6. | Х12-1601 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.-ч | 0.60125 | 0.004220775 | 703.96 | 3 |
|  |  |  | (1) |  |  | 201.79 | 1 |
| 42. 7. | С411-0001 | Вода | м3 | 5 | 0.0351 | 19.13 | 1 |
| 42. 8. | с408-0121 | Песок природный для строительных работ повышенной крупности и крупный | м3 | 110 | 0.7722 | 308.79 | 238 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 109% | 38 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 65% | 23 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 392 |
| 43. | Е27-07-002-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Устройство оснований толщиной 12 см под тротуары из кирпичного или известнякового щебня | 100 м2 дорожек и тротуаров |  | 0.039 | 20 097.17 | 784 |
|  |  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
| 43. 1. | З1-1029 | Рабочий строитель среднего разряда 2,9 | чел.-ч | 30.176 | 1.176864 | 149.780 | 176 |
| 43. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 3.9625 | 0.1545375 | 190.413 | 29 |
| 43. 3. | Х03-0101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 1.4375 | 0.0560625 | 482.32 | 27 |
|  |  |  | (1) |  |  | 170.43 | 10 |
| 43. 4. | Х12-0906 | Катки дорожные самоходные гладкие 8 т | маш.-ч | 1.85 | 0.07215 | 848.92 | 61 |
|  |  |  | (1) |  |  | 201.79 | 15 |
| 43. 5. | Х12-1601 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.-ч | 0.675 | 0.026325 | 703.96 | 19 |
|  |  |  | (1) |  |  | 201.79 | 5 |
| 43. 6. | С408-0391 | Щебень известняковый для строительных работ марки 600 фракции 5-10 мм | м3 | 17.4 | 0.6786 | 735.64 | 499 |
| 43. 7. | С411-0001 | Вода | м3 | 2 | 0.078 | 19.13 | 1 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 109% | 223 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 65% | 133 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 141 |
| 44. | Е27-07-002-02 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | На каждый 1 см изменения толщины оснований добавлять или исключать к расценке 27-07-002-01 (исключить 2 см) | 100 м2 дорожек и тротуаров |  | -0.078 | 1 256.76 | -98 |
|  |  | Объем: -3.9*2 |  |  |  |  |  |
|  |  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
| 44. 1. | З1-1029 | Рабочий строитель среднего разряда 2,9 | чел.-ч | 0.621 | -0.048438 | 149.780 | -7 |
| 44. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.125 | -0.00975 | 170.430 | -2 |
| 44. 3. | Х03-0101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 0.125 | -0.00975 | 482.32 | -5 |
|  |  |  | (1) |  |  | 170.43 | -2 |
| 44. 4. | С408-0391 | Щебень известняковый для строительных работ марки 600 фракции 5-10 мм | м3 | 1.5 | -0.117 | 735.64 | -86 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 109% | -10 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 65% | -6 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | -114 |
| 45. | Е27-07-001-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальто-бетонной смеси толщиной 3 см | 100 м2 покрытия |  | 0.039 | 26 981.59 | 1 052 |
|  |  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
| 45. 1. | З1-1037 | Рабочий строитель среднего разряда 3,7 | чел.-ч | 17.388 | 0.678132 | 164.570 | 112 |
| 45. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.0625 | 0.0024375 | 199.266 |  |
| 45. 3. | Х02-1141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т | маш.-ч | 0.025 | 0.000975 | 573.87 | 1 |
|  |  |  | (1) |  |  | 242.52 |  |
| 45. 4. | Х03-0101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 0.0375 | 0.0014625 | 482.32 | 1 |
|  |  |  | (1) |  |  | 170.43 |  |
| 45. 5. | Х12-2801 | Виброплита с двигателем внутреннего сгорания | маш.-ч | 1.0625 | 0.0414375 | 188.32 | 8 |
| 45. 6. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.025 | 0.000975 | 655.03 | 1 |
|  |  |  | (1) |  |  | 201.79 |  |
| 45. 7. | С101-1561 | Битумы нефтяные дорожные жидкие, класс МГ, СГ | т | 0.06 | 0.00234 | 13 113.05 | 31 |
| 45. 8. | С408-0122 | Песок природный для строительных работ средний | м3 | 0.5 | 0.0195 | 308.79 | 6 |
| 45. 9. | С410-0054 | Асфальт литой для покрытий тротуаров тип II (жесткий) | т | 7.14 | 0.27846 | 3 211.48 | 894 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 109% | 122 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 65% | 73 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 247 |
| 46. | Е27-07-001-02 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к расценке 27-07-001-01 (добавить 1 см) | 100 м2 покрытия |  | 0.078 | 4 357.92 | 340 |
|  |  | Объем: 3.9*2 |  |  |  |  |  |
|  |  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
| 46. 1. | З1-1037 | Рабочий строитель среднего разряда 3,7 | чел.-ч | 2.668 | 0.208104 | 164.570 | 34 |
| 46. 2. | Х12-2801 | Виброплита с двигателем внутреннего сгорания | маш.-ч | 0.175 | 0.01365 | 188.32 | 3 |
| 46. 3. | С410-0054 | Асфальт литой для покрытий тротуаров тип II (жесткий) | т | 1.21 | 0.09438 | 3 211.48 | 303 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 109% | 37 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 65% | 22 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 399 |
|  | . ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6 |  |  |  |  | 70 726 |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 70 726 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=109) |  |  |  |  | 14 356 |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=65) |  |  |  |  | 8 561 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 93 643 |
|  | . ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 6 |  |  |  |  | 93 643 |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  |  | 14 356 |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  |  | 8 561 |
|  | Материалы |  |  |  |  | 53 844 |
|  | Оплата труда рабочих |  |  |  |  | 11 752 |
|  | Эксплуатация машин |  |  |  |  | 5 133 |
|  | в т. ч. оплата труда механизаторов |  |  |  |  | 1 419 |
|  | Сметная заработная плата |  |  |  |  | 13 171 |
|  | Нормативная трудоемкость |  |  |  |  | 83.463896 |
|  | Непредвиденные затраты |  |  |  | 2 | 1 873 |
|  | Всего по смете с непредвиденными затратами |  |  |  |  | 95 516 |
|  | НДС |  |  |  | 18 | 17 193 |
|  | ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 6 с НДС |  |  |  |  | 112 709 |
|  | Индекс-дефлятор |  |  |  | 5 | 5 635 |
|  | Всего с учетом индекса-дефлятора |  |  |  |  | 118 344 |
|  | Раздел 7. Крыльцо |
| 47. | Е27-03-008-04 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных | 100 м3 конструкций |  | 0.02712 | 57 672.41 | 1 564 |
|  |  | Объем: 67.8*0.04 |  |  |  |  |  |
|  |  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
| 47. 1. | З1-1027 | Рабочий строитель среднего разряда 2,7 | чел.-ч | 206.77 | 5.6076024 | 147.240 | 826 |
| 47. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 57.0375 | 1.546857 | 172.879 | 267 |
| 47. 3. | Х05-0101 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин | маш.-ч | 55.1 | 1.494312 | 453.21 | 677 |
|  |  |  | (1) |  |  | 170.43 | 255 |
| 47. 4. | Х12-0202 | Автогрейдеры среднего типа 99 кВт (135 л.с.) | маш.-ч | 1.9375 | 0.052545 | 993.61 | 52 |
|  |  |  | (1) |  |  | 242.52 | 13 |
| 47. 5. | Х33-0804 | Молотки при работе от передвижных компрессорных станций отбойные пневматические | маш.-ч | 110.2 | 2.988624 | 3.00 | 9 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 109% | 1 191 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 65% | 710 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 3 466 |
| 48. | Е59-5-2 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015 применит.) | Ремонт ступеней железобетонных | 100 ступеней |  | 0.1 | 18 967.49 | 1 897 |
| 48. 1. | З1-1031 | Рабочий строитель среднего разряда 3,1 | чел.-ч | 102.89 | 10.289 | 152.980 | 1 574 |
| 48. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.29 | 0.029 | 242.520 | 7 |
| 48. 3. | Х03-0954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0.29 | 0.029 | 287.72 | 8 |
|  |  |  | (1) |  |  | 242.52 | 7 |
| 48. 4. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.15 | 0.015 | 655.03 | 10 |
|  |  |  | (1) |  |  | 201.79 | 3 |
| 48. 5. | С101-1305 | Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марки 400 | т | 0.1 | 0.01 | 4 074.19 | 41 |
| 48. 6. | С101-1805 | Гвозди строительные | т | 0.001 | 0.0001 | 50 018.86 | 5 |
| 48. 7. | С102-0138 | Доски необрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, все ширины, толщиной 32-40 мм, IV сорта | м3 | 0.529 | 0.0529 | 2 783.81 | 147 |
| 48. 8. | С204-0028 | Проволока арматурная | т | 0.002 | 0.0002 | 34 560.57 | 7 |
| 48. 9. | С401-0025 | Бетон тяжелый, крупность заполнителя более 40 мм, класс В12,5 (М150) | м3 | 0.28 | 0.028 | 3 737.48 | 105 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 65% | 1 028 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 48% | 759 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 3 684 |
| 49. | Е11-01-011-03 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Устройство стяжек бетонных толщиной 20 мм (ремонт ж/б площадки и пандуса) | 100 м2 стяжки |  | 0.6984 | 14 587.69 | 10 188 |
|  |  | Объем: 67.8+2.04 |  |  |  |  |  |
|  |  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
| 49. 1. | З1-1020 | Рабочий строитель среднего разряда 2 | чел.-ч | 46.7475 | 32.648454 | 138.200 | 4 512 |
| 49. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 1.5875 | 1.10871 | 242.520 | 269 |
| 49. 3. | Х03-0954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м | маш.-ч | 1.5875 | 1.10871 | 287.72 | 319 |
|  |  |  | (1) |  |  | 242.52 | 269 |
| 49. 4. | Х11-1301 | Вибратор поверхностный | маш.-ч | 5.875 | 4.1031 | 2.47 | 10 |
| 49. 5. | С401-0085 | Бетон тяжелый, крупность заполнителя 10 мм, класс В12,5 (М150) | м3 | 2.04 | 1.424736 | 3 720.08 | 5 300 |
| 49. 6. | С411-0001 | Вода | м3 | 3.5 | 2.4444 | 19.13 | 47 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 94% | 4 494 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 51% | 2 438 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 17 120 |
| 50. | Е11-01-019-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Устройство покрытий асфальтобетонных литых толщиной 25 мм (площадки, пандуса, ступеней) | 100 м2 покрытия |  | 1.1053 | 21 737.26 | 24 026 |
|  |  | Объем: 69.84+40.69 |  |  |  |  |  |
|  |  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
| 50. 1. | З1-1035 | Рабочий строитель среднего разряда 3,5 | чел.-ч | 30.176 | 33.3535328 | 160.740 | 5 361 |
| 50. 2. | Х34-0302 | Агрегаты для подачи грунтовки | маш.-ч | 0.8125 | 0.89805625 | 50.99 | 46 |
| 50. 3. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.125 | 0.1381625 | 655.03 | 91 |
|  |  |  | (1) |  |  | 201.79 | 28 |
| 50. 4. | С101-0073 | Битумы нефтяные строительные марки БН-90/10 | т | 0.01725 | 0.019066425 | 18 606.36 | 355 |
| 50. 5. | С101-0322 | Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2 | т | 0.05175 | 0.057199275 | 27 118.64 | 1 551 |
| 50. 6. | С102-0085 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, III сорта | м3 | 0.01 | 0.011053 | 4 098.39 | 45 |
| 50. 7. | С410-1020 | Асфальт литой для покрытий тротуаров | м3 | 2.55 | 2.818515 | 5 881.62 | 16 577 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 94% | 5 039 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 51% | 2 734 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 31 799 |
| 51. | Е11-01-019-02 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Устройство покрытий асфальтобетонных на каждые 5 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 11-01-019-01 (добавить 15 мм) | 100 м2 покрытия |  | 3.3159 | 3 550.48 | 11 773 |
|  |  | Объем: 110.53*3 |  |  |  |  |  |
|  |  | Начисления: Н5= 1.15 |
| 51. 1. | З1-1035 | Рабочий строитель среднего разряда 3,5 | чел.-ч | 3.427 | 11.3635893 | 160.740 | 1 827 |
| 51. 2. | С410-1020 | Асфальт литой для покрытий тротуаров | м3 | 0.51 | 1.691109 | 5 881.62 | 9 946 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 94% | 1 717 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 51% | 932 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 14 422 |
|  | . ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7 |  |  |  |  | 49 448 |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 49 448 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=109 - по стр. 47; %=65 - по стр. 48; %=94 - по стр. 49-51) |  |  |  |  | 13 470 |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=65 - по стр. 47; %=48 - по стр. 48; %=51 - по стр. 49-51) |  |  |  |  | 7 574 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 70 492 |
|  | . ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 7 |  |  |  |  | 70 492 |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  |  | 13 470 |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  |  | 7 574 |
|  | Материалы |  |  |  |  | 34 127 |
|  | Оплата труда рабочих |  |  |  |  | 14 100 |
|  | Эксплуатация машин |  |  |  |  | 1 221 |
|  | в т. ч. оплата труда механизаторов |  |  |  |  | 543 |
|  | Сметная заработная плата |  |  |  |  | 14 643 |
|  | Нормативная трудоемкость |  |  |  |  | 95.946745 |
|  | Непредвиденные затраты |  |  |  | 2 | 1 410 |
|  | Всего по смете с непредвиденными затратами |  |  |  |  | 71 902 |
|  | НДС |  |  |  | 18 | 12 942 |
|  | ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 7 с НДС |  |  |  |  | 84 844 |
|  | Индекс-дефлятор |  |  |  | 5 | 4 242 |
|  | Всего с учетом индекса-дефлятора |  |  |  |  | 89 086 |
|  | Раздел 8. Балконы |
| 52. | Е09-05-001-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Разборка обшивки балконов из профилированного листа | 100 м2 |  | 1.3219 | 3 737.57 | 4 941 |
|  |  | Начисления: Н3= 0.7, Н4= 0.7, Н5= 0.7, Н48= 0 |
| 52. 1. | З1-1033 | Рабочий строитель среднего разряда 3,3 | чел.-ч | 22.813 | 30.1565047 | 156.920 | 4 732 |
| 52. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.084 | 0.1110396 | 242.520 | 27 |
| 52. 3. | Х02-1141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т | маш.-ч | 0.084 | 0.1110396 | 573.87 | 64 |
|  |  |  | (1) |  |  | 242.52 | 27 |
| 52. 4. | Х33-0206 | Дрели электрические | маш.-ч | 2.947 | 3.8956393 | 7.61 | 30 |
| 52. 5. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.133 | 0.1758127 | 655.03 | 115 |
|  |  |  | (1) |  |  | 201.79 | 35 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 69% | 3 284 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 58% | 2 760 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 10 985 |
| 53. | Е09-06-024-10 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Демонтаж ограждений балконов | 1 т конструкций |  | 5.677 | 5 707.92 | 32 404 |
|  |  | Начисления: Н3= 0.7, Н4= 0.7, Н5= 0.7, Н48= 0 |
| 53. 1. | З1-1040 | Рабочий строитель среднего разряда 4 | чел.-ч | 26.782 | 152.041414 | 170.430 | 25 912 |
| 53. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.315 | 1.788255 | 242.520 | 434 |
| 53. 3. | Х02-1104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 16 т | маш.-ч | 0.112 | 0.635824 | 747.09 | 475 |
|  |  |  | (1) |  |  | 242.52 | 154 |
| 53. 4. | Х02-1141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т | маш.-ч | 0.203 | 1.152431 | 573.87 | 661 |
|  |  |  | (1) |  |  | 242.52 | 279 |
| 53. 5. | Х03-0403 | Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т) | маш.-ч | 7.063 | 40.096651 | 15.16 | 608 |
| 53. 6. | Х04-0504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.-ч | 1.463 | 8.305451 | 2.75 | 23 |
| 53. 7. | Х04-1000 | Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.-ч | 7.679 | 43.593683 | 82.10 | 3 579 |
| 53. 8. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.308 | 1.748516 | 655.03 | 1 145 |
|  |  |  | (1) |  |  | 201.79 | 353 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 69% | 18 179 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 58% | 15 281 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 65 863 |
| 54. | Е07-05-030-06 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Демонтаж плит балконов и козырьков площадью до 5 м2 в зданиях кирпичных и блочных | 100 шт. сборных конструкций |  | 0.44 | 130 746.09 | 57 528 |
|  |  | Начисления: Н3= 0.8, Н4= 0.8, Н5= 0.8, Н48= 0 |
| 54. 1. | З1-1035 | Рабочий строитель среднего разряда 3,5 | чел.-ч | 459.816 | 202.31904 | 160.740 | 32 521 |
| 54. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 109.432 | 48.15008 | 242.520 | 11 677 |
| 54. 3. | Х02-0129 | Краны башенные при работе на других видах строительства 8 т | маш.-ч | 109.432 | 48.15008 | 512.01 | 24 653 |
|  |  |  | (1) |  |  | 242.52 | 11 677 |
| 54. 4. | Х04-0502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 19.04 | 8.3776 | 37.60 | 315 |
| 54. 5. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.136 | 0.05984 | 655.03 | 39 |
|  |  |  | (1) |  |  | 201.79 | 12 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 119% | 52 596 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 68% | 30 055 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 140 178 |
|  | Устройство балконных плит 2,09м2 - 13 шт. |
| 55. | Е46-03-007-03 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Пробивка гнезд в конструкциях из кирпича | 1 м3 |  | 6.5 | 3 119.88 | 20 279 |
|  |  | Объем: 0.5*0.5*0.5*52 |  |  |  |  |  |
| 55. 1. | З1-1034 | Рабочий строитель среднего разряда 3,4 | чел.-ч | 12.3 | 79.95 | 158.820 | 12 698 |
| 55. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 2.54 | 16.51 | 170.430 | 2 814 |
| 55. 3. | Х05-0101 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин | маш.-ч | 2.54 | 16.51 | 453.21 | 7 482 |
|  |  |  | (1) |  |  | 170.43 | 2 814 |
| 55. 4. | Х33-0804 | Молотки при работе от передвижных компрессорных станций отбойные пневматические | маш.-ч | 5.08 | 33.02 | 3.00 | 99 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 84% | 13 030 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 48% | 7 446 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 40 755 |
| 56. | Е13-06-003-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Очистка поверхности щетками | 1 м2 очищаемой поверхности |  | 13 | 169.97 | 2 210 |
|  |  | Начисления: Н5= 1.25 |
| 56. 1. | З1-1030 | Рабочий строитель среднего разряда 3 | чел.-ч | 1.125 | 14.625 | 151.080 | 2 210 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 69% | 1 525 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 48% | 1 061 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 4 796 |
| 57. | Е11-01-011-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015 применит.) | Устройство цементной подливки толщиной 20 мм | 100 м2 стяжки |  | 0.13 | 13 869.53 | 1 803 |
|  |  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.25 |
| 57. 1. | З1-1022 | Рабочий строитель среднего разряда 2,2 | чел.-ч | 49.3875 | 6.420375 | 140.740 | 904 |
| 57. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 1.5875 | 0.206375 | 242.520 | 50 |
| 57. 3. | Х03-0954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м | маш.-ч | 1.5875 | 0.206375 | 287.72 | 59 |
|  |  |  | (1) |  |  | 242.52 | 50 |
| 57. 4. | Х11-1301 | Вибратор поверхностный | маш.-ч | 11.3375 | 1.473875 | 2.47 | 4 |
| 57. 5. | С402-0005 | Раствор готовый кладочный цементный марки 150 | м3 | 2.04 | 0.2652 | 3 121.09 | 828 |
| 57. 6. | С411-0001 | Вода | м3 | 3.5 | 0.455 | 19.13 | 9 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 94% | 897 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 51% | 487 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 3 186 |
| 58. | Е26-01-036-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов с креплением на клее и дюбелями холодных поверхностей наружных стен | 100 м2 поверхности |  | 0.13 | 3 147.22 | 409 |
|  |  | Объем: 0.5*0.5*52 |  |  |  |  |  |
|  |  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
| 58. 1. | З1-1026 | Рабочий строитель среднего разряда 2,6 | чел.-ч | 18.469 | 2.40097 | 145.960 | 350 |
| 58. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.0375 | 0.004875 | 242.520 | 1 |
| 58. 3. | Х02-0128 | Краны башенные при работе на других видах строительства 5 т | маш.-ч | 0.0375 | 0.004875 | 495.46 | 2 |
|  |  |  | (1) |  |  | 242.52 | 1 |
| 58. 4. | Х13-4041 | Шуруповерт | маш.-ч | 1.05 | 0.1365 | 10.76 | 1 |
| 58. 5. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.0625 | 0.008125 | 655.03 | 5 |
|  |  |  | (1) |  |  | 201.79 | 2 |
| 58. 6. | С113-8076 | Клей для приклеивания минеральной ваты типа "BOLIX ZW" | кг | 17 | 2.21 | 22.37 | 49 |
| 58. 7. | С411-0001 | Вода | м3 | 0.02 | 0.0026 | 19.13 |  |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 77% | 270 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 48% | 168 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 848 |
| 59. | С104-0007 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Плиты из минеральной ваты повышенной жесткости на синтетическом связующем М-200 | м3 |  | 0.65 | 4 149.80 | 2 697 |
|  |  | Объем: 13*0.05 |  |  |  |  |  |
| 60. | Е09-03-015-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Монтаж прогонов при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м (балки БМ-1) | 1 т конструкций |  | 1.5132 | 5 750.55 | 8 702 |
|  |  | Объем: 29.1*52/1000 |  |  |  |  |  |
|  |  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
| 60. 1. | З1-1032 | Рабочий строитель среднего разряда 3,2 | чел.-ч | 18.1585 | 27.4774422 | 154.880 | 4 256 |
| 60. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 1.95 | 2.95074 | 245.120 | 723 |
| 60. 3. | Х02-0403 | Краны козловые при работе на монтаже технологического оборудования 32 т | маш.-ч | 0.125 | 0.18915 | 569.25 | 108 |
|  |  |  | (1) |  |  | 260.73 | 49 |
| 60. 4. | Х02-1141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т | маш.-ч | 0.1625 | 0.245895 | 573.87 | 141 |
|  |  |  | (1) |  |  | 242.52 | 60 |
| 60. 5. | Х02-1245 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства 40 т | маш.-ч | 1.6625 | 2.515695 | 1 173.66 | 2 953 |
|  |  |  | (1) |  |  | 244.20 | 614 |
| 60. 6. | Х04-0504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.-ч | 0.8375 | 1.267305 | 2.75 | 3 |
| 60. 7. | Х04-1000 | Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.-ч | 0.725 | 1.09707 | 82.10 | 90 |
| 60. 8. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.2375 | 0.359385 | 655.03 | 235 |
|  |  |  | (1) |  |  | 201.79 | 73 |
| 60. 9. | С101-0309 | Канаты пеньковые пропитанные | т | 0.0001 | 0.00015132 | 66 196.45 | 10 |
| 60. 10. | С101-0324 | Кислород технический газообразный | м3 | 0.5 | 0.7566 | 58.33 | 44 |
| 60. 11. | С101-0797 | Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм | т | 0.00003 | 0.000045396 | 31 727.25 | 1 |
| 60. 12. | С101-1019 | Швеллеры № 40 из стали марки Ст0 | т | 0.00194 | 0.002935608 | 46 853.87 | 138 |
| 60. 13. | С101-1513 | Электроды диаметром 4 мм Э42 | т | 0.0026 | 0.00393432 | 78 348.50 | 308 |
| 60. 14. | С101-1714 | Болты с гайками и шайбами строительные | т | 0.003 | 0.0045396 | 66 827.30 | 303 |
| 60. 15. | С101-1805 | Гвозди строительные | т | 0.00001 | 0.000015132 | 50 018.86 | 1 |
| 60. 16. | С101-2278 | Пропан-бутан, смесь техническая | кг | 0.15 | 0.22698 | 20.96 | 5 |
| 60. 17. | С101-2467 | Растворитель марки Р-4 | т | 0.0006 | 0.00090792 | 50 796.61 | 46 |
| 60. 18. | С102-0023 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, I сорта | м3 | 0.00103 | 0.001558596 | 4 268.93 | 7 |
| 60. 19. | С113-0021 | Грунтовка ГФ-021 красно-коричневая | т | 0.00031 | 0.000469092 | 78 061.74 | 37 |
| 60. 20. | С201-0756 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т | т | 0.0001 | 0.00015132 | 72 990.37 | 11 |
| 60. 21. | С508-0097 | Канат двойной свивки типа ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 5,5 мм | 10 м | 0.0187 | 0.02829684 | 176.64 | 5 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 69% | 3 436 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 58% | 2 888 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 15 025 |
| 61. | С101-3687 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Швеллеры № 14 сталь марки Ст3пс | т |  | 0.89544 | 35 423.73 | 31 720 |
|  |  | Объем: 17.22*52/1000 |  |  |  |  |  |
| 62. | С101-1801 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Сталь угловая неравнополочная, марка стали 18пс, ширина большей полки 63-160 мм | т |  | 0.61776 | 37 361.17 | 23 080 |
|  |  | Объем: 11.88*52/1000 |  |  |  |  |  |
| 63. | С204-0056 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Надбавки на сварку каркасов из листов, полос, уголков, швеллеров и двутавров плоских | т |  | 1.5132 | 8 384.50 | 12 687 |
|  |  | Объем: 29.1*52/1000 |  |  |  |  |  |
| 64. | Е09-03-014-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м | 1 т конструкций |  | 0.752388 | 55 094.68 | 41 453 |
|  |  | Объем: 57.876*13/1000 |  |  |  |  |  |
|  |  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
| 64. 1. | З1-1032 | Рабочий строитель среднего разряда 3,2 | чел.-ч | 72.772 | 54.752779536 | 154.880 | 8 480 |
| 64. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 4.775 | 3.5926527 | 242.997 | 873 |
| 64. 3. | Х02-0403 | Краны козловые при работе на монтаже технологического оборудования 32 т | маш.-ч | 0.125 | 0.0940485 | 569.25 | 54 |
|  |  |  | (1) |  |  | 260.73 | 25 |
| 64. 4. | Х02-1141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т | маш.-ч | 0.15 | 0.1128582 | 573.87 | 65 |
|  |  |  | (1) |  |  | 242.52 | 27 |
| 64. 5. | Х02-1244 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства 25 т | маш.-ч | 4.5 | 3.385746 | 988.58 | 3 347 |
|  |  |  | (1) |  |  | 242.52 | 821 |
| 64. 6. | Х04-0504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.-ч | 1.825 | 1.3731081 | 2.75 | 4 |
| 64. 7. | Х04-1000 | Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.-ч | 0.125 | 0.0940485 | 82.10 | 8 |
| 64. 8. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.2375 | 0.17869215 | 655.03 | 117 |
|  |  |  | (1) |  |  | 201.79 | 36 |
| 64. 9. | С101-0309 | Канаты пеньковые пропитанные | т | 0.0001 | 0.0000752388 | 66 196.45 | 5 |
| 64. 10. | С101-0324 | Кислород технический газообразный | м3 | 1.2 | 0.9028656 | 58.33 | 53 |
| 64. 11. | С101-0797 | Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм | т | 0.00003 | 0.0000225716 | 31 727.25 | 1 |
| 64. 12. | С101-1019 | Швеллеры № 40 из стали марки Ст0 | т | 0.00194 | 0.0014596327 | 46 853.87 | 68 |
| 64. 13. | С101-1513 | Электроды диаметром 4 мм Э42 | т | 0.00044 | 0.0003310507 | 78 348.50 | 26 |
| 64. 14. | С101-1714 | Болты с гайками и шайбами строительные | т | 0.021 | 0.015800148 | 66 827.30 | 1 056 |
| 64. 15. | С101-1805 | Гвозди строительные | т | 0.00001 | 0.0000075239 | 50 018.86 |  |
| 64. 16. | С101-2278 | Пропан-бутан, смесь техническая | кг | 0.36 | 0.27085968 | 20.96 | 6 |
| 64. 17. | С101-2467 | Растворитель марки Р-4 | т | 0.0006 | 0.0004514328 | 50 796.61 | 23 |
| 64. 18. | С102-0023 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, I сорта | м3 | 0.00103 | 0.0007749596 | 4 268.93 | 3 |
| 64. 19. | С113-0021 | Грунтовка ГФ-021 красно-коричневая | т | 0.00031 | 0.0002332403 | 78 061.74 | 18 |
| 64. 20. | С201-0756 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т | т | 0.0002 | 0.0001504776 | 72 990.37 | 11 |
| 64. 21. | С508-0097 | Канат двойной свивки типа ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 5,5 мм | 10 м | 0.0187 | 0.0140696556 | 176.64 | 2 |
| 64. 22. | с101-2545 | Сталь угловая 75х75х6 мм | т | 1 | 0.752388 | 37 355.72 | 28 106 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 69% | 6 454 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 58% | 5 425 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 53 331 |
| 65. | Е46-03-017-06 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,2 м2 бетоном | 1 м3 заделки |  | 5.82 | 15 171.94 | 88 301 |
| 65. 1. | З1-1024 | Рабочий строитель среднего разряда 2,4 | чел.-ч | 60.8 | 353.856 | 143.310 | 50 711 |
| 65. 2. | Х03-0401 | Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т) | маш.-ч | 0.23 | 1.3386 | 4.71 | 6 |
| 65. 3. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.4 | 2.328 | 655.03 | 1 525 |
|  |  |  | (1) |  |  | 201.79 | 470 |
| 65. 4. | С101-0797 | Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм | т | 0.0095 | 0.05529 | 31 727.25 | 1 754 |
| 65. 5. | С101-1805 | Гвозди строительные | т | 0.0059 | 0.034338 | 50 018.86 | 1 718 |
| 65. 6. | С102-0025 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, III сорта | м3 | 0.21 | 1.2222 | 3 007.46 | 3 676 |
| 65. 7. | С102-0057 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, III сорта | м3 | 0.18 | 1.0476 | 5 008.93 | 5 247 |
| 65. 8. | С401-0066 | Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В15 (М200) | м3 | 1.04 | 6.0528 | 3 899.31 | 23 602 |
| 65. 9. | С405-0253 | Известь строительная негашеная комовая, сорт I | т | 0.0049 | 0.028518 | 2 114.12 | 60 |
| 65. 10. | С411-0001 | Вода | м3 | 0.0137 | 0.079734 | 19.13 | 2 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 84% | 42 597 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 48% | 24 341 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 155 240 |
| 66. | Е09-04-002-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015 применит.) | Монтаж кровельного покрытия из профилированного листа при высоте здания до 25 м | 100 м2 покрытия |  | 0.2717 | 11 610.02 | 3 154 |
|  |  | Объем: 2.09*13 |  |  |  |  |  |
|  |  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
| 66. 1. | З1-1032 | Рабочий строитель среднего разряда 3,2 | чел.-ч | 40.825 | 11.0921525 | 154.880 | 1 718 |
| 66. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 3.2625 | 0.88642125 | 244.318 | 217 |
| 66. 3. | Х02-0403 | Краны козловые при работе на монтаже технологического оборудования 32 т | маш.-ч | 0.05 | 0.013585 | 569.25 | 8 |
|  |  |  | (1) |  |  | 260.73 | 4 |
| 66. 4. | Х02-1141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т | маш.-ч | 0.2625 | 0.07132125 | 573.87 | 41 |
|  |  |  | (1) |  |  | 242.52 | 17 |
| 66. 5. | Х02-1245 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства 40 т | маш.-ч | 2.95 | 0.801515 | 1 173.66 | 941 |
|  |  |  | (1) |  |  | 244.20 | 196 |
| 66. 6. | Х03-0203 | Домкраты гидравлические грузоподъемностью 63-100 т | маш.-ч | 1.2375 | 0.33622875 | 6.55 | 2 |
| 66. 7. | Х04-0504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.-ч | 2.1 | 0.57057 | 2.75 | 2 |
| 66. 8. | Х04-1000 | Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.-ч | 0.225 | 0.0611325 | 82.10 | 5 |
| 66. 9. | Х04-1400 | Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах от 80 °С до 500 °С | маш.-ч | 0.025 | 0.0067925 | 49.90 |  |
| 66. 10. | Х33-0206 | Дрели электрические | маш.-ч | 3.0125 | 0.81849625 | 7.61 | 6 |
| 66. 11. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.4 | 0.10868 | 655.03 | 71 |
|  |  |  | (1) |  |  | 201.79 | 22 |
| 66. 12. | С101-0309 | Канаты пеньковые пропитанные | т | 0.00015 | 0.000040755 | 66 196.45 | 3 |
| 66. 13. | С101-0324 | Кислород технический газообразный | м3 | 1.4 | 0.38038 | 58.33 | 22 |
| 66. 14. | С101-0797 | Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм | т | 0.00004 | 0.000010868 | 31 727.25 |  |
| 66. 15. | С101-1019 | Швеллеры № 40 из стали марки Ст0 | т | 0.00297 | 0.000806949 | 46 853.87 | 38 |
| 66. 16. | С101-1513 | Электроды диаметром 4 мм Э42 | т | 0.00061 | 0.000165737 | 78 348.50 | 13 |
| 66. 17. | С101-1714 | Болты с гайками и шайбами строительные | т | 0.0022 | 0.00059774 | 66 827.30 | 40 |
| 66. 18. | С101-2278 | Пропан-бутан, смесь техническая | кг | 0.42 | 0.114114 | 20.96 | 2 |
| 66. 19. | С101-2467 | Растворитель марки Р-4 | т | 0.00009 | 0.000024453 | 50 796.61 | 1 |
| 66. 20. | С102-0023 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, I сорта | м3 | 0.0013 | 0.00035321 | 4 268.93 | 2 |
| 66. 21. | С113-0021 | Грунтовка ГФ-021 красно-коричневая | т | 0.00047 | 0.000127699 | 78 061.74 | 10 |
| 66. 22. | С201-0756 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т | т | 0.011 | 0.0029887 | 72 990.37 | 218 |
| 66. 23. | С508-0097 | Канат двойной свивки типа ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 5,5 мм | 10 м | 0.016 | 0.0043472 | 176.64 | 1 |
| 66. 24. | с101-1810 | Винты самонарезающие для крепления профилированного настила и панелей к несущим конструкциям | т | 0.0003 | 0.00008151 | 63 554.91 | 5 |
| 66. 25. | с101-1811 | Заклепки комбинированные для соединения профилированного стального настила и разнообразных листовых деталей | т | 0.0003 | 0.00008151 | 66 240.91 | 5 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 69% | 1 335 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 58% | 1 122 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 5 611 |
| 67. | С101-1455-1 | Профилированный лист Н57-1000-0,8 | м2 |  | 29.3436 | 553.39 | 16 238 |
|  |  | Объем: 27.17*1.08 |  |  |  |  |  |
| 68. | Е11-01-002-09 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Устройство подстилающих слоев бетонных | 1 м3 подстилающего слоя |  | 3.25 | 4 843.78 | 15 742 |
|  |  | Объем: 0.25*13 |  |  |  |  |  |
|  |  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
| 68. 1. | З1-1028 | Рабочий строитель среднего разряда 2,8 | чел.-ч | 4.209 | 13.67925 | 148.510 | 2 032 |
| 68. 2. | Х11-1301 | Вибратор поверхностный | маш.-ч | 0.6 | 1.95 | 2.47 | 5 |
| 68. 3. | С101-0595 | Мастика битумно-латексная кровельная | т | 0.002 | 0.0065 | 115 220.34 | 749 |
| 68. 4. | С102-0138 | Доски необрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, все ширины, толщиной 32-40 мм, IV сорта | м3 | 0.001 | 0.00325 | 2 783.81 | 9 |
| 68. 5. | С411-0001 | Вода | м3 | 0.35 | 1.1375 | 19.13 | 22 |
| 68. 6. | с401-0086 | Бетон тяжелый, крупность заполнителя 10 мм, класс В15 (М200) | м3 | 1.02 | 3.315 | 3 899.31 | 12 926 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 94% | 1 910 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 51% | 1 036 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 18 688 |
| 69. | Е06-01-015-10 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Армирование подстилающих слоев и набетонок | 1 т |  | 0.092742 | 2 575.90 | 239 |
|  |  | Объем: 7.134*13/1000 |  |  |  |  |  |
|  |  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
| 69. 1. | З1-1033 | Рабочий строитель среднего разряда 3,3 | чел.-ч | 14.536 | 1.348097712 | 156.920 | 212 |
| 69. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.2 | 0.0185484 | 242.520 | 4 |
| 69. 3. | Х02-1141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т | маш.-ч | 0.2 | 0.0185484 | 573.87 | 11 |
|  |  |  | (1) |  |  | 242.52 | 4 |
| 69. 4. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.275 | 0.02550405 | 655.03 | 17 |
|  |  |  | (1) |  |  | 201.79 | 5 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 80% | 173 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 44% | 95 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 507 |
| 70. | С101-3891 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Сетка сварная из арматурной проволоки диаметром 5,0 мм, без покрытия, 100х100 мм | м2 |  | 31.98 | 72.03 | 2 304 |
|  |  | Объем: 2.46*13 |  |  |  |  |  |
| 71. | Е11-01-004-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на мастике Битуминоль, первый слой | 100 м2 изолируемой поверхности |  | 0.2717 | 25 493.84 | 6 927 |
|  |  | Объем: 2.09*13 |  |  |  |  |  |
|  |  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
| 71. 1. | З1-1051 | Рабочий строитель среднего разряда 5,1 | чел.-ч | 53.107 | 14.4291719 | 199.720 | 2 882 |
| 71. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.4875 | 0.13245375 | 242.520 | 32 |
| 71. 3. | Х03-0954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0.4875 | 0.13245375 | 287.72 | 38 |
|  |  |  | (1) |  |  | 242.52 | 32 |
| 71. 4. | Х12-1011 | Котлы битумные передвижные 400 л | маш.-ч | 10.0625 | 2.73398125 | 138.23 | 378 |
| 71. 5. | Х36-1101 | Термос 100 л | маш.-ч | 7.5 | 2.03775 | 8.77 | 18 |
| 71. 6. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.7375 | 0.20037875 | 655.03 | 131 |
|  |  |  | (1) |  |  | 201.79 | 40 |
| 71. 7. | С101-0009 | Асбест хризотиловый марки К-6-30 | т | 0.014 | 0.0038038 | 19 776.25 | 75 |
| 71. 8. | С101-0073 | Битумы нефтяные строительные марки БН-90/10 | т | 0.289 | 0.0785213 | 18 606.36 | 1 461 |
| 71. 9. | С101-0074 | Битумы нефтяные строительные марки БН-70/30 | т | 0.057 | 0.0154869 | 17 277.33 | 268 |
| 71. 10. | С101-1745 | Бензин растворитель | т | 0.095 | 0.0258115 | 19 861.61 | 513 |
| 71. 11. | С101-1757 | Ветошь | кг | 0.5 | 0.13585 | 17.21 | 2 |
| 71. 12. | С113-0101 | Мука андезитовая кислотоупорная, марка А | т | 0.231 | 0.0627627 | 8 238.08 | 517 |
| 71. 13. | с101-0856 | Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой марки РКП-350б | м2 | 116 | 31.5172 | 20.43 | 644 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 94% | 2 739 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 51% | 1 486 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 11 152 |
| 72. | Е11-01-004-02 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на мастике Битуминоль, последующий слой | 100 м2 изолируемой поверхности |  | 0.2717 | 14 715.13 | 3 998 |
|  |  | Объем: 2.09*13 |  |  |  |  |  |
|  |  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
| 72. 1. | З1-1051 | Рабочий строитель среднего разряда 5,1 | чел.-ч | 32.039 | 8.7049963 | 199.720 | 1 739 |
| 72. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.2875 | 0.07811375 | 242.520 | 19 |
| 72. 3. | Х03-0954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0.2875 | 0.07811375 | 287.72 | 22 |
|  |  |  | (1) |  |  | 242.52 | 19 |
| 72. 4. | Х12-1011 | Котлы битумные передвижные 400 л | маш.-ч | 4.6 | 1.24982 | 138.23 | 173 |
| 72. 5. | Х36-1101 | Термос 100 л | маш.-ч | 5.625 | 1.5283125 | 8.77 | 13 |
| 72. 6. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.4125 | 0.11207625 | 655.03 | 73 |
|  |  |  | (1) |  |  | 201.79 | 23 |
| 72. 7. | С101-0009 | Асбест хризотиловый марки К-6-30 | т | 0.006 | 0.0016302 | 19 776.25 | 32 |
| 72. 8. | С101-0073 | Битумы нефтяные строительные марки БН-90/10 | т | 0.132 | 0.0358644 | 18 606.36 | 667 |
| 72. 9. | С101-0074 | Битумы нефтяные строительные марки БН-70/30 | т | 0.019 | 0.0051623 | 17 277.33 | 89 |
| 72. 10. | С101-1745 | Бензин растворитель | т | 0.057 | 0.0154869 | 19 861.61 | 308 |
| 72. 11. | С113-0101 | Мука андезитовая кислотоупорная, марка А | т | 0.106 | 0.0288002 | 8 238.08 | 237 |
| 72. 12. | с101-0856 | Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой марки РКП-350б | м2 | 116 | 31.5172 | 20.43 | 644 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 94% | 1 653 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 51% | 897 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 6 547 |
| 73. | Е11-01-011-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм | 100 м2 стяжки |  | 0.2717 | 13 313.47 | 3 617 |
|  |  | Объем: 2.09*13 |  |  |  |  |  |
|  |  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
| 73. 1. | З1-1022 | Рабочий строитель среднего разряда 2,2 | чел.-ч | 45.4365 | 12.34509705 | 140.740 | 1 737 |
| 73. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 1.5875 | 0.43132375 | 242.520 | 105 |
| 73. 3. | Х03-0954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м | маш.-ч | 1.5875 | 0.43132375 | 287.72 | 124 |
|  |  |  | (1) |  |  | 242.52 | 105 |
| 73. 4. | Х11-1301 | Вибратор поверхностный | маш.-ч | 11.3375 | 3.08039875 | 2.47 | 8 |
| 73. 5. | С402-0005 | Раствор готовый кладочный цементный марки 150 | м3 | 2.04 | 0.554268 | 3 121.09 | 1 730 |
| 73. 6. | С411-0001 | Вода | м3 | 3.5 | 0.95095 | 19.13 | 18 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 94% | 1 731 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 51% | 939 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 6 288 |
|  | Устройство балконных плит 2,24м2 - 13 шт. |
| 74. | Е46-03-007-03 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Пробивка гнезд в конструкциях из кирпича | 1 м3 |  | 6.5 | 3 119.88 | 20 279 |
|  |  | Объем: 0.5*0.5*0.5*52 |  |  |  |  |  |
| 74. 1. | З1-1034 | Рабочий строитель среднего разряда 3,4 | чел.-ч | 12.3 | 79.95 | 158.820 | 12 698 |
| 74. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 2.54 | 16.51 | 170.430 | 2 814 |
| 74. 3. | Х05-0101 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин | маш.-ч | 2.54 | 16.51 | 453.21 | 7 482 |
|  |  |  | (1) |  |  | 170.43 | 2 814 |
| 74. 4. | Х33-0804 | Молотки при работе от передвижных компрессорных станций отбойные пневматические | маш.-ч | 5.08 | 33.02 | 3.00 | 99 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 84% | 13 030 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 48% | 7 446 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 40 755 |
| 75. | Е13-06-003-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Очистка поверхности щетками | 1 м2 очищаемой поверхности |  | 13 | 156.37 | 2 033 |
|  |  | Начисления: Н5= 1.15 |
| 75. 1. | З1-1030 | Рабочий строитель среднего разряда 3 | чел.-ч | 1.035 | 13.455 | 151.080 | 2 033 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 69% | 1 403 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 48% | 976 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 4 412 |
| 76. | Е11-01-011-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015 применит.) | Устройство цементной подливки толщиной 20 мм | 100 м2 стяжки |  | 0.13 | 13 313.47 | 1 731 |
|  |  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
| 76. 1. | З1-1022 | Рабочий строитель среднего разряда 2,2 | чел.-ч | 45.4365 | 5.906745 | 140.740 | 831 |
| 76. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 1.5875 | 0.206375 | 242.520 | 50 |
| 76. 3. | Х03-0954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м | маш.-ч | 1.5875 | 0.206375 | 287.72 | 59 |
|  |  |  | (1) |  |  | 242.52 | 50 |
| 76. 4. | Х11-1301 | Вибратор поверхностный | маш.-ч | 11.3375 | 1.473875 | 2.47 | 4 |
| 76. 5. | С402-0005 | Раствор готовый кладочный цементный марки 150 | м3 | 2.04 | 0.2652 | 3 121.09 | 828 |
| 76. 6. | С411-0001 | Вода | м3 | 3.5 | 0.455 | 19.13 | 9 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 94% | 828 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 51% | 449 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 3 008 |
| 77. | Е26-01-036-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов с креплением на клее и дюбелями холодных поверхностей наружных стен | 100 м2 поверхности |  | 0.13 | 3 147.22 | 409 |
|  |  | Объем: 0.5*0.5*52 |  |  |  |  |  |
|  |  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
| 77. 1. | З1-1026 | Рабочий строитель среднего разряда 2,6 | чел.-ч | 18.469 | 2.40097 | 145.960 | 350 |
| 77. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.0375 | 0.004875 | 242.520 | 1 |
| 77. 3. | Х02-0128 | Краны башенные при работе на других видах строительства 5 т | маш.-ч | 0.0375 | 0.004875 | 495.46 | 2 |
|  |  |  | (1) |  |  | 242.52 | 1 |
| 77. 4. | Х13-4041 | Шуруповерт | маш.-ч | 1.05 | 0.1365 | 10.76 | 1 |
| 77. 5. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.0625 | 0.008125 | 655.03 | 5 |
|  |  |  | (1) |  |  | 201.79 | 2 |
| 77. 6. | С113-8076 | Клей для приклеивания минеральной ваты типа "BOLIX ZW" | кг | 17 | 2.21 | 22.37 | 49 |
| 77. 7. | С411-0001 | Вода | м3 | 0.02 | 0.0026 | 19.13 |  |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 77% | 270 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 48% | 168 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 848 |
| 78. | С104-0007 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Плиты из минеральной ваты повышенной жесткости на синтетическом связующем М-200 | м3 |  | 0.65 | 4 149.80 | 2 697 |
|  |  | Объем: 13*0.05 |  |  |  |  |  |
| 79. | Е09-03-015-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Монтаж прогонов при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м (балки БМ-1) | 1 т конструкций |  | 1.5132 | 5 750.55 | 8 702 |
|  |  | Объем: 29.1*52/1000 |  |  |  |  |  |
|  |  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
| 79. 1. | З1-1032 | Рабочий строитель среднего разряда 3,2 | чел.-ч | 18.1585 | 27.4774422 | 154.880 | 4 256 |
| 79. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 1.95 | 2.95074 | 245.120 | 723 |
| 79. 3. | Х02-0403 | Краны козловые при работе на монтаже технологического оборудования 32 т | маш.-ч | 0.125 | 0.18915 | 569.25 | 108 |
|  |  |  | (1) |  |  | 260.73 | 49 |
| 79. 4. | Х02-1141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т | маш.-ч | 0.1625 | 0.245895 | 573.87 | 141 |
|  |  |  | (1) |  |  | 242.52 | 60 |
| 79. 5. | Х02-1245 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства 40 т | маш.-ч | 1.6625 | 2.515695 | 1 173.66 | 2 953 |
|  |  |  | (1) |  |  | 244.20 | 614 |
| 79. 6. | Х04-0504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.-ч | 0.8375 | 1.267305 | 2.75 | 3 |
| 79. 7. | Х04-1000 | Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.-ч | 0.725 | 1.09707 | 82.10 | 90 |
| 79. 8. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.2375 | 0.359385 | 655.03 | 235 |
|  |  |  | (1) |  |  | 201.79 | 73 |
| 79. 9. | С101-0309 | Канаты пеньковые пропитанные | т | 0.0001 | 0.00015132 | 66 196.45 | 10 |
| 79. 10. | С101-0324 | Кислород технический газообразный | м3 | 0.5 | 0.7566 | 58.33 | 44 |
| 79. 11. | С101-0797 | Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм | т | 0.00003 | 0.000045396 | 31 727.25 | 1 |
| 79. 12. | С101-1019 | Швеллеры № 40 из стали марки Ст0 | т | 0.00194 | 0.002935608 | 46 853.87 | 138 |
| 79. 13. | С101-1513 | Электроды диаметром 4 мм Э42 | т | 0.0026 | 0.00393432 | 78 348.50 | 308 |
| 79. 14. | С101-1714 | Болты с гайками и шайбами строительные | т | 0.003 | 0.0045396 | 66 827.30 | 303 |
| 79. 15. | С101-1805 | Гвозди строительные | т | 0.00001 | 0.000015132 | 50 018.86 | 1 |
| 79. 16. | С101-2278 | Пропан-бутан, смесь техническая | кг | 0.15 | 0.22698 | 20.96 | 5 |
| 79. 17. | С101-2467 | Растворитель марки Р-4 | т | 0.0006 | 0.00090792 | 50 796.61 | 46 |
| 79. 18. | С102-0023 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, I сорта | м3 | 0.00103 | 0.001558596 | 4 268.93 | 7 |
| 79. 19. | С113-0021 | Грунтовка ГФ-021 красно-коричневая | т | 0.00031 | 0.000469092 | 78 061.74 | 37 |
| 79. 20. | С201-0756 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т | т | 0.0001 | 0.00015132 | 72 990.37 | 11 |
| 79. 21. | С508-0097 | Канат двойной свивки типа ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 5,5 мм | 10 м | 0.0187 | 0.02829684 | 176.64 | 5 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 69% | 3 436 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 58% | 2 888 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 15 025 |
| 80. | С101-3687 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Швеллеры № 14 сталь марки Ст3пс | т |  | 0.89544 | 35 423.73 | 31 720 |
|  |  | Объем: 17.22*52/1000 |  |  |  |  |  |
| 81. | С101-1801 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Сталь угловая неравнополочная, марка стали 18пс, ширина большей полки 63-160 мм | т |  | 0.61776 | 37 361.17 | 23 080 |
|  |  | Объем: 11.88*52/1000 |  |  |  |  |  |
| 82. | С204-0056 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Надбавки на сварку каркасов из листов, полос, уголков, швеллеров и двутавров плоских | т |  | 1.5132 | 8 384.50 | 12 687 |
|  |  | Объем: 29.1*52/1000 |  |  |  |  |  |
| 83. | Е09-03-014-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м | 1 т конструкций |  | 0.788216 | 55 094.68 | 43 427 |
|  |  | Объем: 60.632*13/1000 |  |  |  |  |  |
|  |  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
| 83. 1. | З1-1032 | Рабочий строитель среднего разряда 3,2 | чел.-ч | 72.772 | 57.360054752 | 154.880 | 8 884 |
| 83. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 4.775 | 3.7637314 | 242.997 | 915 |
| 83. 3. | Х02-0403 | Краны козловые при работе на монтаже технологического оборудования 32 т | маш.-ч | 0.125 | 0.098527 | 569.25 | 56 |
|  |  |  | (1) |  |  | 260.73 | 26 |
| 83. 4. | Х02-1141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т | маш.-ч | 0.15 | 0.1182324 | 573.87 | 68 |
|  |  |  | (1) |  |  | 242.52 | 29 |
| 83. 5. | Х02-1244 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства 25 т | маш.-ч | 4.5 | 3.546972 | 988.58 | 3 506 |
|  |  |  | (1) |  |  | 242.52 | 860 |
| 83. 6. | Х04-0504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.-ч | 1.825 | 1.4384942 | 2.75 | 4 |
| 83. 7. | Х04-1000 | Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.-ч | 0.125 | 0.098527 | 82.10 | 8 |
| 83. 8. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.2375 | 0.1872013 | 655.03 | 123 |
|  |  |  | (1) |  |  | 201.79 | 38 |
| 83. 9. | С101-0309 | Канаты пеньковые пропитанные | т | 0.0001 | 0.0000788216 | 66 196.45 | 5 |
| 83. 10. | С101-0324 | Кислород технический газообразный | м3 | 1.2 | 0.9458592 | 58.33 | 55 |
| 83. 11. | С101-0797 | Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм | т | 0.00003 | 0.0000236465 | 31 727.25 | 1 |
| 83. 12. | С101-1019 | Швеллеры № 40 из стали марки Ст0 | т | 0.00194 | 0.001529139 | 46 853.87 | 72 |
| 83. 13. | С101-1513 | Электроды диаметром 4 мм Э42 | т | 0.00044 | 0.000346815 | 78 348.50 | 27 |
| 83. 14. | С101-1714 | Болты с гайками и шайбами строительные | т | 0.021 | 0.016552536 | 66 827.30 | 1 106 |
| 83. 15. | С101-1805 | Гвозди строительные | т | 0.00001 | 0.0000078822 | 50 018.86 |  |
| 83. 16. | С101-2278 | Пропан-бутан, смесь техническая | кг | 0.36 | 0.28375776 | 20.96 | 6 |
| 83. 17. | С101-2467 | Растворитель марки Р-4 | т | 0.0006 | 0.0004729296 | 50 796.61 | 24 |
| 83. 18. | С102-0023 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, I сорта | м3 | 0.00103 | 0.0008118625 | 4 268.93 | 3 |
| 83. 19. | С113-0021 | Грунтовка ГФ-021 красно-коричневая | т | 0.00031 | 0.000244347 | 78 061.74 | 19 |
| 83. 20. | С201-0756 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т | т | 0.0002 | 0.0001576432 | 72 990.37 | 12 |
| 83. 21. | С508-0097 | Канат двойной свивки типа ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 5,5 мм | 10 м | 0.0187 | 0.0147396392 | 176.64 | 3 |
| 83. 22. | с101-2545 | Сталь угловая 75х75х6 мм | т | 1 | 0.788216 | 37 355.72 | 29 444 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 69% | 6 761 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 58% | 5 683 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 55 872 |
| 84. | Е46-03-017-06 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,2 м2 бетоном | 1 м3 заделки |  | 5.82 | 15 171.94 | 88 301 |
| 84. 1. | З1-1024 | Рабочий строитель среднего разряда 2,4 | чел.-ч | 60.8 | 353.856 | 143.310 | 50 711 |
| 84. 2. | Х03-0401 | Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т) | маш.-ч | 0.23 | 1.3386 | 4.71 | 6 |
| 84. 3. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.4 | 2.328 | 655.03 | 1 525 |
|  |  |  | (1) |  |  | 201.79 | 470 |
| 84. 4. | С101-0797 | Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм | т | 0.0095 | 0.05529 | 31 727.25 | 1 754 |
| 84. 5. | С101-1805 | Гвозди строительные | т | 0.0059 | 0.034338 | 50 018.86 | 1 718 |
| 84. 6. | С102-0025 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, III сорта | м3 | 0.21 | 1.2222 | 3 007.46 | 3 676 |
| 84. 7. | С102-0057 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, III сорта | м3 | 0.18 | 1.0476 | 5 008.93 | 5 247 |
| 84. 8. | С401-0066 | Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В15 (М200) | м3 | 1.04 | 6.0528 | 3 899.31 | 23 602 |
| 84. 9. | С405-0253 | Известь строительная негашеная комовая, сорт I | т | 0.0049 | 0.028518 | 2 114.12 | 60 |
| 84. 10. | С411-0001 | Вода | м3 | 0.0137 | 0.079734 | 19.13 | 2 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 84% | 42 597 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 48% | 24 341 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 155 240 |
| 85. | Е09-04-002-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015 применит.) | Монтаж кровельного покрытия из профилированного листа при высоте здания до 25 м | 100 м2 покрытия |  | 0.2912 | 11 610.02 | 3 381 |
|  |  | Объем: 2.24*13 |  |  |  |  |  |
|  |  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
| 85. 1. | З1-1032 | Рабочий строитель среднего разряда 3,2 | чел.-ч | 40.825 | 11.88824 | 154.880 | 1 841 |
| 85. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 3.2625 | 0.95004 | 244.318 | 232 |
| 85. 3. | Х02-0403 | Краны козловые при работе на монтаже технологического оборудования 32 т | маш.-ч | 0.05 | 0.01456 | 569.25 | 8 |
|  |  |  | (1) |  |  | 260.73 | 4 |
| 85. 4. | Х02-1141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т | маш.-ч | 0.2625 | 0.07644 | 573.87 | 44 |
|  |  |  | (1) |  |  | 242.52 | 19 |
| 85. 5. | Х02-1245 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства 40 т | маш.-ч | 2.95 | 0.85904 | 1 173.66 | 1 008 |
|  |  |  | (1) |  |  | 244.20 | 210 |
| 85. 6. | Х03-0203 | Домкраты гидравлические грузоподъемностью 63-100 т | маш.-ч | 1.2375 | 0.36036 | 6.55 | 2 |
| 85. 7. | Х04-0504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.-ч | 2.1 | 0.61152 | 2.75 | 2 |
| 85. 8. | Х04-1000 | Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.-ч | 0.225 | 0.06552 | 82.10 | 5 |
| 85. 9. | Х04-1400 | Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах от 80 °С до 500 °С | маш.-ч | 0.025 | 0.00728 | 49.90 |  |
| 85. 10. | Х33-0206 | Дрели электрические | маш.-ч | 3.0125 | 0.87724 | 7.61 | 7 |
| 85. 11. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.4 | 0.11648 | 655.03 | 76 |
|  |  |  | (1) |  |  | 201.79 | 24 |
| 85. 12. | С101-0309 | Канаты пеньковые пропитанные | т | 0.00015 | 0.00004368 | 66 196.45 | 3 |
| 85. 13. | С101-0324 | Кислород технический газообразный | м3 | 1.4 | 0.40768 | 58.33 | 24 |
| 85. 14. | С101-0797 | Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм | т | 0.00004 | 0.000011648 | 31 727.25 |  |
| 85. 15. | С101-1019 | Швеллеры № 40 из стали марки Ст0 | т | 0.00297 | 0.000864864 | 46 853.87 | 41 |
| 85. 16. | С101-1513 | Электроды диаметром 4 мм Э42 | т | 0.00061 | 0.000177632 | 78 348.50 | 14 |
| 85. 17. | С101-1714 | Болты с гайками и шайбами строительные | т | 0.0022 | 0.00064064 | 66 827.30 | 43 |
| 85. 18. | С101-2278 | Пропан-бутан, смесь техническая | кг | 0.42 | 0.122304 | 20.96 | 3 |
| 85. 19. | С101-2467 | Растворитель марки Р-4 | т | 0.00009 | 0.000026208 | 50 796.61 | 1 |
| 85. 20. | С102-0023 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, I сорта | м3 | 0.0013 | 0.00037856 | 4 268.93 | 2 |
| 85. 21. | С113-0021 | Грунтовка ГФ-021 красно-коричневая | т | 0.00047 | 0.000136864 | 78 061.74 | 11 |
| 85. 22. | С201-0756 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т | т | 0.011 | 0.0032032 | 72 990.37 | 234 |
| 85. 23. | С508-0097 | Канат двойной свивки типа ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 5,5 мм | 10 м | 0.016 | 0.0046592 | 176.64 | 1 |
| 85. 24. | с101-1810 | Винты самонарезающие для крепления профилированного настила и панелей к несущим конструкциям | т | 0.0003 | 0.00008736 | 63 554.91 | 6 |
| 85. 25. | с101-1811 | Заклепки комбинированные для соединения профилированного стального настила и разнообразных листовых деталей | т | 0.0003 | 0.00008736 | 66 240.91 | 6 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 69% | 1 430 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 58% | 1 202 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 6 014 |
| 86. | С101-1455-1 | Профилированный лист Н57-1000-0,8 | м2 |  | 31.4496 | 553.39 | 17 404 |
|  |  | Объем: 29.12*1.08 |  |  |  |  |  |
| 87. | Е11-01-002-09 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Устройство подстилающих слоев бетонных | 1 м3 подстилающего слоя |  | 3.38 | 4 843.78 | 16 372 |
|  |  | Объем: 0.26*13 |  |  |  |  |  |
|  |  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
| 87. 1. | З1-1028 | Рабочий строитель среднего разряда 2,8 | чел.-ч | 4.209 | 14.22642 | 148.510 | 2 113 |
| 87. 2. | Х11-1301 | Вибратор поверхностный | маш.-ч | 0.6 | 2.028 | 2.47 | 5 |
| 87. 3. | С101-0595 | Мастика битумно-латексная кровельная | т | 0.002 | 0.00676 | 115 220.34 | 779 |
| 87. 4. | С102-0138 | Доски необрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, все ширины, толщиной 32-40 мм, IV сорта | м3 | 0.001 | 0.00338 | 2 783.81 | 9 |
| 87. 5. | С411-0001 | Вода | м3 | 0.35 | 1.183 | 19.13 | 23 |
| 87. 6. | с401-0086 | Бетон тяжелый, крупность заполнителя 10 мм, класс В15 (М200) | м3 | 1.02 | 3.4476 | 3 899.31 | 13 443 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 94% | 1 986 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 51% | 1 078 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 19 436 |
| 88. | Е06-01-015-10 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Армирование подстилающих слоев и набетонок | 1 т |  | 0.099528 | 2 575.90 | 256 |
|  |  | Объем: 7.656*13/1000 |  |  |  |  |  |
|  |  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
| 88. 1. | З1-1033 | Рабочий строитель среднего разряда 3,3 | чел.-ч | 14.536 | 1.446739008 | 156.920 | 227 |
| 88. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.2 | 0.0199056 | 242.520 | 5 |
| 88. 3. | Х02-1141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т | маш.-ч | 0.2 | 0.0199056 | 573.87 | 11 |
|  |  |  | (1) |  |  | 242.52 | 5 |
| 88. 4. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.275 | 0.0273702 | 655.03 | 18 |
|  |  |  | (1) |  |  | 201.79 | 6 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 80% | 186 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 44% | 102 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 544 |
| 89. | С101-3891 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Сетка сварная из арматурной проволоки диаметром 5,0 мм, без покрытия, 100х100 мм | м2 |  | 34.32 | 72.03 | 2 472 |
|  |  | Объем: 2.64*13 |  |  |  |  |  |
| 90. | Е11-01-004-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на мастике Битуминоль, первый слой | 100 м2 изолируемой поверхности |  | 0.2912 | 25 493.84 | 7 424 |
|  |  | Объем: 2.24*13 |  |  |  |  |  |
|  |  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
| 90. 1. | З1-1051 | Рабочий строитель среднего разряда 5,1 | чел.-ч | 53.107 | 15.4647584 | 199.720 | 3 089 |
| 90. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.4875 | 0.14196 | 242.520 | 34 |
| 90. 3. | Х03-0954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0.4875 | 0.14196 | 287.72 | 41 |
|  |  |  | (1) |  |  | 242.52 | 34 |
| 90. 4. | Х12-1011 | Котлы битумные передвижные 400 л | маш.-ч | 10.0625 | 2.9302 | 138.23 | 405 |
| 90. 5. | Х36-1101 | Термос 100 л | маш.-ч | 7.5 | 2.184 | 8.77 | 19 |
| 90. 6. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.7375 | 0.21476 | 655.03 | 141 |
|  |  |  | (1) |  |  | 201.79 | 43 |
| 90. 7. | С101-0009 | Асбест хризотиловый марки К-6-30 | т | 0.014 | 0.0040768 | 19 776.25 | 81 |
| 90. 8. | С101-0073 | Битумы нефтяные строительные марки БН-90/10 | т | 0.289 | 0.0841568 | 18 606.36 | 1 566 |
| 90. 9. | С101-0074 | Битумы нефтяные строительные марки БН-70/30 | т | 0.057 | 0.0165984 | 17 277.33 | 287 |
| 90. 10. | С101-1745 | Бензин растворитель | т | 0.095 | 0.027664 | 19 861.61 | 549 |
| 90. 11. | С101-1757 | Ветошь | кг | 0.5 | 0.1456 | 17.21 | 3 |
| 90. 12. | С113-0101 | Мука андезитовая кислотоупорная, марка А | т | 0.231 | 0.0672672 | 8 238.08 | 554 |
| 90. 13. | с101-0856 | Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой марки РКП-350б | м2 | 116 | 33.7792 | 20.43 | 690 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 94% | 2 936 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 51% | 1 593 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 11 952 |
| 91. | Е11-01-004-02 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на мастике Битуминоль, последующий слой | 100 м2 изолируемой поверхности |  | 0.2912 | 14 715.13 | 4 285 |
|  |  | Объем: 2.24*13 |  |  |  |  |  |
|  |  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
| 91. 1. | З1-1051 | Рабочий строитель среднего разряда 5,1 | чел.-ч | 32.039 | 9.3297568 | 199.720 | 1 863 |
| 91. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.2875 | 0.08372 | 242.520 | 20 |
| 91. 3. | Х03-0954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0.2875 | 0.08372 | 287.72 | 24 |
|  |  |  | (1) |  |  | 242.52 | 20 |
| 91. 4. | Х12-1011 | Котлы битумные передвижные 400 л | маш.-ч | 4.6 | 1.33952 | 138.23 | 185 |
| 91. 5. | Х36-1101 | Термос 100 л | маш.-ч | 5.625 | 1.638 | 8.77 | 14 |
| 91. 6. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.4125 | 0.12012 | 655.03 | 79 |
|  |  |  | (1) |  |  | 201.79 | 24 |
| 91. 7. | С101-0009 | Асбест хризотиловый марки К-6-30 | т | 0.006 | 0.0017472 | 19 776.25 | 35 |
| 91. 8. | С101-0073 | Битумы нефтяные строительные марки БН-90/10 | т | 0.132 | 0.0384384 | 18 606.36 | 715 |
| 91. 9. | С101-0074 | Битумы нефтяные строительные марки БН-70/30 | т | 0.019 | 0.0055328 | 17 277.33 | 96 |
| 91. 10. | С101-1745 | Бензин растворитель | т | 0.057 | 0.0165984 | 19 861.61 | 330 |
| 91. 11. | С113-0101 | Мука андезитовая кислотоупорная, марка А | т | 0.106 | 0.0308672 | 8 238.08 | 254 |
| 91. 12. | с101-0856 | Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой марки РКП-350б | м2 | 116 | 33.7792 | 20.43 | 690 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 94% | 1 770 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 51% | 960 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 7 015 |
| 92. | Е11-01-011-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм | 100 м2 стяжки |  | 0.2912 | 13 313.47 | 3 877 |
|  |  | Объем: 2.24*13 |  |  |  |  |  |
|  |  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
| 92. 1. | З1-1022 | Рабочий строитель среднего разряда 2,2 | чел.-ч | 45.4365 | 13.2311088 | 140.740 | 1 862 |
| 92. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 1.5875 | 0.46228 | 242.520 | 112 |
| 92. 3. | Х03-0954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м | маш.-ч | 1.5875 | 0.46228 | 287.72 | 133 |
|  |  |  | (1) |  |  | 242.52 | 112 |
| 92. 4. | Х11-1301 | Вибратор поверхностный | маш.-ч | 11.3375 | 3.30148 | 2.47 | 8 |
| 92. 5. | С402-0005 | Раствор готовый кладочный цементный марки 150 | м3 | 2.04 | 0.594048 | 3 121.09 | 1 854 |
| 92. 6. | С411-0001 | Вода | м3 | 3.5 | 1.0192 | 19.13 | 19 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 94% | 1 856 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 51% | 1 007 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 6 739 |
|  | Устройство балконных плит 2,54м2 - 18 шт. |
| 93. | Е46-03-007-03 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Пробивка гнезд в конструкциях из кирпича | 1 м3 |  | 9 | 3 119.88 | 28 079 |
|  |  | Объем: 0.5*0.5*0.5*72 |  |  |  |  |  |
| 93. 1. | З1-1034 | Рабочий строитель среднего разряда 3,4 | чел.-ч | 12.3 | 110.7 | 158.820 | 17 581 |
| 93. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 2.54 | 22.86 | 170.430 | 3 896 |
| 93. 3. | Х05-0101 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин | маш.-ч | 2.54 | 22.86 | 453.21 | 10 360 |
|  |  |  | (1) |  |  | 170.43 | 3 896 |
| 93. 4. | Х33-0804 | Молотки при работе от передвижных компрессорных станций отбойные пневматические | маш.-ч | 5.08 | 45.72 | 3.00 | 137 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 84% | 18 041 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 48% | 10 309 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 56 429 |
| 94. | Е13-06-003-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Очистка поверхности щетками | 1 м2 очищаемой поверхности |  | 18 | 156.37 | 2 815 |
|  |  | Начисления: Н5= 1.15 |
| 94. 1. | З1-1030 | Рабочий строитель среднего разряда 3 | чел.-ч | 1.035 | 18.63 | 151.080 | 2 815 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 69% | 1 942 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 48% | 1 351 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 6 109 |
| 95. | Е11-01-011-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015 применит.) | Устройство цементной подливки толщиной 20 мм | 100 м2 стяжки |  | 0.18 | 13 313.47 | 2 396 |
|  |  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
| 95. 1. | З1-1022 | Рабочий строитель среднего разряда 2,2 | чел.-ч | 45.4365 | 8.17857 | 140.740 | 1 151 |
| 95. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 1.5875 | 0.28575 | 242.520 | 69 |
| 95. 3. | Х03-0954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м | маш.-ч | 1.5875 | 0.28575 | 287.72 | 82 |
|  |  |  | (1) |  |  | 242.52 | 69 |
| 95. 4. | Х11-1301 | Вибратор поверхностный | маш.-ч | 11.3375 | 2.04075 | 2.47 | 5 |
| 95. 5. | С402-0005 | Раствор готовый кладочный цементный марки 150 | м3 | 2.04 | 0.3672 | 3 121.09 | 1 146 |
| 95. 6. | С411-0001 | Вода | м3 | 3.5 | 0.63 | 19.13 | 12 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 94% | 1 147 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 51% | 622 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 4 165 |
| 96. | Е26-01-036-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов с креплением на клее и дюбелями холодных поверхностей наружных стен | 100 м2 поверхности |  | 0.18 | 3 147.22 | 567 |
|  |  | Объем: 0.5*0.5*72 |  |  |  |  |  |
|  |  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
| 96. 1. | З1-1026 | Рабочий строитель среднего разряда 2,6 | чел.-ч | 18.469 | 3.32442 | 145.960 | 485 |
| 96. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.0375 | 0.00675 | 242.520 | 2 |
| 96. 3. | Х02-0128 | Краны башенные при работе на других видах строительства 5 т | маш.-ч | 0.0375 | 0.00675 | 495.46 | 3 |
|  |  |  | (1) |  |  | 242.52 | 2 |
| 96. 4. | Х13-4041 | Шуруповерт | маш.-ч | 1.05 | 0.189 | 10.76 | 2 |
| 96. 5. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.0625 | 0.01125 | 655.03 | 7 |
|  |  |  | (1) |  |  | 201.79 | 2 |
| 96. 6. | С113-8076 | Клей для приклеивания минеральной ваты типа "BOLIX ZW" | кг | 17 | 3.06 | 22.37 | 68 |
| 96. 7. | С411-0001 | Вода | м3 | 0.02 | 0.0036 | 19.13 |  |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 77% | 375 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 48% | 234 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 176 |
| 97. | С104-0007 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Плиты из минеральной ваты повышенной жесткости на синтетическом связующем М-200 | м3 |  | 0.9 | 4 149.80 | 3 735 |
|  |  | Объем: 18*0.05 |  |  |  |  |  |
| 98. | Е09-03-015-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Монтаж прогонов при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м (балки БМ-1) | 1 т конструкций |  | 2.0952 | 5 750.55 | 12 049 |
|  |  | Объем: 29.1*72/1000 |  |  |  |  |  |
|  |  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
| 98. 1. | З1-1032 | Рабочий строитель среднего разряда 3,2 | чел.-ч | 18.1585 | 38.0456892 | 154.880 | 5 893 |
| 98. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 1.95 | 4.08564 | 245.120 | 1 001 |
| 98. 3. | Х02-0403 | Краны козловые при работе на монтаже технологического оборудования 32 т | маш.-ч | 0.125 | 0.2619 | 569.25 | 149 |
|  |  |  | (1) |  |  | 260.73 | 68 |
| 98. 4. | Х02-1141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т | маш.-ч | 0.1625 | 0.34047 | 573.87 | 195 |
|  |  |  | (1) |  |  | 242.52 | 83 |
| 98. 5. | Х02-1245 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства 40 т | маш.-ч | 1.6625 | 3.48327 | 1 173.66 | 4 088 |
|  |  |  | (1) |  |  | 244.20 | 851 |
| 98. 6. | Х04-0504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.-ч | 0.8375 | 1.75473 | 2.75 | 5 |
| 98. 7. | Х04-1000 | Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.-ч | 0.725 | 1.51902 | 82.10 | 125 |
| 98. 8. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.2375 | 0.49761 | 655.03 | 326 |
|  |  |  | (1) |  |  | 201.79 | 100 |
| 98. 9. | С101-0309 | Канаты пеньковые пропитанные | т | 0.0001 | 0.00020952 | 66 196.45 | 14 |
| 98. 10. | С101-0324 | Кислород технический газообразный | м3 | 0.5 | 1.0476 | 58.33 | 61 |
| 98. 11. | С101-0797 | Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм | т | 0.00003 | 0.000062856 | 31 727.25 | 2 |
| 98. 12. | С101-1019 | Швеллеры № 40 из стали марки Ст0 | т | 0.00194 | 0.004064688 | 46 853.87 | 190 |
| 98. 13. | С101-1513 | Электроды диаметром 4 мм Э42 | т | 0.0026 | 0.00544752 | 78 348.50 | 427 |
| 98. 14. | С101-1714 | Болты с гайками и шайбами строительные | т | 0.003 | 0.0062856 | 66 827.30 | 420 |
| 98. 15. | С101-1805 | Гвозди строительные | т | 0.00001 | 0.000020952 | 50 018.86 | 1 |
| 98. 16. | С101-2278 | Пропан-бутан, смесь техническая | кг | 0.15 | 0.31428 | 20.96 | 7 |
| 98. 17. | С101-2467 | Растворитель марки Р-4 | т | 0.0006 | 0.00125712 | 50 796.61 | 64 |
| 98. 18. | С102-0023 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, I сорта | м3 | 0.00103 | 0.002158056 | 4 268.93 | 9 |
| 98. 19. | С113-0021 | Грунтовка ГФ-021 красно-коричневая | т | 0.00031 | 0.000649512 | 78 061.74 | 51 |
| 98. 20. | С201-0756 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т | т | 0.0001 | 0.00020952 | 72 990.37 | 15 |
| 98. 21. | С508-0097 | Канат двойной свивки типа ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 5,5 мм | 10 м | 0.0187 | 0.03918024 | 176.64 | 7 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 69% | 4 757 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 58% | 3 999 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 20 804 |
| 99. | С101-3687 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Швеллеры № 14 сталь марки Ст3пс | т |  | 1.23984 | 35 423.73 | 43 920 |
|  |  | Объем: 17.22*72/1000 |  |  |  |  |  |
| 100. | С101-1801 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Сталь угловая неравнополочная, марка стали 18пс, ширина большей полки 63-160 мм | т |  | 0.85536 | 37 361.17 | 31 957 |
|  |  | Объем: 11.88*72/1000 |  |  |  |  |  |
| 101. | С204-0056 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Надбавки на сварку каркасов из листов, полос, уголков, швеллеров и двутавров плоских | т |  | 2.0952 | 8 384.50 | 17 567 |
|  |  | Объем: 29.1*72/1000 |  |  |  |  |  |
| 102. | Е09-03-014-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м | 1 т конструкций |  | 1.227798 | 55 094.68 | 67 645 |
|  |  | Объем: 68.211*18/1000 |  |  |  |  |  |
|  |  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
| 102. 1. | З1-1032 | Рабочий строитель среднего разряда 3,2 | чел.-ч | 72.772 | 89.349316056 | 154.880 | 13 838 |
| 102. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 4.775 | 5.86273545 | 242.997 | 1 425 |
| 102. 3. | Х02-0403 | Краны козловые при работе на монтаже технологического оборудования 32 т | маш.-ч | 0.125 | 0.15347475 | 569.25 | 87 |
|  |  |  | (1) |  |  | 260.73 | 40 |
| 102. 4. | Х02-1141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т | маш.-ч | 0.15 | 0.1841697 | 573.87 | 106 |
|  |  |  | (1) |  |  | 242.52 | 45 |
| 102. 5. | Х02-1244 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства 25 т | маш.-ч | 4.5 | 5.525091 | 988.58 | 5 462 |
|  |  |  | (1) |  |  | 242.52 | 1 340 |
| 102. 6. | Х04-0504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.-ч | 1.825 | 2.24073135 | 2.75 | 6 |
| 102. 7. | Х04-1000 | Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.-ч | 0.125 | 0.15347475 | 82.10 | 13 |
| 102. 8. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.2375 | 0.291602025 | 655.03 | 191 |
|  |  |  | (1) |  |  | 201.79 | 59 |
| 102. 9. | С101-0309 | Канаты пеньковые пропитанные | т | 0.0001 | 0.0001227798 | 66 196.45 | 8 |
| 102. 10. | С101-0324 | Кислород технический газообразный | м3 | 1.2 | 1.4733576 | 58.33 | 86 |
| 102. 11. | С101-0797 | Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм | т | 0.00003 | 0.0000368339 | 31 727.25 | 1 |
| 102. 12. | С101-1019 | Швеллеры № 40 из стали марки Ст0 | т | 0.00194 | 0.0023819281 | 46 853.87 | 112 |
| 102. 13. | С101-1513 | Электроды диаметром 4 мм Э42 | т | 0.00044 | 0.0005402311 | 78 348.50 | 42 |
| 102. 14. | С101-1714 | Болты с гайками и шайбами строительные | т | 0.021 | 0.025783758 | 66 827.30 | 1 723 |
| 102. 15. | С101-1805 | Гвозди строительные | т | 0.00001 | 0.000012278 | 50 018.86 | 1 |
| 102. 16. | С101-2278 | Пропан-бутан, смесь техническая | кг | 0.36 | 0.44200728 | 20.96 | 9 |
| 102. 17. | С101-2467 | Растворитель марки Р-4 | т | 0.0006 | 0.0007366788 | 50 796.61 | 37 |
| 102. 18. | С102-0023 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, I сорта | м3 | 0.00103 | 0.0012646319 | 4 268.93 | 5 |
| 102. 19. | С113-0021 | Грунтовка ГФ-021 красно-коричневая | т | 0.00031 | 0.0003806174 | 78 061.74 | 30 |
| 102. 20. | С201-0756 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т | т | 0.0002 | 0.0002455596 | 72 990.37 | 18 |
| 102. 21. | С508-0097 | Канат двойной свивки типа ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 5,5 мм | 10 м | 0.0187 | 0.0229598226 | 176.64 | 4 |
| 102. 22. | с101-2545 | Сталь угловая 75х75х6 мм | т | 1 | 1.227798 | 37 355.72 | 45 865 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 69% | 10 531 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 58% | 8 853 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 87 029 |
| 103. | Е46-03-017-06 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,2 м2 бетоном | 1 м3 заделки |  | 8.06 | 15 171.94 | 122 286 |
| 103. 1. | З1-1024 | Рабочий строитель среднего разряда 2,4 | чел.-ч | 60.8 | 490.048 | 143.310 | 70 229 |
| 103. 2. | Х03-0401 | Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т) | маш.-ч | 0.23 | 1.8538 | 4.71 | 9 |
| 103. 3. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.4 | 3.224 | 655.03 | 2 112 |
|  |  |  | (1) |  |  | 201.79 | 651 |
| 103. 4. | С101-0797 | Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм | т | 0.0095 | 0.07657 | 31 727.25 | 2 429 |
| 103. 5. | С101-1805 | Гвозди строительные | т | 0.0059 | 0.047554 | 50 018.86 | 2 379 |
| 103. 6. | С102-0025 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, III сорта | м3 | 0.21 | 1.6926 | 3 007.46 | 5 090 |
| 103. 7. | С102-0057 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, III сорта | м3 | 0.18 | 1.4508 | 5 008.93 | 7 267 |
| 103. 8. | С401-0066 | Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В15 (М200) | м3 | 1.04 | 8.3824 | 3 899.31 | 32 686 |
| 103. 9. | С405-0253 | Известь строительная негашеная комовая, сорт I | т | 0.0049 | 0.039494 | 2 114.12 | 83 |
| 103. 10. | С411-0001 | Вода | м3 | 0.0137 | 0.110422 | 19.13 | 2 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 84% | 58 992 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 48% | 33 710 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 214 988 |
| 104. | Е09-04-002-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015 применит.) | Монтаж кровельного покрытия из профилированного листа при высоте здания до 25 м | 100 м2 покрытия |  | 0.4572 | 11 610.02 | 5 308 |
|  |  | Объем: 2.54*18 |  |  |  |  |  |
|  |  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
| 104. 1. | З1-1032 | Рабочий строитель среднего разряда 3,2 | чел.-ч | 40.825 | 18.66519 | 154.880 | 2 891 |
| 104. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 3.2625 | 1.491615 | 244.318 | 364 |
| 104. 3. | Х02-0403 | Краны козловые при работе на монтаже технологического оборудования 32 т | маш.-ч | 0.05 | 0.02286 | 569.25 | 13 |
|  |  |  | (1) |  |  | 260.73 | 6 |
| 104. 4. | Х02-1141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т | маш.-ч | 0.2625 | 0.120015 | 573.87 | 69 |
|  |  |  | (1) |  |  | 242.52 | 29 |
| 104. 5. | Х02-1245 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства 40 т | маш.-ч | 2.95 | 1.34874 | 1 173.66 | 1 583 |
|  |  |  | (1) |  |  | 244.20 | 329 |
| 104. 6. | Х03-0203 | Домкраты гидравлические грузоподъемностью 63-100 т | маш.-ч | 1.2375 | 0.565785 | 6.55 | 4 |
| 104. 7. | Х04-0504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.-ч | 2.1 | 0.96012 | 2.75 | 3 |
| 104. 8. | Х04-1000 | Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.-ч | 0.225 | 0.10287 | 82.10 | 8 |
| 104. 9. | Х04-1400 | Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах от 80 °С до 500 °С | маш.-ч | 0.025 | 0.01143 | 49.90 | 1 |
| 104. 10. | Х33-0206 | Дрели электрические | маш.-ч | 3.0125 | 1.377315 | 7.61 | 10 |
| 104. 11. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.4 | 0.18288 | 655.03 | 120 |
|  |  |  | (1) |  |  | 201.79 | 37 |
| 104. 12. | С101-0309 | Канаты пеньковые пропитанные | т | 0.00015 | 0.00006858 | 66 196.45 | 5 |
| 104. 13. | С101-0324 | Кислород технический газообразный | м3 | 1.4 | 0.64008 | 58.33 | 37 |
| 104. 14. | С101-0797 | Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм | т | 0.00004 | 0.000018288 | 31 727.25 | 1 |
| 104. 15. | С101-1019 | Швеллеры № 40 из стали марки Ст0 | т | 0.00297 | 0.001357884 | 46 853.87 | 64 |
| 104. 16. | С101-1513 | Электроды диаметром 4 мм Э42 | т | 0.00061 | 0.000278892 | 78 348.50 | 22 |
| 104. 17. | С101-1714 | Болты с гайками и шайбами строительные | т | 0.0022 | 0.00100584 | 66 827.30 | 67 |
| 104. 18. | С101-2278 | Пропан-бутан, смесь техническая | кг | 0.42 | 0.192024 | 20.96 | 4 |
| 104. 19. | С101-2467 | Растворитель марки Р-4 | т | 0.00009 | 0.000041148 | 50 796.61 | 2 |
| 104. 20. | С102-0023 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, I сорта | м3 | 0.0013 | 0.00059436 | 4 268.93 | 3 |
| 104. 21. | С113-0021 | Грунтовка ГФ-021 красно-коричневая | т | 0.00047 | 0.000214884 | 78 061.74 | 17 |
| 104. 22. | С201-0756 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т | т | 0.011 | 0.0050292 | 72 990.37 | 367 |
| 104. 23. | С508-0097 | Канат двойной свивки типа ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 5,5 мм | 10 м | 0.016 | 0.0073152 | 176.64 | 1 |
| 104. 24. | с101-1810 | Винты самонарезающие для крепления профилированного настила и панелей к несущим конструкциям | т | 0.0003 | 0.00013716 | 63 554.91 | 9 |
| 104. 25. | с101-1811 | Заклепки комбинированные для соединения профилированного стального настила и разнообразных листовых деталей | т | 0.0003 | 0.00013716 | 66 240.91 | 9 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 69% | 2 246 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 58% | 1 888 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 9 442 |
| 105. | С101-1455-1 | Профилированный лист Н57-1000-0,8 | м2 |  | 49.3776 | 553.39 | 27 325 |
|  |  | Объем: 45.72*1.08 |  |  |  |  |  |
| 106. | Е11-01-002-09 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Устройство подстилающих слоев бетонных | 1 м3 подстилающего слоя |  | 5.4 | 4 843.78 | 26 156 |
|  |  | Объем: 0.3*18 |  |  |  |  |  |
|  |  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
| 106. 1. | З1-1028 | Рабочий строитель среднего разряда 2,8 | чел.-ч | 4.209 | 22.7286 | 148.510 | 3 375 |
| 106. 2. | Х11-1301 | Вибратор поверхностный | маш.-ч | 0.6 | 3.24 | 2.47 | 8 |
| 106. 3. | С101-0595 | Мастика битумно-латексная кровельная | т | 0.002 | 0.0108 | 115 220.34 | 1 244 |
| 106. 4. | С102-0138 | Доски необрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, все ширины, толщиной 32-40 мм, IV сорта | м3 | 0.001 | 0.0054 | 2 783.81 | 15 |
| 106. 5. | С411-0001 | Вода | м3 | 0.35 | 1.89 | 19.13 | 36 |
| 106. 6. | с401-0086 | Бетон тяжелый, крупность заполнителя 10 мм, класс В15 (М200) | м3 | 1.02 | 5.508 | 3 899.31 | 21 477 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 94% | 3 173 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 51% | 1 721 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 31 050 |
| 107. | Е06-01-015-10 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Армирование подстилающих слоев и набетонок | 1 т |  | 0.1566 | 2 575.90 | 403 |
|  |  | Объем: 8.7*18/1000 |  |  |  |  |  |
|  |  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
| 107. 1. | З1-1033 | Рабочий строитель среднего разряда 3,3 | чел.-ч | 14.536 | 2.2763376 | 156.920 | 357 |
| 107. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.2 | 0.03132 | 242.520 | 8 |
| 107. 3. | Х02-1141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т | маш.-ч | 0.2 | 0.03132 | 573.87 | 18 |
|  |  |  | (1) |  |  | 242.52 | 8 |
| 107. 4. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.275 | 0.043065 | 655.03 | 28 |
|  |  |  | (1) |  |  | 201.79 | 9 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 80% | 292 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 44% | 161 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 856 |
| 108. | С101-3891 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Сетка сварная из арматурной проволоки диаметром 5,0 мм, без покрытия, 100х100 мм | м2 |  | 54 | 72.03 | 3 890 |
|  |  | Объем: 3*18 |  |  |  |  |  |
| 109. | Е11-01-004-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на мастике Битуминоль, первый слой | 100 м2 изолируемой поверхности |  | 0.4572 | 25 493.84 | 11 656 |
|  |  | Объем: 2.54*18 |  |  |  |  |  |
|  |  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
| 109. 1. | З1-1051 | Рабочий строитель среднего разряда 5,1 | чел.-ч | 53.107 | 24.2805204 | 199.720 | 4 849 |
| 109. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.4875 | 0.222885 | 242.520 | 54 |
| 109. 3. | Х03-0954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0.4875 | 0.222885 | 287.72 | 64 |
|  |  |  | (1) |  |  | 242.52 | 54 |
| 109. 4. | Х12-1011 | Котлы битумные передвижные 400 л | маш.-ч | 10.0625 | 4.600575 | 138.23 | 636 |
| 109. 5. | Х36-1101 | Термос 100 л | маш.-ч | 7.5 | 3.429 | 8.77 | 30 |
| 109. 6. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.7375 | 0.337185 | 655.03 | 221 |
|  |  |  | (1) |  |  | 201.79 | 68 |
| 109. 7. | С101-0009 | Асбест хризотиловый марки К-6-30 | т | 0.014 | 0.0064008 | 19 776.25 | 127 |
| 109. 8. | С101-0073 | Битумы нефтяные строительные марки БН-90/10 | т | 0.289 | 0.1321308 | 18 606.36 | 2 458 |
| 109. 9. | С101-0074 | Битумы нефтяные строительные марки БН-70/30 | т | 0.057 | 0.0260604 | 17 277.33 | 450 |
| 109. 10. | С101-1745 | Бензин растворитель | т | 0.095 | 0.043434 | 19 861.61 | 863 |
| 109. 11. | С101-1757 | Ветошь | кг | 0.5 | 0.2286 | 17.21 | 4 |
| 109. 12. | С113-0101 | Мука андезитовая кислотоупорная, марка А | т | 0.231 | 0.1056132 | 8 238.08 | 870 |
| 109. 13. | с101-0856 | Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой марки РКП-350б | м2 | 116 | 53.0352 | 20.43 | 1 084 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 94% | 4 609 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 51% | 2 501 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 18 765 |
| 110. | Е11-01-004-02 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на мастике Битуминоль, последующий слой | 100 м2 изолируемой поверхности |  | 0.4572 | 14 715.13 | 6 728 |
|  |  | Объем: 2.54*18 |  |  |  |  |  |
|  |  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
| 110. 1. | З1-1051 | Рабочий строитель среднего разряда 5,1 | чел.-ч | 32.039 | 14.6482308 | 199.720 | 2 926 |
| 110. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.2875 | 0.131445 | 242.520 | 32 |
| 110. 3. | Х03-0954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0.2875 | 0.131445 | 287.72 | 38 |
|  |  |  | (1) |  |  | 242.52 | 32 |
| 110. 4. | Х12-1011 | Котлы битумные передвижные 400 л | маш.-ч | 4.6 | 2.10312 | 138.23 | 291 |
| 110. 5. | Х36-1101 | Термос 100 л | маш.-ч | 5.625 | 2.57175 | 8.77 | 23 |
| 110. 6. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.4125 | 0.188595 | 655.03 | 124 |
|  |  |  | (1) |  |  | 201.79 | 38 |
| 110. 7. | С101-0009 | Асбест хризотиловый марки К-6-30 | т | 0.006 | 0.0027432 | 19 776.25 | 54 |
| 110. 8. | С101-0073 | Битумы нефтяные строительные марки БН-90/10 | т | 0.132 | 0.0603504 | 18 606.36 | 1 123 |
| 110. 9. | С101-0074 | Битумы нефтяные строительные марки БН-70/30 | т | 0.019 | 0.0086868 | 17 277.33 | 150 |
| 110. 10. | С101-1745 | Бензин растворитель | т | 0.057 | 0.0260604 | 19 861.61 | 518 |
| 110. 11. | С113-0101 | Мука андезитовая кислотоупорная, марка А | т | 0.106 | 0.0484632 | 8 238.08 | 399 |
| 110. 12. | с101-0856 | Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой марки РКП-350б | м2 | 116 | 53.0352 | 20.43 | 1 084 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 94% | 2 781 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 51% | 1 509 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 11 017 |
| 111. | Е11-01-011-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм | 100 м2 стяжки |  | 0.4572 | 13 313.47 | 6 087 |
|  |  | Объем: 2.54*18 |  |  |  |  |  |
|  |  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
| 111. 1. | З1-1022 | Рабочий строитель среднего разряда 2,2 | чел.-ч | 45.4365 | 20.7735678 | 140.740 | 2 924 |
| 111. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 1.5875 | 0.725805 | 242.520 | 176 |
| 111. 3. | Х03-0954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м | маш.-ч | 1.5875 | 0.725805 | 287.72 | 209 |
|  |  |  | (1) |  |  | 242.52 | 176 |
| 111. 4. | Х11-1301 | Вибратор поверхностный | маш.-ч | 11.3375 | 5.183505 | 2.47 | 13 |
| 111. 5. | С402-0005 | Раствор готовый кладочный цементный марки 150 | м3 | 2.04 | 0.932688 | 3 121.09 | 2 911 |
| 111. 6. | С411-0001 | Вода | м3 | 3.5 | 1.6002 | 19.13 | 31 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 94% | 2 914 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 51% | 1 581 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 10 582 |
|  | Усиление балконных плит и козырьков 2,09м2 - 5 шт. |
| 112. | Е09-03-014-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м | 1 т конструкций |  | 0.463008 | 55 094.68 | 25 509 |
|  |  | Объем: 57.876*8/1000 |  |  |  |  |  |
|  |  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
| 112. 1. | З1-1032 | Рабочий строитель среднего разряда 3,2 | чел.-ч | 72.772 | 33.694018176 | 154.880 | 5 219 |
| 112. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 4.775 | 2.2108632 | 242.997 | 537 |
| 112. 3. | Х02-0403 | Краны козловые при работе на монтаже технологического оборудования 32 т | маш.-ч | 0.125 | 0.057876 | 569.25 | 33 |
|  |  |  | (1) |  |  | 260.73 | 15 |
| 112. 4. | Х02-1141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т | маш.-ч | 0.15 | 0.0694512 | 573.87 | 40 |
|  |  |  | (1) |  |  | 242.52 | 17 |
| 112. 5. | Х02-1244 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства 25 т | маш.-ч | 4.5 | 2.083536 | 988.58 | 2 060 |
|  |  |  | (1) |  |  | 242.52 | 505 |
| 112. 6. | Х04-0504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.-ч | 1.825 | 0.8449896 | 2.75 | 2 |
| 112. 7. | Х04-1000 | Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.-ч | 0.125 | 0.057876 | 82.10 | 5 |
| 112. 8. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.2375 | 0.1099644 | 655.03 | 72 |
|  |  |  | (1) |  |  | 201.79 | 22 |
| 112. 9. | С101-0309 | Канаты пеньковые пропитанные | т | 0.0001 | 0.0000463008 | 66 196.45 | 3 |
| 112. 10. | С101-0324 | Кислород технический газообразный | м3 | 1.2 | 0.5556096 | 58.33 | 32 |
| 112. 11. | С101-0797 | Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм | т | 0.00003 | 0.0000138902 | 31 727.25 |  |
| 112. 12. | С101-1019 | Швеллеры № 40 из стали марки Ст0 | т | 0.00194 | 0.0008982355 | 46 853.87 | 42 |
| 112. 13. | С101-1513 | Электроды диаметром 4 мм Э42 | т | 0.00044 | 0.0002037235 | 78 348.50 | 16 |
| 112. 14. | С101-1714 | Болты с гайками и шайбами строительные | т | 0.021 | 0.009723168 | 66 827.30 | 650 |
| 112. 15. | С101-1805 | Гвозди строительные | т | 0.00001 | 0.0000046301 | 50 018.86 |  |
| 112. 16. | С101-2278 | Пропан-бутан, смесь техническая | кг | 0.36 | 0.16668288 | 20.96 | 3 |
| 112. 17. | С101-2467 | Растворитель марки Р-4 | т | 0.0006 | 0.0002778048 | 50 796.61 | 14 |
| 112. 18. | С102-0023 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, I сорта | м3 | 0.00103 | 0.0004768982 | 4 268.93 | 2 |
| 112. 19. | С113-0021 | Грунтовка ГФ-021 красно-коричневая | т | 0.00031 | 0.0001435325 | 78 061.74 | 11 |
| 112. 20. | С201-0756 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т | т | 0.0002 | 0.0000926016 | 72 990.37 | 7 |
| 112. 21. | С508-0097 | Канат двойной свивки типа ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 5,5 мм | 10 м | 0.0187 | 0.0086582496 | 176.64 | 2 |
| 112. 22. | с101-2545 | Сталь угловая 75х75х6 мм | т | 1 | 0.463008 | 37 355.72 | 17 296 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 69% | 3 972 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 58% | 3 338 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 32 819 |
| 113. | Е11-01-015-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Устройство покрытий бетонных толщиной 30 мм | 100 м2 покрытия |  | 0.1045 | 20 035.57 | 2 094 |
|  |  | Объем: 2.09*5 |  |  |  |  |  |
|  |  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
| 113. 1. | З1-1022 | Рабочий строитель среднего разряда 2,2 | чел.-ч | 46.4945 | 4.85867525 | 140.740 | 684 |
| 113. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 3.55 | 0.370975 | 191.499 | 71 |
| 113. 3. | Х03-0101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 1.5 | 0.15675 | 482.32 | 76 |
|  |  |  | (1) |  |  | 170.43 | 27 |
| 113. 4. | Х03-0954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м | маш.-ч | 1.0375 | 0.10841875 | 287.72 | 31 |
|  |  |  | (1) |  |  | 242.52 | 26 |
| 113. 5. | Х05-0101 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин | маш.-ч | 1.0125 | 0.10580625 | 453.21 | 48 |
|  |  |  | (1) |  |  | 170.43 | 18 |
| 113. 6. | Х11-1301 | Вибратор поверхностный | маш.-ч | 4.95 | 0.517275 | 2.47 | 1 |
| 113. 7. | С401-0086 | Бетон тяжелый, крупность заполнителя 10 мм, класс В15 (М200) | м3 | 3.06 | 0.31977 | 3 899.31 | 1 247 |
| 113. 8. | С411-0001 | Вода | м3 | 3.5 | 0.36575 | 19.13 | 7 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 94% | 710 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 51% | 385 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 3 189 |
| 114. | Е06-01-015-10 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Армирование подстилающих слоев и набетонок | 1 т |  | 0.0346 | 2 575.90 | 89 |
|  |  | Объем: 6.92*5/1000 |  |  |  |  |  |
|  |  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
| 114. 1. | З1-1033 | Рабочий строитель среднего разряда 3,3 | чел.-ч | 14.536 | 0.5029456 | 156.920 | 79 |
| 114. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.2 | 0.00692 | 242.520 | 2 |
| 114. 3. | Х02-1141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т | маш.-ч | 0.2 | 0.00692 | 573.87 | 4 |
|  |  |  | (1) |  |  | 242.52 | 2 |
| 114. 4. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.275 | 0.009515 | 655.03 | 6 |
|  |  |  | (1) |  |  | 201.79 | 2 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 80% | 65 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 44% | 36 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 189 |
| 115. | С204-0019 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III, диаметром 6 мм | т |  | 0.0287 | 51 686.99 | 1 483 |
|  |  | Объем: 5.74*5/1000 |  |  |  |  |  |
| 116. | С101-1806 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Проволока стальная низкоуглеродистая холоднотянутая общего назначения диаметром 5 мм | т |  | 0.0059 | 57 627.12 | 340 |
|  |  | Объем: 1.18*5/1000 |  |  |  |  |  |
| 117. | С204-0034 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток плоских, диаметром 5-6 мм | т |  | 0.0346 | 16 643.42 | 576 |
|  |  | Объем: 6.92*5/1000 |  |  |  |  |  |
| 118. | Е11-01-004-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на мастике Битуминоль, первый слой | 100 м2 изолируемой поверхности |  | 0.1045 | 25 493.84 | 2 664 |
|  |  | Объем: 2.09*5 |  |  |  |  |  |
|  |  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
| 118. 1. | З1-1051 | Рабочий строитель среднего разряда 5,1 | чел.-ч | 53.107 | 5.5496815 | 199.720 | 1 108 |
| 118. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.4875 | 0.05094375 | 242.520 | 12 |
| 118. 3. | Х03-0954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0.4875 | 0.05094375 | 287.72 | 15 |
|  |  |  | (1) |  |  | 242.52 | 12 |
| 118. 4. | Х12-1011 | Котлы битумные передвижные 400 л | маш.-ч | 10.0625 | 1.05153125 | 138.23 | 145 |
| 118. 5. | Х36-1101 | Термос 100 л | маш.-ч | 7.5 | 0.78375 | 8.77 | 7 |
| 118. 6. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.7375 | 0.07706875 | 655.03 | 50 |
|  |  |  | (1) |  |  | 201.79 | 16 |
| 118. 7. | С101-0009 | Асбест хризотиловый марки К-6-30 | т | 0.014 | 0.001463 | 19 776.25 | 29 |
| 118. 8. | С101-0073 | Битумы нефтяные строительные марки БН-90/10 | т | 0.289 | 0.0302005 | 18 606.36 | 562 |
| 118. 9. | С101-0074 | Битумы нефтяные строительные марки БН-70/30 | т | 0.057 | 0.0059565 | 17 277.33 | 103 |
| 118. 10. | С101-1745 | Бензин растворитель | т | 0.095 | 0.0099275 | 19 861.61 | 197 |
| 118. 11. | С101-1757 | Ветошь | кг | 0.5 | 0.05225 | 17.21 | 1 |
| 118. 12. | С113-0101 | Мука андезитовая кислотоупорная, марка А | т | 0.231 | 0.0241395 | 8 238.08 | 199 |
| 118. 13. | с101-0856 | Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой марки РКП-350б | м2 | 116 | 12.122 | 20.43 | 248 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 94% | 1 053 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 51% | 571 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 4 288 |
| 119. | Е11-01-004-02 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на мастике Битуминоль, последующий слой | 100 м2 изолируемой поверхности |  | 0.1045 | 14 715.13 | 1 538 |
|  |  | Объем: 2.09*5 |  |  |  |  |  |
|  |  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
| 119. 1. | З1-1051 | Рабочий строитель среднего разряда 5,1 | чел.-ч | 32.039 | 3.3480755 | 199.720 | 669 |
| 119. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.2875 | 0.03004375 | 242.520 | 7 |
| 119. 3. | Х03-0954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0.2875 | 0.03004375 | 287.72 | 9 |
|  |  |  | (1) |  |  | 242.52 | 7 |
| 119. 4. | Х12-1011 | Котлы битумные передвижные 400 л | маш.-ч | 4.6 | 0.4807 | 138.23 | 66 |
| 119. 5. | Х36-1101 | Термос 100 л | маш.-ч | 5.625 | 0.5878125 | 8.77 | 5 |
| 119. 6. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.4125 | 0.04310625 | 655.03 | 28 |
|  |  |  | (1) |  |  | 201.79 | 9 |
| 119. 7. | С101-0009 | Асбест хризотиловый марки К-6-30 | т | 0.006 | 0.000627 | 19 776.25 | 12 |
| 119. 8. | С101-0073 | Битумы нефтяные строительные марки БН-90/10 | т | 0.132 | 0.013794 | 18 606.36 | 257 |
| 119. 9. | С101-0074 | Битумы нефтяные строительные марки БН-70/30 | т | 0.019 | 0.0019855 | 17 277.33 | 34 |
| 119. 10. | С101-1745 | Бензин растворитель | т | 0.057 | 0.0059565 | 19 861.61 | 118 |
| 119. 11. | С113-0101 | Мука андезитовая кислотоупорная, марка А | т | 0.106 | 0.011077 | 8 238.08 | 91 |
| 119. 12. | с101-0856 | Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой марки РКП-350б | м2 | 116 | 12.122 | 20.43 | 248 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 94% | 635 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 51% | 345 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 2 518 |
| 120. | Е11-01-011-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм | 100 м2 стяжки |  | 0.1045 | 13 313.47 | 1 391 |
|  |  | Объем: 2.09*5 |  |  |  |  |  |
|  |  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
| 120. 1. | З1-1022 | Рабочий строитель среднего разряда 2,2 | чел.-ч | 45.4365 | 4.74811425 | 140.740 | 668 |
| 120. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 1.5875 | 0.16589375 | 242.520 | 40 |
| 120. 3. | Х03-0954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м | маш.-ч | 1.5875 | 0.16589375 | 287.72 | 48 |
|  |  |  | (1) |  |  | 242.52 | 40 |
| 120. 4. | Х11-1301 | Вибратор поверхностный | маш.-ч | 11.3375 | 1.18476875 | 2.47 | 3 |
| 120. 5. | С402-0005 | Раствор готовый кладочный цементный марки 150 | м3 | 2.04 | 0.21318 | 3 121.09 | 665 |
| 120. 6. | С411-0001 | Вода | м3 | 3.5 | 0.36575 | 19.13 | 7 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 94% | 666 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 51% | 361 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 2 418 |
|  | Усиление балконных плит и козырьков 2,24м2 - 5 шт. |
| 121. | Е09-03-014-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м | 1 т конструкций |  | 0.30316 | 55 094.68 | 16 703 |
|  |  | Объем: 60.632*5/1000 |  |  |  |  |  |
|  |  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
| 121. 1. | З1-1032 | Рабочий строитель среднего разряда 3,2 | чел.-ч | 72.772 | 22.06155952 | 154.880 | 3 417 |
| 121. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 4.775 | 1.447589 | 242.997 | 352 |
| 121. 3. | Х02-0403 | Краны козловые при работе на монтаже технологического оборудования 32 т | маш.-ч | 0.125 | 0.037895 | 569.25 | 22 |
|  |  |  | (1) |  |  | 260.73 | 10 |
| 121. 4. | Х02-1141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т | маш.-ч | 0.15 | 0.045474 | 573.87 | 26 |
|  |  |  | (1) |  |  | 242.52 | 11 |
| 121. 5. | Х02-1244 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства 25 т | маш.-ч | 4.5 | 1.36422 | 988.58 | 1 349 |
|  |  |  | (1) |  |  | 242.52 | 331 |
| 121. 6. | Х04-0504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.-ч | 1.825 | 0.553267 | 2.75 | 2 |
| 121. 7. | Х04-1000 | Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.-ч | 0.125 | 0.037895 | 82.10 | 3 |
| 121. 8. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.2375 | 0.0720005 | 655.03 | 47 |
|  |  |  | (1) |  |  | 201.79 | 15 |
| 121. 9. | С101-0309 | Канаты пеньковые пропитанные | т | 0.0001 | 0.000030316 | 66 196.45 | 2 |
| 121. 10. | С101-0324 | Кислород технический газообразный | м3 | 1.2 | 0.363792 | 58.33 | 21 |
| 121. 11. | С101-0797 | Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм | т | 0.00003 | 0.0000090948 | 31 727.25 |  |
| 121. 12. | С101-1019 | Швеллеры № 40 из стали марки Ст0 | т | 0.00194 | 0.0005881304 | 46 853.87 | 28 |
| 121. 13. | С101-1513 | Электроды диаметром 4 мм Э42 | т | 0.00044 | 0.0001333904 | 78 348.50 | 10 |
| 121. 14. | С101-1714 | Болты с гайками и шайбами строительные | т | 0.021 | 0.00636636 | 66 827.30 | 425 |
| 121. 15. | С101-1805 | Гвозди строительные | т | 0.00001 | 0.0000030316 | 50 018.86 |  |
| 121. 16. | С101-2278 | Пропан-бутан, смесь техническая | кг | 0.36 | 0.1091376 | 20.96 | 2 |
| 121. 17. | С101-2467 | Растворитель марки Р-4 | т | 0.0006 | 0.000181896 | 50 796.61 | 9 |
| 121. 18. | С102-0023 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, I сорта | м3 | 0.00103 | 0.0003122548 | 4 268.93 | 1 |
| 121. 19. | С113-0021 | Грунтовка ГФ-021 красно-коричневая | т | 0.00031 | 0.0000939796 | 78 061.74 | 7 |
| 121. 20. | С201-0756 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т | т | 0.0002 | 0.000060632 | 72 990.37 | 4 |
| 121. 21. | С508-0097 | Канат двойной свивки типа ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 5,5 мм | 10 м | 0.0187 | 0.005669092 | 176.64 | 1 |
| 121. 22. | с101-2545 | Сталь угловая 75х75х6 мм | т | 1 | 0.30316 | 37 355.72 | 11 325 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 69% | 2 601 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 58% | 2 186 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 21 490 |
| 122. | Е11-01-015-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Устройство покрытий бетонных толщиной 30 мм | 100 м2 покрытия |  | 0.112 | 20 035.57 | 2 244 |
|  |  | Объем: 2.24*5 |  |  |  |  |  |
|  |  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
| 122. 1. | З1-1022 | Рабочий строитель среднего разряда 2,2 | чел.-ч | 46.4945 | 5.207384 | 140.740 | 733 |
| 122. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 3.55 | 0.3976 | 191.499 | 76 |
| 122. 3. | Х03-0101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 1.5 | 0.168 | 482.32 | 81 |
|  |  |  | (1) |  |  | 170.43 | 29 |
| 122. 4. | Х03-0954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м | маш.-ч | 1.0375 | 0.1162 | 287.72 | 33 |
|  |  |  | (1) |  |  | 242.52 | 28 |
| 122. 5. | Х05-0101 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин | маш.-ч | 1.0125 | 0.1134 | 453.21 | 51 |
|  |  |  | (1) |  |  | 170.43 | 19 |
| 122. 6. | Х11-1301 | Вибратор поверхностный | маш.-ч | 4.95 | 0.5544 | 2.47 | 1 |
| 122. 7. | С401-0086 | Бетон тяжелый, крупность заполнителя 10 мм, класс В15 (М200) | м3 | 3.06 | 0.34272 | 3 899.31 | 1 336 |
| 122. 8. | С411-0001 | Вода | м3 | 3.5 | 0.392 | 19.13 | 7 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 94% | 760 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 51% | 413 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 3 417 |
| 123. | Е06-01-015-10 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Армирование подстилающих слоев и набетонок | 1 т |  | 0.03775 | 2 575.90 | 97 |
|  |  | Объем: 7.55*5/1000 |  |  |  |  |  |
|  |  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
| 123. 1. | З1-1033 | Рабочий строитель среднего разряда 3,3 | чел.-ч | 14.536 | 0.548734 | 156.920 | 86 |
| 123. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.2 | 0.00755 | 242.520 | 2 |
| 123. 3. | Х02-1141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т | маш.-ч | 0.2 | 0.00755 | 573.87 | 4 |
|  |  |  | (1) |  |  | 242.52 | 2 |
| 123. 4. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.275 | 0.01038125 | 655.03 | 7 |
|  |  |  | (1) |  |  | 201.79 | 2 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 80% | 70 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 44% | 39 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 206 |
| 124. | С204-0019 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III, диаметром 6 мм | т |  | 0.0313 | 51 686.99 | 1 618 |
|  |  | Объем: 6.26*5/1000 |  |  |  |  |  |
| 125. | С101-1806 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Проволока стальная низкоуглеродистая холоднотянутая общего назначения диаметром 5 мм | т |  | 0.00645 | 57 627.12 | 372 |
|  |  | Объем: 1.29*5/1000 |  |  |  |  |  |
| 126. | С204-0034 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток плоских, диаметром 5-6 мм | т |  | 0.03775 | 16 643.42 | 628 |
|  |  | Объем: 7.55*5/1000 |  |  |  |  |  |
| 127. | Е11-01-004-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на мастике Битуминоль, первый слой | 100 м2 изолируемой поверхности |  | 0.112 | 25 493.84 | 2 855 |
|  |  | Объем: 2.24*5 |  |  |  |  |  |
|  |  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
| 127. 1. | З1-1051 | Рабочий строитель среднего разряда 5,1 | чел.-ч | 53.107 | 5.947984 | 199.720 | 1 188 |
| 127. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.4875 | 0.0546 | 242.520 | 13 |
| 127. 3. | Х03-0954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0.4875 | 0.0546 | 287.72 | 16 |
|  |  |  | (1) |  |  | 242.52 | 13 |
| 127. 4. | Х12-1011 | Котлы битумные передвижные 400 л | маш.-ч | 10.0625 | 1.127 | 138.23 | 156 |
| 127. 5. | Х36-1101 | Термос 100 л | маш.-ч | 7.5 | 0.84 | 8.77 | 7 |
| 127. 6. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.7375 | 0.0826 | 655.03 | 54 |
|  |  |  | (1) |  |  | 201.79 | 17 |
| 127. 7. | С101-0009 | Асбест хризотиловый марки К-6-30 | т | 0.014 | 0.001568 | 19 776.25 | 31 |
| 127. 8. | С101-0073 | Битумы нефтяные строительные марки БН-90/10 | т | 0.289 | 0.032368 | 18 606.36 | 602 |
| 127. 9. | С101-0074 | Битумы нефтяные строительные марки БН-70/30 | т | 0.057 | 0.006384 | 17 277.33 | 110 |
| 127. 10. | С101-1745 | Бензин растворитель | т | 0.095 | 0.01064 | 19 861.61 | 211 |
| 127. 11. | С101-1757 | Ветошь | кг | 0.5 | 0.056 | 17.21 | 1 |
| 127. 12. | С113-0101 | Мука андезитовая кислотоупорная, марка А | т | 0.231 | 0.025872 | 8 238.08 | 213 |
| 127. 13. | с101-0856 | Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой марки РКП-350б | м2 | 116 | 12.992 | 20.43 | 265 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 94% | 1 129 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 51% | 613 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 4 596 |
| 128. | Е11-01-004-02 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на мастике Битуминоль, последующий слой | 100 м2 изолируемой поверхности |  | 0.112 | 14 715.13 | 1 648 |
|  |  | Объем: 2.24*5 |  |  |  |  |  |
|  |  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
| 128. 1. | З1-1051 | Рабочий строитель среднего разряда 5,1 | чел.-ч | 32.039 | 3.588368 | 199.720 | 717 |
| 128. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.2875 | 0.0322 | 242.520 | 8 |
| 128. 3. | Х03-0954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0.2875 | 0.0322 | 287.72 | 9 |
|  |  |  | (1) |  |  | 242.52 | 8 |
| 128. 4. | Х12-1011 | Котлы битумные передвижные 400 л | маш.-ч | 4.6 | 0.5152 | 138.23 | 71 |
| 128. 5. | Х36-1101 | Термос 100 л | маш.-ч | 5.625 | 0.63 | 8.77 | 6 |
| 128. 6. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.4125 | 0.0462 | 655.03 | 30 |
|  |  |  | (1) |  |  | 201.79 | 9 |
| 128. 7. | С101-0009 | Асбест хризотиловый марки К-6-30 | т | 0.006 | 0.000672 | 19 776.25 | 13 |
| 128. 8. | С101-0073 | Битумы нефтяные строительные марки БН-90/10 | т | 0.132 | 0.014784 | 18 606.36 | 275 |
| 128. 9. | С101-0074 | Битумы нефтяные строительные марки БН-70/30 | т | 0.019 | 0.002128 | 17 277.33 | 37 |
| 128. 10. | С101-1745 | Бензин растворитель | т | 0.057 | 0.006384 | 19 861.61 | 127 |
| 128. 11. | С113-0101 | Мука андезитовая кислотоупорная, марка А | т | 0.106 | 0.011872 | 8 238.08 | 98 |
| 128. 12. | с101-0856 | Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой марки РКП-350б | м2 | 116 | 12.992 | 20.43 | 265 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 94% | 682 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 51% | 370 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 2 699 |
| 129. | Е11-01-011-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм | 100 м2 стяжки |  | 0.112 | 13 313.47 | 1 491 |
|  |  | Объем: 2.24*5 |  |  |  |  |  |
|  |  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
| 129. 1. | З1-1022 | Рабочий строитель среднего разряда 2,2 | чел.-ч | 45.4365 | 5.088888 | 140.740 | 716 |
| 129. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 1.5875 | 0.1778 | 242.520 | 43 |
| 129. 3. | Х03-0954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м | маш.-ч | 1.5875 | 0.1778 | 287.72 | 51 |
|  |  |  | (1) |  |  | 242.52 | 43 |
| 129. 4. | Х11-1301 | Вибратор поверхностный | маш.-ч | 11.3375 | 1.2698 | 2.47 | 3 |
| 129. 5. | С402-0005 | Раствор готовый кладочный цементный марки 150 | м3 | 2.04 | 0.22848 | 3 121.09 | 713 |
| 129. 6. | С411-0001 | Вода | м3 | 3.5 | 0.392 | 19.13 | 7 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 94% | 713 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 51% | 387 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 2 592 |
|  | Усиление балконных плит и козырьков 2,54м2 -18 шт. |
| 130. | Е09-03-014-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м | 1 т конструкций |  | 1.227798 | 55 094.68 | 67 645 |
|  |  | Объем: 68.211*18/1000 |  |  |  |  |  |
|  |  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
| 130. 1. | З1-1032 | Рабочий строитель среднего разряда 3,2 | чел.-ч | 72.772 | 89.349316056 | 154.880 | 13 838 |
| 130. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 4.775 | 5.86273545 | 242.997 | 1 425 |
| 130. 3. | Х02-0403 | Краны козловые при работе на монтаже технологического оборудования 32 т | маш.-ч | 0.125 | 0.15347475 | 569.25 | 87 |
|  |  |  | (1) |  |  | 260.73 | 40 |
| 130. 4. | Х02-1141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т | маш.-ч | 0.15 | 0.1841697 | 573.87 | 106 |
|  |  |  | (1) |  |  | 242.52 | 45 |
| 130. 5. | Х02-1244 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства 25 т | маш.-ч | 4.5 | 5.525091 | 988.58 | 5 462 |
|  |  |  | (1) |  |  | 242.52 | 1 340 |
| 130. 6. | Х04-0504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.-ч | 1.825 | 2.24073135 | 2.75 | 6 |
| 130. 7. | Х04-1000 | Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.-ч | 0.125 | 0.15347475 | 82.10 | 13 |
| 130. 8. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.2375 | 0.291602025 | 655.03 | 191 |
|  |  |  | (1) |  |  | 201.79 | 59 |
| 130. 9. | С101-0309 | Канаты пеньковые пропитанные | т | 0.0001 | 0.0001227798 | 66 196.45 | 8 |
| 130. 10. | С101-0324 | Кислород технический газообразный | м3 | 1.2 | 1.4733576 | 58.33 | 86 |
| 130. 11. | С101-0797 | Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм | т | 0.00003 | 0.0000368339 | 31 727.25 | 1 |
| 130. 12. | С101-1019 | Швеллеры № 40 из стали марки Ст0 | т | 0.00194 | 0.0023819281 | 46 853.87 | 112 |
| 130. 13. | С101-1513 | Электроды диаметром 4 мм Э42 | т | 0.00044 | 0.0005402311 | 78 348.50 | 42 |
| 130. 14. | С101-1714 | Болты с гайками и шайбами строительные | т | 0.021 | 0.025783758 | 66 827.30 | 1 723 |
| 130. 15. | С101-1805 | Гвозди строительные | т | 0.00001 | 0.000012278 | 50 018.86 | 1 |
| 130. 16. | С101-2278 | Пропан-бутан, смесь техническая | кг | 0.36 | 0.44200728 | 20.96 | 9 |
| 130. 17. | С101-2467 | Растворитель марки Р-4 | т | 0.0006 | 0.0007366788 | 50 796.61 | 37 |
| 130. 18. | С102-0023 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, I сорта | м3 | 0.00103 | 0.0012646319 | 4 268.93 | 5 |
| 130. 19. | С113-0021 | Грунтовка ГФ-021 красно-коричневая | т | 0.00031 | 0.0003806174 | 78 061.74 | 30 |
| 130. 20. | С201-0756 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т | т | 0.0002 | 0.0002455596 | 72 990.37 | 18 |
| 130. 21. | С508-0097 | Канат двойной свивки типа ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 5,5 мм | 10 м | 0.0187 | 0.0229598226 | 176.64 | 4 |
| 130. 22. | с101-2545 | Сталь угловая 75х75х6 мм | т | 1 | 1.227798 | 37 355.72 | 45 865 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 69% | 10 531 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 58% | 8 853 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 87 029 |
| 131. | Е11-01-015-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Устройство покрытий бетонных толщиной 30 мм | 100 м2 покрытия |  | 0.4572 | 20 035.57 | 9 160 |
|  |  | Объем: 2.54*18 |  |  |  |  |  |
|  |  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
| 131. 1. | З1-1022 | Рабочий строитель среднего разряда 2,2 | чел.-ч | 46.4945 | 21.2572854 | 140.740 | 2 992 |
| 131. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 3.55 | 1.62306 | 191.499 | 311 |
| 131. 3. | Х03-0101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 1.5 | 0.6858 | 482.32 | 331 |
|  |  |  | (1) |  |  | 170.43 | 117 |
| 131. 4. | Х03-0954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м | маш.-ч | 1.0375 | 0.474345 | 287.72 | 136 |
|  |  |  | (1) |  |  | 242.52 | 115 |
| 131. 5. | Х05-0101 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин | маш.-ч | 1.0125 | 0.462915 | 453.21 | 210 |
|  |  |  | (1) |  |  | 170.43 | 79 |
| 131. 6. | Х11-1301 | Вибратор поверхностный | маш.-ч | 4.95 | 2.26314 | 2.47 | 6 |
| 131. 7. | С401-0086 | Бетон тяжелый, крупность заполнителя 10 мм, класс В15 (М200) | м3 | 3.06 | 1.399032 | 3 899.31 | 5 455 |
| 131. 8. | С411-0001 | Вода | м3 | 3.5 | 1.6002 | 19.13 | 31 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 94% | 3 105 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 51% | 1 685 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 13 949 |
| 132. | Е06-01-015-10 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Армирование подстилающих слоев и набетонок | 1 т |  | 0.15264 | 2 575.90 | 393 |
|  |  | Объем: 8.48*18/1000 |  |  |  |  |  |
|  |  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
| 132. 1. | З1-1033 | Рабочий строитель среднего разряда 3,3 | чел.-ч | 14.536 | 2.21877504 | 156.920 | 348 |
| 132. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.2 | 0.030528 | 242.520 | 7 |
| 132. 3. | Х02-1141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т | маш.-ч | 0.2 | 0.030528 | 573.87 | 18 |
|  |  |  | (1) |  |  | 242.52 | 7 |
| 132. 4. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.275 | 0.041976 | 655.03 | 27 |
|  |  |  | (1) |  |  | 201.79 | 8 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 80% | 284 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 44% | 156 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 833 |
| 133. | С204-0019 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III, диаметром 6 мм | т |  | 0.12672 | 51 686.99 | 6 550 |
|  |  | Объем: 7.04*18/1000 |  |  |  |  |  |
| 134. | С101-1806 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Проволока стальная низкоуглеродистая холоднотянутая общего назначения диаметром 5 мм | т |  | 0.02592 | 57 627.12 | 1 494 |
|  |  | Объем: 1.44*18/1000 |  |  |  |  |  |
| 135. | С204-0034 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток плоских, диаметром 5-6 мм | т |  | 0.15264 | 16 643.42 | 2 540 |
|  |  | Объем: 8.48*18/1000 |  |  |  |  |  |
| 136. | Е11-01-004-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на мастике Битуминоль, первый слой | 100 м2 изолируемой поверхности |  | 0.4572 | 25 493.84 | 11 656 |
|  |  | Объем: 2.54*18 |  |  |  |  |  |
|  |  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
| 136. 1. | З1-1051 | Рабочий строитель среднего разряда 5,1 | чел.-ч | 53.107 | 24.2805204 | 199.720 | 4 849 |
| 136. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.4875 | 0.222885 | 242.520 | 54 |
| 136. 3. | Х03-0954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0.4875 | 0.222885 | 287.72 | 64 |
|  |  |  | (1) |  |  | 242.52 | 54 |
| 136. 4. | Х12-1011 | Котлы битумные передвижные 400 л | маш.-ч | 10.0625 | 4.600575 | 138.23 | 636 |
| 136. 5. | Х36-1101 | Термос 100 л | маш.-ч | 7.5 | 3.429 | 8.77 | 30 |
| 136. 6. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.7375 | 0.337185 | 655.03 | 221 |
|  |  |  | (1) |  |  | 201.79 | 68 |
| 136. 7. | С101-0009 | Асбест хризотиловый марки К-6-30 | т | 0.014 | 0.0064008 | 19 776.25 | 127 |
| 136. 8. | С101-0073 | Битумы нефтяные строительные марки БН-90/10 | т | 0.289 | 0.1321308 | 18 606.36 | 2 458 |
| 136. 9. | С101-0074 | Битумы нефтяные строительные марки БН-70/30 | т | 0.057 | 0.0260604 | 17 277.33 | 450 |
| 136. 10. | С101-1745 | Бензин растворитель | т | 0.095 | 0.043434 | 19 861.61 | 863 |
| 136. 11. | С101-1757 | Ветошь | кг | 0.5 | 0.2286 | 17.21 | 4 |
| 136. 12. | С113-0101 | Мука андезитовая кислотоупорная, марка А | т | 0.231 | 0.1056132 | 8 238.08 | 870 |
| 136. 13. | с101-0856 | Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой марки РКП-350б | м2 | 116 | 53.0352 | 20.43 | 1 084 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 94% | 4 609 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 51% | 2 501 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 18 765 |
| 137. | Е11-01-004-02 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на мастике Битуминоль, последующий слой | 100 м2 изолируемой поверхности |  | 0.4572 | 14 715.13 | 6 728 |
|  |  | Объем: 2.54*18 |  |  |  |  |  |
|  |  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
| 137. 1. | З1-1051 | Рабочий строитель среднего разряда 5,1 | чел.-ч | 32.039 | 14.6482308 | 199.720 | 2 926 |
| 137. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.2875 | 0.131445 | 242.520 | 32 |
| 137. 3. | Х03-0954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0.2875 | 0.131445 | 287.72 | 38 |
|  |  |  | (1) |  |  | 242.52 | 32 |
| 137. 4. | Х12-1011 | Котлы битумные передвижные 400 л | маш.-ч | 4.6 | 2.10312 | 138.23 | 291 |
| 137. 5. | Х36-1101 | Термос 100 л | маш.-ч | 5.625 | 2.57175 | 8.77 | 23 |
| 137. 6. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.4125 | 0.188595 | 655.03 | 124 |
|  |  |  | (1) |  |  | 201.79 | 38 |
| 137. 7. | С101-0009 | Асбест хризотиловый марки К-6-30 | т | 0.006 | 0.0027432 | 19 776.25 | 54 |
| 137. 8. | С101-0073 | Битумы нефтяные строительные марки БН-90/10 | т | 0.132 | 0.0603504 | 18 606.36 | 1 123 |
| 137. 9. | С101-0074 | Битумы нефтяные строительные марки БН-70/30 | т | 0.019 | 0.0086868 | 17 277.33 | 150 |
| 137. 10. | С101-1745 | Бензин растворитель | т | 0.057 | 0.0260604 | 19 861.61 | 518 |
| 137. 11. | С113-0101 | Мука андезитовая кислотоупорная, марка А | т | 0.106 | 0.0484632 | 8 238.08 | 399 |
| 137. 12. | с101-0856 | Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой марки РКП-350б | м2 | 116 | 53.0352 | 20.43 | 1 084 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 94% | 2 781 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 51% | 1 509 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 11 017 |
| 138. | Е11-01-011-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм | 100 м2 стяжки |  | 0.4572 | 13 313.47 | 6 087 |
|  |  | Объем: 2.54*18 |  |  |  |  |  |
|  |  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
| 138. 1. | З1-1022 | Рабочий строитель среднего разряда 2,2 | чел.-ч | 45.4365 | 20.7735678 | 140.740 | 2 924 |
| 138. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 1.5875 | 0.725805 | 242.520 | 176 |
| 138. 3. | Х03-0954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м | маш.-ч | 1.5875 | 0.725805 | 287.72 | 209 |
|  |  |  | (1) |  |  | 242.52 | 176 |
| 138. 4. | Х11-1301 | Вибратор поверхностный | маш.-ч | 11.3375 | 5.183505 | 2.47 | 13 |
| 138. 5. | С402-0005 | Раствор готовый кладочный цементный марки 150 | м3 | 2.04 | 0.932688 | 3 121.09 | 2 911 |
| 138. 6. | С411-0001 | Вода | м3 | 3.5 | 1.6002 | 19.13 | 31 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 94% | 2 914 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 51% | 1 581 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 10 582 |
|  | Ограждение балконов ОГ-1 - 16 шт. |
| 139. | Е09-06-024-10 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Монтаж ограждений балконов | 1 т конструкций |  | 1.45776 | 10 281.68 | 14 988 |
|  |  | Объем: 91.11*16/1000 |  |  |  |  |  |
|  |  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
| 139. 1. | З1-1040 | Рабочий строитель среднего разряда 4 | чел.-ч | 43.999 | 64.13998224 | 170.430 | 10 931 |
| 139. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.5625 | 0.81999 | 242.520 | 199 |
| 139. 3. | Х02-1104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 16 т | маш.-ч | 0.2 | 0.291552 | 747.09 | 218 |
|  |  |  | (1) |  |  | 242.52 | 71 |
| 139. 4. | Х02-1141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т | маш.-ч | 0.3625 | 0.528438 | 573.87 | 303 |
|  |  |  | (1) |  |  | 242.52 | 128 |
| 139. 5. | Х03-0403 | Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т) | маш.-ч | 12.6125 | 18.385998 | 15.16 | 279 |
| 139. 6. | Х04-0504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.-ч | 2.6125 | 3.808398 | 2.75 | 10 |
| 139. 7. | Х04-1000 | Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.-ч | 13.7125 | 19.989534 | 82.10 | 1 641 |
| 139. 8. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.55 | 0.801768 | 655.03 | 525 |
|  |  |  | (1) |  |  | 201.79 | 162 |
| 139. 9. | С101-0309 | Канаты пеньковые пропитанные | т | 0.0001 | 0.000145776 | 66 196.45 | 10 |
| 139. 10. | С101-0324 | Кислород технический газообразный | м3 | 1.7 | 2.478192 | 58.33 | 145 |
| 139. 11. | С101-0797 | Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм | т | 0.00003 | 0.0000437328 | 31 727.25 | 1 |
| 139. 12. | С101-1019 | Швеллеры № 40 из стали марки Ст0 | т | 0.00194 | 0.0028280544 | 46 853.87 | 133 |
| 139. 13. | С101-1513 | Электроды диаметром 4 мм Э42 | т | 0.006 | 0.00874656 | 78 348.50 | 685 |
| 139. 14. | С101-1714 | Болты с гайками и шайбами строительные | т | 0.00003 | 0.0000437328 | 66 827.30 | 3 |
| 139. 15. | С101-1805 | Гвозди строительные | т | 0.00001 | 0.0000145776 | 50 018.86 | 1 |
| 139. 16. | С101-2278 | Пропан-бутан, смесь техническая | кг | 0.51 | 0.7434576 | 20.96 | 16 |
| 139. 17. | С101-2467 | Растворитель марки Р-4 | т | 0.0006 | 0.000874656 | 50 796.61 | 44 |
| 139. 18. | С102-0023 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, I сорта | м3 | 0.0005 | 0.00072888 | 4 268.93 | 3 |
| 139. 19. | С113-0021 | Грунтовка ГФ-021 красно-коричневая | т | 0.00031 | 0.0004519056 | 78 061.74 | 35 |
| 139. 20. | С508-0097 | Канат двойной свивки типа ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 5,5 мм | 10 м | 0.0187 | 0.027260112 | 176.64 | 5 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 69% | 7 680 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 58% | 6 455 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 29 123 |
| 140. | С103-1466 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Трубы стальные квадратные (ГОСТ 8639-82) размером 20х20 мм, толщина стенки 2 мм | м |  | 116.64 | 51.69 | 6 029 |
|  |  | Объем: 7.29*16 |  |  |  |  |  |
| 141. | С103-1814 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Трубы стальные прямоугольные (ГОСТ 8645-86) размером 60х30 мм, толщина стенки 2,5 мм | м |  | 145.28 | 144.24 | 20 955 |
|  |  | Объем: 9.08*16 |  |  |  |  |  |
| 142. | С103-1819 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Трубы стальные прямоугольные (ГОСТ 8645-86) размером 60х40 мм, толщина стенки 3 мм | м |  | 72.64 | 186.61 | 13 555 |
|  |  | Объем: 4.54*16 |  |  |  |  |  |
| 143. | С101-6765 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Сталь угловая неравнополочная, марка стали Ст1кп-Ст4кп, Ст1пс-Ст6пс, Ст1Гпс-Ст5Гпс, ширина большой полки 45-80 мм | т |  | 0.39664 | 36 355.93 | 14 420 |
|  |  | Объем: 24.79*16/1000 |  |  |  |  |  |
| 144. | С101-4673 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Сталь полосовая 25х5 мм, марка Ст3сп | т |  | 0.0712 | 42 118.64 | 2 999 |
|  |  | Объем: 4.45*16/1000 |  |  |  |  |  |
| 145. | С204-0003 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I, диаметром 10 мм | т |  | 0.08 | 42 754.45 | 3 420 |
|  |  | Объем: 5*16/1000 |  |  |  |  |  |
| 146. | Е13-03-002-04 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021 | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  | 0.3353 | 2 174.81 | 729 |
|  |  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
| 146. 1. | З1-1047 | Рабочий строитель среднего разряда 4,7 | чел.-ч | 6.1065 | 2.04750945 | 188.630 | 386 |
| 146. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.0125 | 0.00419125 | 170.430 | 1 |
| 146. 3. | Х03-0101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 0.0125 | 0.00419125 | 482.32 | 2 |
|  |  |  | (1) |  |  | 170.43 | 1 |
| 146. 4. | Х03-0401 | Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т) | маш.-ч | 0.0125 | 0.00419125 | 4.71 |  |
| 146. 5. | Х34-0101 | Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций мощностью 1 кВт | маш.-ч | 1.4 | 0.46942 | 19.05 | 9 |
| 146. 6. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.0125 | 0.00419125 | 655.03 | 3 |
|  |  |  | (1) |  |  | 201.79 | 1 |
| 146. 7. | С113-0021 | Грунтовка ГФ-021 красно-коричневая | т | 0.012 | 0.0040236 | 78 061.74 | 314 |
| 146. 8. | С113-0077 | Ксилол нефтяной марки А | т | 0.002 | 0.0006706 | 22 628.29 | 15 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 69% | 267 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 48% | 186 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 182 |
| 147. | Е13-03-004-26 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 (за 2 раза) | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  | 0.3353 | 4 063.52 | 1 362 |
|  |  | Начисления: Н3= 2.5, Н4= 2.5, Н5= 2.3, Н48= 2 |
| 147. 1. | З1-1035 | Рабочий строитель среднего разряда 3,5 | чел.-ч | 8.809 | 2.9536577 | 160.740 | 475 |
| 147. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.025 | 0.0083825 | 170.430 | 1 |
| 147. 3. | Х03-0101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 0.025 | 0.0083825 | 482.32 | 4 |
|  |  |  | (1) |  |  | 170.43 | 1 |
| 147. 4. | Х03-0401 | Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т) | маш.-ч | 0.025 | 0.0083825 | 4.71 |  |
| 147. 5. | Х34-0101 | Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций мощностью 1 кВт | маш.-ч | 1.625 | 0.5448625 | 19.05 | 10 |
| 147. 6. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.025 | 0.0083825 | 655.03 | 5 |
|  |  |  | (1) |  |  | 201.79 | 2 |
| 147. 7. | С101-1292 | Уайт-спирит | т | 0.0028 | 0.00093884 | 26 605.97 | 25 |
| 147. 8. | С113-0246 | Эмаль ПФ-115 серая | т | 0.038 | 0.0127414 | 66 146.12 | 843 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 69% | 328 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 48% | 228 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 919 |
|  | Ограждение балконов ОГ-2 - 16 шт. |
| 148. | Е09-06-024-10 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Монтаж ограждений балконов | 1 т конструкций |  | 1.532 | 10 281.68 | 15 752 |
|  |  | Объем: 95.75*16/1000 |  |  |  |  |  |
|  |  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
| 148. 1. | З1-1040 | Рабочий строитель среднего разряда 4 | чел.-ч | 43.999 | 67.406468 | 170.430 | 11 488 |
| 148. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.5625 | 0.86175 | 242.520 | 209 |
| 148. 3. | Х02-1104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 16 т | маш.-ч | 0.2 | 0.3064 | 747.09 | 229 |
|  |  |  | (1) |  |  | 242.52 | 74 |
| 148. 4. | Х02-1141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т | маш.-ч | 0.3625 | 0.55535 | 573.87 | 319 |
|  |  |  | (1) |  |  | 242.52 | 135 |
| 148. 5. | Х03-0403 | Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т) | маш.-ч | 12.6125 | 19.32235 | 15.16 | 293 |
| 148. 6. | Х04-0504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.-ч | 2.6125 | 4.00235 | 2.75 | 11 |
| 148. 7. | Х04-1000 | Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.-ч | 13.7125 | 21.00755 | 82.10 | 1 725 |
| 148. 8. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.55 | 0.8426 | 655.03 | 552 |
|  |  |  | (1) |  |  | 201.79 | 170 |
| 148. 9. | С101-0309 | Канаты пеньковые пропитанные | т | 0.0001 | 0.0001532 | 66 196.45 | 10 |
| 148. 10. | С101-0324 | Кислород технический газообразный | м3 | 1.7 | 2.6044 | 58.33 | 152 |
| 148. 11. | С101-0797 | Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм | т | 0.00003 | 0.00004596 | 31 727.25 | 1 |
| 148. 12. | С101-1019 | Швеллеры № 40 из стали марки Ст0 | т | 0.00194 | 0.00297208 | 46 853.87 | 139 |
| 148. 13. | С101-1513 | Электроды диаметром 4 мм Э42 | т | 0.006 | 0.009192 | 78 348.50 | 720 |
| 148. 14. | С101-1714 | Болты с гайками и шайбами строительные | т | 0.00003 | 0.00004596 | 66 827.30 | 3 |
| 148. 15. | С101-1805 | Гвозди строительные | т | 0.00001 | 0.00001532 | 50 018.86 | 1 |
| 148. 16. | С101-2278 | Пропан-бутан, смесь техническая | кг | 0.51 | 0.78132 | 20.96 | 16 |
| 148. 17. | С101-2467 | Растворитель марки Р-4 | т | 0.0006 | 0.0009192 | 50 796.61 | 47 |
| 148. 18. | С102-0023 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, I сорта | м3 | 0.0005 | 0.000766 | 4 268.93 | 3 |
| 148. 19. | С113-0021 | Грунтовка ГФ-021 красно-коричневая | т | 0.00031 | 0.00047492 | 78 061.74 | 37 |
| 148. 20. | С508-0097 | Канат двойной свивки типа ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 5,5 мм | 10 м | 0.0187 | 0.0286484 | 176.64 | 5 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 69% | 8 071 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 58% | 6 784 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 30 607 |
| 149. | С103-1466 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Трубы стальные квадратные (ГОСТ 8639-82) размером 20х20 мм, толщина стенки 2 мм | м |  | 116.64 | 51.69 | 6 029 |
|  |  | Объем: 7.29*16 |  |  |  |  |  |
| 150. | С103-1814 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Трубы стальные прямоугольные (ГОСТ 8645-86) размером 60х30 мм, толщина стенки 2,5 мм | м |  | 158.08 | 144.24 | 22 801 |
|  |  | Объем: 9.88*16 |  |  |  |  |  |
| 151. | С103-1819 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Трубы стальные прямоугольные (ГОСТ 8645-86) размером 60х40 мм, толщина стенки 3 мм | м |  | 79.04 | 186.61 | 14 750 |
|  |  | Объем: 4.94*16 |  |  |  |  |  |
| 152. | С101-6765 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Сталь угловая неравнополочная, марка стали Ст1кп-Ст4кп, Ст1пс-Ст6пс, Ст1Гпс-Ст5Гпс, ширина большой полки 45-80 мм | т |  | 0.37936 | 36 355.93 | 13 792 |
|  |  | Объем: 23.71*16/1000 |  |  |  |  |  |
| 153. | С101-4673 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Сталь полосовая 25х5 мм, марка Ст3сп | т |  | 0.0776 | 42 118.64 | 3 268 |
|  |  | Объем: 4.85*16/1000 |  |  |  |  |  |
| 154. | С204-0003 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I, диаметром 10 мм | т |  | 0.096 | 42 754.45 | 4 104 |
|  |  | Объем: 6*16/1000 |  |  |  |  |  |
| 155. | Е13-03-002-04 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021 | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  | 0.3524 | 2 174.81 | 766 |
|  |  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
| 155. 1. | З1-1047 | Рабочий строитель среднего разряда 4,7 | чел.-ч | 6.1065 | 2.1519306 | 188.630 | 406 |
| 155. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.0125 | 0.004405 | 170.430 | 1 |
| 155. 3. | Х03-0101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 0.0125 | 0.004405 | 482.32 | 2 |
|  |  |  | (1) |  |  | 170.43 | 1 |
| 155. 4. | Х03-0401 | Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т) | маш.-ч | 0.0125 | 0.004405 | 4.71 |  |
| 155. 5. | Х34-0101 | Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций мощностью 1 кВт | маш.-ч | 1.4 | 0.49336 | 19.05 | 9 |
| 155. 6. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.0125 | 0.004405 | 655.03 | 3 |
|  |  |  | (1) |  |  | 201.79 | 1 |
| 155. 7. | С113-0021 | Грунтовка ГФ-021 красно-коричневая | т | 0.012 | 0.0042288 | 78 061.74 | 330 |
| 155. 8. | С113-0077 | Ксилол нефтяной марки А | т | 0.002 | 0.0007048 | 22 628.29 | 16 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 69% | 281 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 48% | 195 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 242 |
| 156. | Е13-03-004-26 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 (за 2 раза) | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  | 0.3524 | 4 063.52 | 1 432 |
|  |  | Начисления: Н3= 2.5, Н4= 2.5, Н5= 2.3, Н48= 2 |
| 156. 1. | З1-1035 | Рабочий строитель среднего разряда 3,5 | чел.-ч | 8.809 | 3.1042916 | 160.740 | 499 |
| 156. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.025 | 0.00881 | 170.430 | 2 |
| 156. 3. | Х03-0101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 0.025 | 0.00881 | 482.32 | 4 |
|  |  |  | (1) |  |  | 170.43 | 2 |
| 156. 4. | Х03-0401 | Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т) | маш.-ч | 0.025 | 0.00881 | 4.71 |  |
| 156. 5. | Х34-0101 | Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций мощностью 1 кВт | маш.-ч | 1.625 | 0.57265 | 19.05 | 11 |
| 156. 6. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.025 | 0.00881 | 655.03 | 6 |
|  |  |  | (1) |  |  | 201.79 | 2 |
| 156. 7. | С101-1292 | Уайт-спирит | т | 0.0028 | 0.00098672 | 26 605.97 | 26 |
| 156. 8. | С113-0246 | Эмаль ПФ-115 серая | т | 0.038 | 0.0133912 | 66 146.12 | 886 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 69% | 346 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 48% | 240 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 2 018 |
|  | Ограждение балконов ОГ-3 - 32 шт. |
| 157. | Е09-06-024-10 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Монтаж ограждений балконов | 1 т конструкций |  | 3.15968 | 10 281.68 | 32 487 |
|  |  | Объем: 98.74*32/1000 |  |  |  |  |  |
|  |  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
| 157. 1. | З1-1040 | Рабочий строитель среднего разряда 4 | чел.-ч | 43.999 | 139.02276032 | 170.430 | 23 694 |
| 157. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.5625 | 1.77732 | 242.520 | 431 |
| 157. 3. | Х02-1104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 16 т | маш.-ч | 0.2 | 0.631936 | 747.09 | 472 |
|  |  |  | (1) |  |  | 242.52 | 153 |
| 157. 4. | Х02-1141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т | маш.-ч | 0.3625 | 1.145384 | 573.87 | 657 |
|  |  |  | (1) |  |  | 242.52 | 278 |
| 157. 5. | Х03-0403 | Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т) | маш.-ч | 12.6125 | 39.851464 | 15.16 | 604 |
| 157. 6. | Х04-0504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.-ч | 2.6125 | 8.254664 | 2.75 | 23 |
| 157. 7. | Х04-1000 | Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.-ч | 13.7125 | 43.327112 | 82.10 | 3 557 |
| 157. 8. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.55 | 1.737824 | 655.03 | 1 138 |
|  |  |  | (1) |  |  | 201.79 | 351 |
| 157. 9. | С101-0309 | Канаты пеньковые пропитанные | т | 0.0001 | 0.000315968 | 66 196.45 | 21 |
| 157. 10. | С101-0324 | Кислород технический газообразный | м3 | 1.7 | 5.371456 | 58.33 | 313 |
| 157. 11. | С101-0797 | Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм | т | 0.00003 | 0.0000947904 | 31 727.25 | 3 |
| 157. 12. | С101-1019 | Швеллеры № 40 из стали марки Ст0 | т | 0.00194 | 0.0061297792 | 46 853.87 | 287 |
| 157. 13. | С101-1513 | Электроды диаметром 4 мм Э42 | т | 0.006 | 0.01895808 | 78 348.50 | 1 485 |
| 157. 14. | С101-1714 | Болты с гайками и шайбами строительные | т | 0.00003 | 0.0000947904 | 66 827.30 | 6 |
| 157. 15. | С101-1805 | Гвозди строительные | т | 0.00001 | 0.0000315968 | 50 018.86 | 2 |
| 157. 16. | С101-2278 | Пропан-бутан, смесь техническая | кг | 0.51 | 1.6114368 | 20.96 | 34 |
| 157. 17. | С101-2467 | Растворитель марки Р-4 | т | 0.0006 | 0.001895808 | 50 796.61 | 96 |
| 157. 18. | С102-0023 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, I сорта | м3 | 0.0005 | 0.00157984 | 4 268.93 | 7 |
| 157. 19. | С113-0021 | Грунтовка ГФ-021 красно-коричневая | т | 0.00031 | 0.0009795008 | 78 061.74 | 76 |
| 157. 20. | С508-0097 | Канат двойной свивки типа ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 5,5 мм | 10 м | 0.0187 | 0.059086016 | 176.64 | 10 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 69% | 16 646 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 58% | 13 993 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 63 126 |
| 158. | С103-1466 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Трубы стальные квадратные (ГОСТ 8639-82) размером 20х20 мм, толщина стенки 2 мм | м |  | 233.28 | 51.69 | 12 058 |
|  |  | Объем: 7.29*32 |  |  |  |  |  |
| 159. | С103-1814 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Трубы стальные прямоугольные (ГОСТ 8645-86) размером 60х30 мм, толщина стенки 2,5 мм | м |  | 327.68 | 144.24 | 47 265 |
|  |  | Объем: 10.24*32 |  |  |  |  |  |
| 160. | С103-1819 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Трубы стальные прямоугольные (ГОСТ 8645-86) размером 60х40 мм, толщина стенки 3 мм | м |  | 163.84 | 186.61 | 30 574 |
|  |  | Объем: 5.12*32 |  |  |  |  |  |
| 161. | С101-6765 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Сталь угловая неравнополочная, марка стали Ст1кп-Ст4кп, Ст1пс-Ст6пс, Ст1Гпс-Ст5Гпс, ширина большой полки 45-80 мм | т |  | 0.78656 | 36 355.93 | 28 596 |
|  |  | Объем: 24.58*32/1000 |  |  |  |  |  |
| 162. | С101-4673 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Сталь полосовая 25х5 мм, марка Ст3сп | т |  | 0.16384 | 42 118.64 | 6 901 |
|  |  | Объем: 5.12*32/1000 |  |  |  |  |  |
| 163. | С204-0003 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I, диаметром 10 мм | т |  | 0.192 | 42 754.45 | 8 209 |
|  |  | Объем: 6*32/1000 |  |  |  |  |  |
| 164. | Е13-03-002-04 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021 | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  | 0.7267 | 2 174.81 | 1 580 |
|  |  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
| 164. 1. | З1-1047 | Рабочий строитель среднего разряда 4,7 | чел.-ч | 6.1065 | 4.43759355 | 188.630 | 837 |
| 164. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.0125 | 0.00908375 | 170.430 | 2 |
| 164. 3. | Х03-0101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 0.0125 | 0.00908375 | 482.32 | 4 |
|  |  |  | (1) |  |  | 170.43 | 2 |
| 164. 4. | Х03-0401 | Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т) | маш.-ч | 0.0125 | 0.00908375 | 4.71 |  |
| 164. 5. | Х34-0101 | Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций мощностью 1 кВт | маш.-ч | 1.4 | 1.01738 | 19.05 | 19 |
| 164. 6. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.0125 | 0.00908375 | 655.03 | 6 |
|  |  |  | (1) |  |  | 201.79 | 2 |
| 164. 7. | С113-0021 | Грунтовка ГФ-021 красно-коричневая | т | 0.012 | 0.0087204 | 78 061.74 | 681 |
| 164. 8. | С113-0077 | Ксилол нефтяной марки А | т | 0.002 | 0.0014534 | 22 628.29 | 33 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 69% | 579 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 48% | 403 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 2 562 |
| 165. | Е13-03-004-26 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 (за 2 раза) | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  | 0.7267 | 4 063.52 | 2 953 |
|  |  | Начисления: Н3= 2.5, Н4= 2.5, Н5= 2.3, Н48= 2 |
| 165. 1. | З1-1035 | Рабочий строитель среднего разряда 3,5 | чел.-ч | 8.809 | 6.4015003 | 160.740 | 1 029 |
| 165. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.025 | 0.0181675 | 170.430 | 3 |
| 165. 3. | Х03-0101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 0.025 | 0.0181675 | 482.32 | 9 |
|  |  |  | (1) |  |  | 170.43 | 3 |
| 165. 4. | Х03-0401 | Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т) | маш.-ч | 0.025 | 0.0181675 | 4.71 |  |
| 165. 5. | Х34-0101 | Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций мощностью 1 кВт | маш.-ч | 1.625 | 1.1808875 | 19.05 | 22 |
| 165. 6. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.025 | 0.0181675 | 655.03 | 12 |
|  |  |  | (1) |  |  | 201.79 | 4 |
| 165. 7. | С101-1292 | Уайт-спирит | т | 0.0028 | 0.00203476 | 26 605.97 | 54 |
| 165. 8. | С113-0246 | Эмаль ПФ-115 серая | т | 0.038 | 0.0276146 | 66 146.12 | 1 827 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 69% | 712 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 48% | 495 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 4 160 |
|  | Обшивка балконов |
| 166. | Е09-05-001-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Облицовка балконов профилированным листом | 100 м2 |  | 5.989 | 6 201.76 | 37 142 |
|  |  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
| 166. 1. | З1-1033 | Рабочий строитель среднего разряда 3,3 | чел.-ч | 37.4785 | 224.4587365 | 156.920 | 35 222 |
| 166. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.15 | 0.89835 | 242.520 | 218 |
| 166. 3. | Х02-1141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т | маш.-ч | 0.15 | 0.89835 | 573.87 | 516 |
|  |  |  | (1) |  |  | 242.52 | 218 |
| 166. 4. | Х33-0206 | Дрели электрические | маш.-ч | 5.2625 | 31.5171125 | 7.61 | 240 |
| 166. 5. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.2375 | 1.4223875 | 655.03 | 932 |
|  |  |  | (1) |  |  | 201.79 | 287 |
| 166. 6. | С101-1810 | Винты самонарезающие для крепления профилированного настила и панелей к несущим конструкциям | т | 0.0003 | 0.0017967 | 63 554.91 | 114 |
| 166. 7. | С101-1811 | Заклепки комбинированные для соединения профилированного стального настила и разнообразных листовых деталей | т | 0.0003 | 0.0017967 | 66 240.91 | 119 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 69% | 24 454 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 58% | 20 555 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 82 151 |
| 167. | С101-4951-5 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Лист профилированный с полимерным покрытием С10-1000-0,5 толщиной 0,5 мм | м2 |  | 646.812 | 285.59 | 184 723 |
|  |  | Объем: 598.9*1.08 |  |  |  |  |  |
|  | . ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8 |  |  |  |  | 1 820 771 |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 1 205 363 |
|  | . МАТЕРИАЛОВ - |  |  |  |  | 347 523 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=119 - по стр. 54; %=84 - по стр. 55, 65, 74, 84, 93, 103; %=69 - по стр. 56, 75, 94, 146, 147, 155, 156, 164, 165; %=94 - по стр. 57, 68, 71-73, 76, 87, 90-92, 95, 106, 109-111, 113, 118-120, 122, 127-129, 131, 136-138; %=77 - по стр. 58, 77, 96; %=80 - по стр. 69, 88, 107, 114, 123, 132) |  |  |  |  | 302 936 |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=68 - по стр. 54; %=48 - по стр. 55, 56, 58, 65, 74, 75, 77, 84, 93, 94, 96, 103, 146, 147, 155, 156, 164, 165; %=51 - по стр. 57, 68, 71-73, 76, 87, 90-92, 95, 106, 109-111, 113, 118-120, 122, 127-129, 131, 136-138; %=44 - по стр. 69, 88, 107, 114, 123, 132) |  |  |  |  | 172 527 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 1 680 826 |
|  | СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 441 392 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=69 - по стр. 52, 53, 60, 64, 66, 79, 83, 85, 98, 102, 104, 112, 121, 130, 139, 148, 157, 166) |  |  |  |  | 135 802 |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=58 - по стр. 52, 53, 60, 64, 66, 79, 83, 85, 98, 102, 104, 112, 121, 130, 139, 148, 157, 166) |  |  |  |  | 114 153 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 691 347 |
|  | СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - |  |  |  |  | 174 016 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - |  |  |  |  | 174 016 |
|  | . ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 8 |  |  |  |  | 2 546 189 |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  |  | 438 738 |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  |  | 286 680 |
|  | Материалы |  |  |  |  | 1 196 265 |
|  | Оплата труда рабочих |  |  |  |  | 501 294 |
|  | Эксплуатация машин |  |  |  |  | 123 214 |
|  | в т. ч. оплата труда механизаторов |  |  |  |  | 33 144 |
|  | Сметная заработная плата |  |  |  |  | 534 438 |
|  | Нормативная трудоемкость |  |  |  |  | 3390.6549 |
|  | Непредвиденные затраты |  |  |  | 2 | 50 924 |
|  | Всего по смете с непредвиденными затратами |  |  |  |  | 2 597 113 |
|  | НДС |  |  |  | 18 | 467 480 |
|  | ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 8 с НДС |  |  |  |  | 3 064 593 |
|  | Индекс-дефлятор |  |  |  | 5 | 153 230 |
|  | Всего с учетом индекса-дефлятора |  |  |  |  | 3 217 823 |
|  | Раздел 9. Прочие работы |
| 168. | Е08-07-001-02 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ | 100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов |  | 51.8308 | 8 630.27 | 447 314 |
|  |  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
| 168. 1. | З1-1031 | Рабочий строитель среднего разряда 3,1 | чел.-ч | 50.025 | 2592.83577 | 152.980 | 396 652 |
| 168. 2. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.0875 | 4.535195 | 655.03 | 2 971 |
|  |  |  | (1) |  |  | 201.79 | 915 |
| 168. 3. | С101-2594 | Детали деревянные лесов из пиломатериалов хвойных пород | м3 | 0.009 | 0.4664772 | 3 862.28 | 1 802 |
| 168. 4. | С101-2595 | Детали стальных трубчатых лесов, укомплектованные пробками, крючками и хомутами, окрашенные | т | 0.035 | 1.814078 | 16 915.81 | 30 687 |
| 168. 5. | С203-0514 | Щиты настила | м2 | 3.4 | 176.22472 | 86.27 | 15 203 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 93% | 368 886 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 54% | 214 192 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 030 392 |
| 169. | Т01-01-01-041 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную | 1 т груза |  | 36.58 | 390.76 | 14 295 |
| 169. 1. | З1-1010 | Рабочий строитель среднего разряда 1 | чел.-ч | 0.5777 | 21.132266 | 127.370 | 2 692 |
| 169. 2. | Х40-0051 | Автомобиль-самосвал, грузоподъемность до 7 т | маш.-ч | 0.29 | 10.6082 | 687.76 | 7 296 |
|  |  |  | (1) |  |  | 201.79 | 2 141 |
|  |  | в т.ч. Накладные расходы |  |  |  | 100% | 2 692 |
|  |  | в т.ч. Сметная прибыль |  |  |  | 60% | 1 615 |
| 170. | Т01-01-01-043 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 | 1 т груза |  | 146.3 | 24.89 | 3 642 |
| 170. 1. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.024 | 3.5112 | 242.520 | 852 |
| 170. 2. | Х06-0248 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства 0,65 м3 | маш.-ч | 0.024 | 3.5112 | 648.98 | 2 279 |
|  |  |  | (1) |  |  | 242.52 | 852 |
|  |  | в т.ч. Накладные расходы |  |  |  | 100% | 852 |
|  |  | в т.ч. Сметная прибыль |  |  |  | 60% | 511 |
| 171. | Т03-21-01-025 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 25 км | 1 т груза |  | 146.3 | 122.30 | 17 892 |
|  | . ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9 |  |  |  |  | 483 143 |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 447 314 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=93 - по стр. 168) |  |  |  |  | 368 886 |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=54 - по стр. 168) |  |  |  |  | 214 192 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 1 030 392 |
|  | СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ - |  |  |  |  | 35 829 |
|  | . В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=100 - по стр. 169, 170) |  |  |  |  | 3 544 |
|  | . В Т.Ч. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 169, 170) |  |  |  |  | 2 126 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ - |  |  |  |  | 35 829 |
|  | . ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 9 |  |  |  |  | 1 066 221 |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  |  | 368 886 |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  |  | 214 192 |
|  | Материалы |  |  |  |  | 47 691 |
|  | Оплата труда рабочих |  |  |  |  | 399 344 |
|  | Эксплуатация машин |  |  |  |  | 30 438 |
|  | в т. ч. оплата труда механизаторов |  |  |  |  | 852 |
|  | Сметная заработная плата |  |  |  |  | 400 196 |
|  | Нормативная трудоемкость |  |  |  |  | 2617.4793 |
|  | Непредвиденные затраты |  |  |  | 2 | 21 324 |
|  | Всего по смете с непредвиденными затратами |  |  |  |  | 1 087 545 |
|  | НДС |  |  |  | 18 | 195 758 |
|  | ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 9 с НДС |  |  |  |  | 1 283 303 |
|  | Индекс-дефлятор |  |  |  | 5 | 64 165 |
|  | Всего с учетом индекса-дефлятора |  |  |  |  | 1 347 468 |
|  | . ИТОГО ПО СМЕТЕ |  |  |  |  | 4 100 317 |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 3 440 448 |
|  | . МАТЕРИАЛОВ - |  |  |  |  | 618 393 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84 - по стр. 1, 8, 9, 11, 21, 27, 55, 65, 74, 84, 93, 103; %=77 - по стр. 2, 58, 77, 96; %=80 - по стр. 5, 17, 20, 23-25, 32-34, 69, 88, 107, 114, 123, 132; %=92 - по стр. 6, 14, 35; %=71 - по стр. 12, 13, 26; %=73 - по стр. 19; %=90 - по стр. 22, 28, 30; %=109 - по стр. 37-47; %=65 - по стр. 48; %=94 - по стр. 49-51, 57, 68, 71-73, 76, 87, 90-92, 95, 106, 109-111, 113, 118-120, 122, 127-129, 131, 136-138; %=119 - по стр. 54; %=69 - по стр. 56, 75, 94, 146, 147, 155, 156, 164, 165; %=93 - по стр. 168) |  |  |  |  | 1 001 243 |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1, 2, 8, 9, 11, 21, 27, 48, 55, 56, 58, 65, 74, 75, 77, 84, 93, 94, 96, 103, 146, 147, 155, 156, 164, 165; %=37 - по стр. 5, 17, 20, 23-25, 32-34; %=44 - по стр. 6, 14, 35, 69, 88, 107, 114, 123, 132; %=52 - по стр. 12, 13, 26; %=56 - по стр. 19; %=43 - по стр. 22, 28, 30; %=65 - по стр. 37-47; %=51 - по стр. 49-51, 57, 68, 71-73, 76, 87, 90-92, 95, 106, 109-111, 113, 118-120, 122, 127-129, 131, 136-138; %=68 - по стр. 54; %=54 - по стр. 168) |  |  |  |  | 554 225 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 4 995 916 |
|  | СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 450 024 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=69 - по стр. 10, 18, 52, 53, 60, 64, 66, 79, 83, 85, 98, 102, 104, 112, 121, 130, 139, 148, 157, 166) |  |  |  |  | 136 722 |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=58 - по стр. 10, 18, 52, 53, 60, 64, 66, 79, 83, 85, 98, 102, 104, 112, 121, 130, 139, 148, 157, 166) |  |  |  |  | 114 927 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 701 673 |
|  | СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - |  |  |  |  | 174 016 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - |  |  |  |  | 174 016 |
|  | СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ - |  |  |  |  | 35 829 |
|  | . В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=100 - по стр. 169, 170) |  |  |  |  | 3 544 |
|  | . В Т.Ч. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 169, 170) |  |  |  |  | 2 126 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ - |  |  |  |  | 35 829 |
|  | . ВСЕГО ПО СМЕТЕ |  |  |  |  | 5 907 434 |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  |  | 1 137 965 |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  |  | 669 152 |
|  | Материалы |  |  |  |  | 2 624 566 |
|  | Оплата труда рабочих |  |  |  |  | 1 290 141 |
|  | Эксплуатация машин |  |  |  |  | 179 948 |
|  | в т. ч. оплата труда механизаторов |  |  |  |  | 42 050 |
|  | Нормативная трудоемкость |  |  |  |  | 8517.4334 |
|  | Непредвиденные затраты |  |  |  | 2 | 118 149 |
|  | Всего по смете с непредвиденными затратами |  |  |  |  | 6 025 583 |
|  | НДС |  |  |  | 18 | 1 084 605 |
|  | ВСЕГО ПО СМЕТЕ с НДС |  |  |  |  | 7 110 188 |
|  | Индекс-дефлятор |  |  |  | 5 | 355 509 |
|  | Всего с учетом индекса-дефлятора |  |  |  |  | 7 465 697 |

| Составил: | Трифонова |
| --- | --- |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |