Ответ на запрос от 12.12.17

| № ЭА | Текст запроса | Ответ |
| --- | --- | --- |
| FKR07121700009 | В локальном сметном расчете не полностью учтен объем необходимых работ, а именно: - устройство дорожек (дощатых) для движения ручных тележек; - демонтаж и монтаж обшивки цоколя (не менее 2 погонных метров) с восстановлением лакокрасочного покрытия; - уплотнение грунта; - освещение подполья. Предложение: в локальном сметном расчете пункты 1, 2, 4 целесообразно объединить в одну расценку - ГЭСНр 51-3-1 "Изменение уровня пола в здании: подсыпка грунта", а также расценки для сопутствующих работ. | Дощатые дорожки для перевозки материалов ручными тележками для подсыпки по периметру здания будут учтены в сметном расчете путем внесения изменений в электронный аукцион. В п.1 локального ресурсного сметного расчета учтена переноска материалов на носилках под всей площадью здания, дощатые дорожки при этом не требуются. В случае необходимости проведения работ по демонтажу и монтажу обшивки цоколя с восстановлением лакокрасочного покрытия данные работы будут оплачены за счет статьи «Непредвиденные затраты». В сметном расчете работы по уплотнению грунта учтены применением расценки ГЭСН01-02-027-04. Согласно разделу III МДС 81-34.2004 «Методические указания по определению величины накладных расходов в строительстве, осуществляемом в районах Крайнего Севера и местностях, приравненных к ним» расходы на организацию работ на строительной площадке, в том числе на освещение площадки, входят в структуру накладных расходов, следовательно, учет данных затрат дополнительно в сметном расчете не требуется. |